Miedźno dn. 17.11.2015 r.

RI.272.10.2015

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr RI.271.10.2015

Wójt Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655   z 2007r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ:

- Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał również inspekcji TV przykanalików z rur PCV DN 160.

Tak, zamawiający będzie wymagał także inspekcji przykanalików o średnicy DN160, które muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz umożliwiające identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej.

- Proszę o podanie jaką szczelność oraz jaki przegub kulowy musza posiadać przejścia murowe DN160 i DN 200 do studni betonowych.

Zamawiający, Projektant wymaga aby przejścia murowe ( tuleje ochronne ) były wykonane z PVC-U, PE lub z PP, posiadały sztywność obwodową SN12 SDR34 SLW60 oraz nastawne kielichy do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację sferycznie – w każdym kierunku min. 7,5°. Uszczelki muszą być olejoodporne, zintegrowane z  kielichem, posiadać wzmocnienie z PP i szczelnością min. 2,5 bara. Wszystko musi być udokumentowane Aprobatą Techniczną ITB.

- Proszę o podanie sztywności obwodowej studzienek DN 600 na przyłączach oraz proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek DN 600 i DN 1000 z takiego samego materiału jak system rur i kształtek.

Zamawiający, Projektant wymaga studzienek kanalizacyjnych w których skład wchodzi kineta oraz rura wznosząca, zbiorczych lub przelotowych z PP, PE  lub PVC-U, o średnicy DN 600 , wykonanych z litego materiału. Studzienki muszą  być wyposażone w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta, oraz nastawne kielichy do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację średnic DN 160 i DN 200, sferycznie – w każdym kierunku min. 7,5°. Szczelność połączeń min. 2,5 bara. Sztywność obwodowa kinety oraz rury wznoszącej SN 12kN/m²; SDR 34; SLW 60. Studzienki z PVC-U muszą posiadać aprobatę techniczną ITB.

Zamawiający, Projektant wymaga zastosowania jednego systemu rur, kształtek i studni z PVC-U, PE lub z PP.

- Proszę o wyjaśnienie i zajęcie stanowiska w kwestii dotyczącej zasypania wykopów po wykonanych robotach objętych ww. postępowaniem przetargowym.

Przedmiar robót poz.15, 48, 88 i 225 zakłada 30% wymianę gruntu – zasyp, podsypka i obsypka. Z dokumentacji projektowej wynika, że kanał sanitarny umiejscowiony jest w pasie drogi o nawierzchni asfaltowej, która po wykonaniu kanału sanitarnego ma zostać odbudowana – warstwa wiążąca w pasie robót kanalizacyjnych a warstwa ścieralna na całej szerokości drogi.

Z opisu projektu pkt.6.7 Zasypka wykopu wynika „Po technicznym i geodezyjnym odbiorze należy wykonać zasypkę kanałów. Do wysokości 50 cm ponad rurę zasypkę prowadzić piaskiem gruboziarnistym. Zasypkę wykonać i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Dalej zasypywanie wykopów gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16mm z zagęszczeniem gruntów nasypowych w drogach 10-20cm warstwami do wskaźnika IS 1.0 wg Proctora” Powyższe założenia przy wykorzystaniu 70% materiału do zasypu jako gruntu rodzimego są wątpliwe do osiągnięcia. W związku z tym prosimy o korektę przedmiaru robót w zakresie zasypania wykopów i przyjęciu 100% wymiany gruntu.

Jednocześnie z zapisów umowy paragraf 14 wynika, że „Wykonawca udziela na wykonanie roboty gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od ostatecznego, protokolarnego odbioru robót” czyli również na wykonane nawierzchnie asfaltowe.

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną, jaką przygotowano dla potrzeb niniejszej inwestycji, w przeważającej ilości w podłożu występują piaski: drobne i pylaste, średnie oraz grube (przekroje od I-I do VI-VI dokumentacji geotechnicznej), które można wykorzystać do ponownego wbudowania. W mniejszej części występują gliny, które ze względu na charakter wysadzinowy oraz nasypy niebudowlane, które są gruntami niebudowlanymi, przeznaczonymi do wymiany. Należy zwrócić uwagę, że ze średniej głębokości wykonania wykopów około H=2,5m, dolna część przewidziana do wymiany ma wysokość 0,65m (podsypka 15cm, średnica rury 20cm i obsypka 30cm ponad wierzch rury), natomiast górną część przekroju wykopu stanowi nawierzchnia o grubości konstrukcji ~0,25m. Sumaryczna wysokość wynosi zatem ~0,65m z H=(2,5-0,25)=2,25m, czyli około 30%.

- Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej wykonania podbudów oraz wykonania nawierzchni bitumicznych.

Zamawiający nie posiada specyfikacji dla nawierzchni drogowych ponieważ zamówienie obejmuje jedynie odtworzenie istniejących nawierzchni a nie wykonanie nowych.

Przyjęte w przedmiarze sposoby odtworzenia nawierzchni bitumicznych nawiązują do konstrukcji nawierzchni zgodnej z KR1, natomiast drogi nieutwardzone należy wykonać z kamienia tłuczonego o grubości warstwy 10cm. po zagęszczeniu, zgodnie z przedmiarem robót.

- Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej postanowień PZD w Kłobucku.

Zamawiający umieszcza uzgodnienie na stronie przetargu.

- Czy na terenie inwestycji w czasie prowadzenia prac będzie wymagana obecność konserwatora zabytków?

Zgodnie z uzgodnieniem WUOZ.

- Proszę o wyjaśnienie czego tyczą się pozycje 37, 69, 117 i 244 – wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych.

Pozycje dotyczą m.in. obetonowania kaskad, obetonowania projektowanych włączeń do istniejących studni, itp.

- Proszę o wyjaśnienie czym spowodowana jest decyzja związana z przejściem metodą bezwykopową w części pomiędzy studnią S50 i S51.

Wykonanie przecisku jest podyktowane poprowadzeniem kanału pod linią ogrodzenia z punktem osnowy oraz bliskim przebiegiem sieci wodociągowej w110.

- Czy Zamawiający posiada Docelowy Projekt Organizacji Ruchu, czy na takowym zadaniu taki projekt nie był przewidziany?

Projekt objęty zamówieniem nie wprowadza zmian w dotychczasowej organizacji ruchu.

- Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej kart otworów geologiczno-inżynierskich których brak w dokumentacji geotechnicznej.

Zamawiający umieszcza dokumentację na stronie przetargu.

- Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga żeby rury kamionkowe przeciskowe były glazurowane i posiadały manszety z dodatkiem molibdenu.

Należy stosować rury zgodnie z opisem projektu (pkt. 4.2.2 Kanalizacja grawitacyjna kamionkowa) oraz specyfikacją techniczną ST-S 03 (pkt. 2.1)

Odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronie BIP zamawiającego w formie pliku .pdf

- Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

- Zamawiający umieszcza uzgodnienia na stronie przetargu.

- Zgodnie z uzgodnieniem WUOZ. Koszty poniesie gmina.

- Zamawiający nie posiada projektu CZOR na czas wykonywania robót. Oferenci muszą wliczyć koszt wykonania, uzgodnienia i wdrożenia w cenę składanej oferty.

- Jeśli chodzi o tablice informacyjne do robót budowlanych, to dla budowy infrastruktury liniowej nie są wymagane.

- Obsługę geologiczną (lub geotechniczną) Wykonawca winien  zapewnić  w pełnym zakresie, niezbędnym dla należytego wykonania  robót, w tym: doradztwo podczas wykonywania robót ziemnych, wykonywanie badań zagęszczenia gruntów zasypowych, wykonywanie badań parametrów odtwarzanych podbudów itp.

- Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Zapisy umowy związane z czynnościami, których konieczność realizacji  nie będzie występować, nie będą miały zastosowania.

- Zamawiający pozostawia zapisy  wzoru dokumentu  gwarancyjnego bez zmian. Zapisy karty gwarancyjnej związane z czynnościami, których konieczność realizacji  nie będzie występować, nie będą miały zastosowania.

- Do SIWZ załączono dokumentację geotechniczną terenu objętego realizacją przedmiotu  zamówienia. Wykonawca na tej podstawie może i powinien dokonać oceny technicznej i finansowej dla sposobu wykonania odwodnienia wykopów. W związku z obowiązującym dla przedmiotowego zamówienia wynagrodzeniem ryczałtowym, Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń powykonawczych. W tej sytuacji należy wziąć pod uwagę przepisy art. 632 §1. k.c.

- Patrz odp. na pkt 4

- Tak. Zakres zamówienia obejmuje wybudowanie kompletnej studni rozprężnej z podłączeniem do kanału K3, z przygotowaniem otworu montażowego dla rurociągu tłocznego. Otwór wlotowy kanału tłocznego zaślepić tymczasowo (np. korkiem elektrooporowym) do czasu realizacji zakresu związanego z budową dalszej części kanałów grawitacyjnych oraz pompowni z przewodem tłocznym.

- Pomyłka w obmiarze ilości studni betonowych wynikająca z pierwotnych założeń budowy kanału K3 i K4.  W przedmiocie niniejszego zamówienia znajduje się  budowa kanału K3 czyli 16 studni na kanale K3 i 1 studnia na przyłączu P-63.

- Kanał K4 wraz z pompownią i przyłączami nie jest włączony w zakres niniejszego zamówienia.

Wójt Gminy Miedźno

(-) Piotr Derejczyk