Miedźno dn. 19.11.2015 r.

RI.272.10.2015

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr RI.271.10.2015

Wójt Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655   z 2007r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ:

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający, podtrzymuje odpowiedź z 17.11.2015, a więc wymaga się na kanalizacji sanitarnej zastosowania minimum systemu rur i kształtek litych o minimalnych grubościach ścianek DN 160x5,5 mm, DN/OD 200x6,6mm z PVC-U lub PE lub z PP (produkowanych w oparciu o normę PN-EN 1852) SN12 SDR34 SLW60. System rur SN12 DN160 i DN200 musi być odporny na płukanie przy ciśnieniu min. 240 bar wykonanym w teście stacjonarnym. Wymaga się studzienek kanalizacyjnych, w których skład wchodzi kineta oraz rura wznosząca, zbiorczych lub przelotowych z PP lub PE  lub PVC-U, o średnicy DN 600 , wykonanych z litego materiału. Studzienki muszą być wyposażone w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta, oraz nastawne kielichy do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację średnic DN 160 i DN 200, sferycznie – w każdym kierunku min. 7,5°. Szczelność połączeń min. 2,5 bara. Sztywność obwodowa kinety oraz rury wznoszącej SN 12kN/m²; SDR 34; SLW 60. Studzienki z PVC-U muszą posiadać aprobatę techniczną ITB.

Zamawiający dysponuje wiedzą, iż na rynku polskim oraz Unii Europejskiej istnieje kilku producentów spełniających założenia dokumentacji projektowo – przetargowej, a więc nie narusza Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Nadmienia się, że Wykonawca zgodnie z prawem może zastosować system równoważny lub lepszy, który przed wbudowaniem musi być zaakceptowany przez projektanta oraz inspektora nadzoru.

Zamawiający, Projektant wymaga zastosowania jednego systemu rur, kształtek i studni z PVC-U lub PE lub z PP.

Wójt Gminy Miedźno

(-) Piotr Derejczyk