Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 318/XXXVIII/2006

Rady Gminy w Miedźnie z dnia 27 kwietnia 2006r.

ZESTAWIENIE  ŚRODKÓW TRWAŁYCH MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „OSTROWY”  O PRZEPUSTOWOŚCI  Qśrd = 500 m3/d

WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I KANALIZACJĄ SANITARNĄ

| Lp. | Nazwa | Wartość początkowa na dzień 31.12.2002r. | Amortyzacja [%] | Wartość po amortyzacji na dzień 30.04.2006 | Kwota amortyzacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Punkt zlewny ścieków dowożonych – zbiornik żelbetowy o poj. 6,0 m3, średnicy 1,8m, głębokości 2,5 m | 8 621,92 | 2,5 | 7.924,17 | 697,75 |
| 2. | Pompownia ścieków – studnia żelbetowa o wym. 2,5x2,5x5,30 | 45 016,57 | 4,5 | 38.612,73 | 6.403,84 |
| 2.1. | Pompy zatapialne KSB typu Amarex F80-210/024UG-207 o parametrach Q= 25m3/h, H=10,0m, P=2,4kW (2 szt.) | 26 971,32 | 14 | 16.352,40 | 10.618,92 |
| 2.2. | Wciągnik przejezdny 1,5 t | 2 278,09 | 10 | 1.605,58 | 672,51 |
| 3. | Budynek technologiczny nr 1 | 140 438,06 | 2,5 | 129.072,93 | 11.365,13 |
| 3.1. | Krata schodkowa OZ-A/600/6 „EKO-CELKON” o mocy P=1,5 kW | 50 431,96 | 10 | 35.544,30 | 14.887,66 |
| 3.2. | Podajnik hydrauliczny tłoczący | 23 698,26 | 10 | 16.702,47 | 6.995,79 |
| 3.3. | Krata ręczna z korytkiem | 2 489,60 | 10 | 1.754,66 | 734,94 |
| 3.4. | System aeracyjny grubopęcherzykowy (5 szt.) | 150 000,00 | 10 | 105.719,58 | 44.280,42 |
| 3.5. | Pompa do usuwania wody nadosadowej Hidrodistal P=0,9 Kw | 16 088,00 | 14 | 9.753,96 | 6.334,04 |
| 3.6. | Zastawka kanałowa szt.4 | 18 456,96 | 10 | 13.008,41 | 5.448,55 |
| 4. | Biofiltr o wym. 10,0m x 2,5m | 25 054,44 | 10 | 17.658,30 | 7.396,14 |
| 4.1. | Sieć rur stalowych perforowanych do odprowadzania odorów | 8 842,72 | 2,5 | 8.127,11 | 715,61 |
| 5. | Budynek technologiczny nr 2 pow. zabudowy 168,3 m2 i kubaturze 706 m3 | 186 502,70 | 2,5 | 171.409,74 | 15.092,96 |
| 5.1. | Dmuchawy Becker (3 szt.) | 150 000,00 | 10 | 105.719,58 | 44.280,42 |
| 5.2. | Dmuchawy Aerzen GM 4S (2 szt.) | 70 000,00 | 10 | 49.335,80 | 20.664,20 |
| 5.3. | Układ sterowania | 399 977,36 | 18 | 207.302,64 | 192.674,72 |
| 5.4. | Rozdzielnia elektryczna | 180 000,00 | 10 | 126.863,50 | 53.136,50 |
| 5.5. | Stacja odwadniania osadu z prasą firmy EKOFINN-POL oraz układem roztwarzania i dozowania polielektrolitu | 192 832,21 | 10 | 135.907,60 | 56.924,61 |
| 5.6. | Przenośnik ślimakowy osadu po prasie | 6 612,60 | 10 | 4.660,55 | 1.952,05 |
| 6. | Zbiornik biologicznego oczyszczania (średnica 17,5 głębokość czynna 6,0m głębokość całkowita 7,55m pojemność czynna 1188,55m3) | 361 591,11 | 10 | 254.848,40 | 106.742,71 |
| 6.1. | Systemy aeracyjne (8 szt.) | 157 529,27 | 10 | 111.026,19 | 46.503,08 |
| 6.2. | Sonda tlenowa | 5 000,00 | 10 | 3.523,99 | 1.476,01 |
| 6.3. | System podnośników powietrznych do recyrkulacji | 12 000,00 | 10 | 8.457,57 | 3.542,43 |
| 6.4. | Mieszadło cyrkulacyjne ATP 34/1 P=3,0 kW | 23 000,00 | 10 | 16.210,34 | 6.789,66 |
| 7. | Zbiornik osadu nadmiernego (średnica 8,0m głębokość 5,3m pojemność 266,41m3 | 190 069,82 | 2,5 | 174.688,18 | 15.381,64 |
| 7.1. | Pompa osadowa KSB typu Amarex F51-160/115 P=0,9 kW | 8 202,59 | 14 | 4.973,14 | 3.229,45 |
| 7.2. | Wciągarka elektryczna | 5 429,29 | 10 | 3.826,55 | 1.602,74 |
| 8.0. | Komora rozdzielcza ścieków (na dwa reaktory) | 5 012,13 | 4,5 | 4.299,12 | 713,01 |
| 8.1. | Zastawka ręczna | 4 592,42 | 10 | 3.236,72 | 1.355,70 |
| 9.0 | Stacja dozowania PIX-u (wanna betonowa wraz z konstrukcją metalową) | 15 058,08 | 10 | 10.612,89 | 4.445,19 |
| 9.1. | Zbiornik PIX-u | 51 247,65 | 2,5 | 47.100,38 | 4.147,27 |
| 10. | Studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych | 5 701,28 | 2,5 | 5.239,90 | 461,38 |
| 10.1. | Przepływomierz elektromagnetyczny | 29 419,80 | 10 | 20.735,00 | 8.684,80 |
| 11. | Sieci technologiczne |  |  |  |  |
| 11.1. | Rurociąg tłoczny doprowadzający ścieki surowe z Miedźna i Ostrów (PE80, dł. 10,0m) | 2 878,81 | 2,5 | 2.645,84 | 232,97 |
| 11.2. | Kanalizacyjna grawitacyjna ścieków surowych od flotownika do zbiornika biologicznego oczyszczania (PCV dł. 77,0m) | 7 014,67 | 4,5 | 6.016,79 | 997,88 |
| 11.3. | Kanalizacja grawitacyjna odprowadzająca ścieki oczyszczone do kanału zrzutowego (PCV) | 7 068,46 | 4,5 | 6.062,93 | 1.005,53 |
| 11.4. | Zastawka kanałowa DN300 | 4 638,94 | 10 | 3.269,51 | 1.369,43 |
| 11.5. | Rurociąg osadu nadmiernego ze zbiornika biologicznego oczyszczania do zbiornika osadu (PE80, dł. 8,0m) | 4 944,43 | 2,5 | 4.544,29 | 400,14 |
| 11.6. | Rurociąg osadu nadmiernego ze zbiornika osadu na prasę (PE80, dł. 37,5m) | 1 135,61 | 2,5 | 1.043,71 | 91,90 |
| 11.7. | Rurociąg wody nadosadowej (PE80, dł. 5,5m) | 553,79 | 2,5 | 508,98 | 44,81 |
| 11.8. | Rurociągi sprężonego powietrza | 7 735,99 | 2,5 | 7.109,95 | 626,04 |
| 11.9. | Rurociąg ścieków dowożonych (PE80, dł. 4m) | 469,64 | 2,5 | 431,63 | 38,01 |
| 11.10. | Rurociąg tłoczny z pompowni ścieków (PE 80, dł. 16m) | 952,28 | 2,5 | 875,22 | 77,06 |
| 11.11. | Rurociąg PIX-u (PE65, dł. 7m) | 12 866,06 | 2,5 | 11.824,86 | 1.041,20 |
| 11.12. | Studzienki kanalizacyjne | 14 402,64 | 2,5 | 13.237,09 | 1.165,55 |
| 12. | Instalacje wod-kan i wentylacyjne |  |  |  |  |
| 12.1. | Natrysk stojący z oczomyjką przy zbiorniku PIX-u | 8 559,73 | 10 | 6.032,87 | 2.526,86 |
| 12.2. | Natrysk stojący z oczomyjką w budynku techn. Nr 1 | 7 787,06 | 10 | 5.488,29 | 2.298,77 |
| 12.3. | Studnia wodomierzowa | 7 007,38 | 2,5 | 6.440,30 | 567,08 |
| 12.4. | Sieć wodociągowa | 23 236,96 | 4,5 | 19.931,39 | 3.305,57 |
| 12.5. | Sieć kanalizacyjna | 40 720,18 | 4,5 | 34.927,53 | 5.792,65 |
| 12.6. | Odwodnienie dróg i placów | 8 900,95 | 4,5 | 7.634,74 | 1.266,21 |
| 12.7. | Przewody wentylacyjne budynku nr 1 | 29 924,76 | 14 | 18.143,04 | 11.781,72 |
| 12.8. | Wentylator przenośny WPW 04/P-220-N | 1 593,96 | 14 | 966,40 | 627,56 |
| 12.9. | Wentylator promienny MBB-2-355/125-220T (bud. Nr 1) | 4 468,80 | 14 | 2.709,39 | 1.759,41 |
| 12.10. | Ogrzewacz wentylatorowy (budn. Nr. 1) | 1 515,80 | 14 | 919,02 | 596,78 |
| 12.11. | Wentylator dachowy Silwent 160 (bud. Nr 2) | 2 894,00 | 14 | 1.754,59 | 1.139,41 |
| 12.12. | Wentylator dachowy zintegrowany WZsk 315/DASk 160 (szt.2), bud. Nr. 2 | 7 089,66 | 14 | 4.298,38 | 2.791,28 |
| 12.13. | Wentylator dachowy przeciwwybuchowy DAExA/B-400 (bud. Nr. 2) | 11 783,91 | 14 | 7.144,45 | 4.639,46 |
| 12.14. | Wentylator łazienkowy Decor 300 (bud. Nr. 2) | 256,00 | 14 | 155,21 | 100,79 |
| 13. | Sieci elektroenergetyczne |  |  |  |  |
| 13.1. | Rozdzielnice 220/400 V i skrzynka oświetlenia zewnętrznego | 10 083,62 | 10 | 7.107,14 | 2.976,48 |
| 13.2. | Instalacja elektryczna oświetlenia zewnętrznego | 70 548,13 | 10 | 49.722,13 | 20.826,00 |
| 13.3. | Kanalizacja kablowa i kable | 67 026,40 | 10 | 47.240,01 | 19.786,39 |
| 13.4. | Słupowa stacja transformatorowa | 38 722,87 | 10 | 27.291,77 | 11.431,10 |
| 13.5. | Rozdzielnica 220/400 V | 11 805,83 | 10 | 8.320,72 | 3.485,11 |
| 13.6. | Szafa SK kompensacji mocy biernej | 3 086,55 | 10 | 2.175,39 | 911,16 |
| 14. | Kanał zrzutowy ścieków oczyszczonych (PCV, dł. 562,5m) | 160 952,58 | 2,5 | 147.927,29 | 13.025,29 |
| 15. | Wylot ścieków oczyszczonych do rzeki | 20 190,80 | 2,5 | 18.556,83 | 1.633,97 |
| 16. | Drogi i place wewnętrzne (utwardzone – 1326m2, zieleń – 2331m2) | 138 842,95 | 4,5 | 119.091,83 | 19.751,12 |
| 17. | Ogrodzenie | 44 302,40 | 2,5 | 40.717,18 | 3.583,22 |
| ŁĄCZNIE | 3 364 128,81 |  | 2.514.081,07 | 850.047,74 |

P R Z E P O M P O W N I E      Ś C I E K Ó W

| Lp. | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW UL. OGRODOWA W MIEDŹNIE | Wartość początkowa na dzień 28.06.2002 [zł] | Amorty-zacja [%] | Wartość po amortyzacji na dzień 30.04.2006 [zł] | Kwota amortyzacji [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepompownia ścieków – ul. Ogrodowa w Miedźnie | 244.012,01 |  | 166.267,93 | 77.744,08 |
| 1. | Zbiornik | 31.500,00 | 10 | 21.057,53 | 10.442,47 |
| 2. | Pompy 2 szt. | 54.000.00 | 14 | 30.362,77 | 23.637,23 |
| 3. | Wciągnik | 3.000,00 | 10 | 2.005,48 | 994,52 |
| 4. | Agregat prądotwórczy | 62.000,00 | 10 | 41.446,57 | 20.553,43 |
| 5. | Instalacja wodociągowa | 3.000,00 | 4,5 | 2.514,96 | 485,04 |
| 6. | Wentylacja | 500,00 | 14 | 281,14 | 218,86 |
| 7. | Sterowanie i automatyka | 40.000,00 | 10 | 26.739,72 | 13.260,28 |
| 8. | Instalacja elektryczna i linia kablowa | 14.012,01 | 10 | 9.366,93 | 4.645,08 |
| 9. | Nadbudowa | 29.950,00 | 2,5 | 27.182,04 | 2.767,96 |
| 10. | Drogi i place | 2.600,00 | 4,5 | 2.179,63 | 420,37 |
| 11. | Ogrodzenie | 3.450,00 | 2,5 | 3.131,16 | 318,84 |

| Lp. | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW UL. UŁAŃSKA W MIEDŹNIE | Wartość początkowa na dzień 30.09.2004 [zł] | Amorty-zacja [%] | Wartość po amortyzacji na dzień 30.04.2006 [zł] | Kwota amortyzacji [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepompownia ścieków – ul. Ułańska w Miedźnie | 46.302,33 |  | 38.527,06 | 7.775,27 |
| 1. | Zbiornik | 10.000,00 | 10 | 8.477,10 | 1.522,90 |
| 2. | Pompy 2 szt. | 16.200,00 | 14 | 12.800,72 | 3.399,28 |
| 3. | Wciągnik | 2.500,00 | 10 | 2.119,27 | 380,73 |
| 4. | Sterowanie i automatyka | 11.300,00 | 10 | 9.579,12 | 1.720,88 |
| 5. | Instalacja elektryczna i linia kablowa | 4.183,34 | 10 | 3.546,26 | 637,08 |
| 6. | Drogi i place | 1.018,99 | 4,5 | 947,64 | 71,35 |
| 7. | Ogrodzenie | 1.100,00 | 2,5 | 1.056,95 | 43,05 |

| Lp. | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P5 UL. ZADWORNA W OSTROWACH | Wartość początkowa na dzień 28.06.2002 [zł] | Amorty-zacja [%] | Wartość po amortyzacji na dzień 30.04.2006 [zł] | Kwota amortyzacji [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepompownia ścieków P5 – ul. Zadworna w Ostrowach | 270.858,59 |  | 183.971,36 | 86.887,23 |
| 1. | Zbiornik | 21.000,00 | 10 | 14.038,35 | 6.961,65 |
| 2. | Pompy 2 szt. | 52.000,00 | 14 | 29.238,22 | 22.761,78 |
| 3. | Wciągnik | 3.000,00 | 10 | 2.005,48 | 994,52 |
| 4. | Agregat prądotwórczy | 57.000,00 | 10 | 38.104,10 | 18.895,90 |
| 5. | Instalacja wodociągowa | 1.500,00 | 4,5 | 1.257,49 | 242,51 |
| 6. | Wentylacja | 500,00 | 14 | 281,14 | 218,86 |
| 7. | Sterowanie i automatyka | 35.000,00 | 10 | 23.397,25 | 11.602,75 |
| 8. | Instalacja elektryczna i linia kablowa | 65.858,59 | 10 | 44.026,00 | 21.832,59 |
| 9. | Nadbudowa | 29.950,00 | 2,5 | 27.182,04 | 2.767,96 |
| 10. | Drogi i place | 2.050,00 | 4,5 | 1.718,56 | 331,44 |
| 11. | Ogrodzenie | 3.000,00 | 2,5 | 2.722,73 | 277,27 |

| Lp. | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P4 UL. KRÓTKA W OSTROWACH | Wartość początkowa na dzień 28.06.2002 [zł] | Amorty-zacja [%] | Wartość po amortyzacji na dzień 30.04.2006 [zł] | Kwota amortyzacji [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepompownia ścieków P4 – ul. Krótka w Ostrowach | 137.988,49 |  | 90.385,20 | 47.603,29 |
| 1. | Zbiornik | 25.000,00 | 10 | 16.712,32 | 8.287,68 |
| 2. | Pompy 2 szt. | 32.500,00 | 14 | 18.273,89 | 14.226,11 |
| 3. | Wciągnik | 2.500,00 | 10 | 2.119,27 | 380,73 |
| 4. | Sterowanie i automatyka | 29.000,00 | 10 | 19.386,30 | 9.613,70 |
| 5. | Instalacja elektryczna i linia kablowa | 43.062,24 | 10 | 28.786,81 | 14.275,43 |
| 6. | Drogi i place | 3.926,25 | 4,5 | 3.291,45 | 634,80 |
| 7. | Ogrodzenie | 2.000,00 | 2,5 | 1.815,16 | 184,84 |

| Lp. | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P3 UL. SZKOLNA W OSTROWACH | Wartość początkowa na dzień 28.06.2002 [zł] | Amorty-zacja [%] | Wartość po amortyzacji na dzień 30.04.2006 [zł] | Kwota amortyzacji [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepompownia ścieków P3 – ul. Szkolna w Ostrowach | 110.714,27 |  | 72.290,75 | 38.423,52 |
| 1. | Zbiornik | 29.000,00 | 10 | 19.386,30 | 9.613,70 |
| 2. | Pompy 2 szt. | 34.500,00 | 14 | 19.398,43 | 15.101,57 |
| 3. | Wciągnik | 2.500,00 | 10 | 2.119,27 | 380,73 |
| 4. | Sterowanie i automatyka | 29.000,00 | 10 | 19.386,30 | 9.613,70 |
| 5. | Instalacja elektryczna i linia kablowa | 7.723,53 | 10 | 5.163,12 | 2.560,41 |
| 6. | Drogi i place | 5.990,74 | 4,5 | 5.022,17 | 968,57 |
| 7. | Ogrodzenie | 2.000,00 | 2,5 | 1.815,16 | 184,84 |

| Lp. | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 UL. CZĘSTOCHOWSKA W OSTROWACH | Wartość początkowa na dzień 07.07.2005 [zł] | Amorty-zacja [%] | Wartość po amortyzacji na dzień 30.04.2006 [zł] | Kwota amortyzacji [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepompownia ścieków P1 – ul. Częstochowska w Ostrowach | 113.791,01 |  | 106.690,23 | 7.100,78 |
| 1. | Zbiornik | 30.000,00 | 5,81 | 28.257,00 | 1.743,00 |
| 2. | Pompy 2 szt. | 31.500,00 | 8,12 | 28.942,20 | 2.557,80 |
| 3. | Wciągnik | 2.500,00 | 5,81 | 2.354,75 | 145,25 |
| 4. | Sterowanie i automatyka | 28.000,00 | 5,81 | 26.373,20 | 1.626,80 |
| 5. | Instalacja elektryczna i linia kablowa | 15.133,03 | 5,81 | 14.253,80 | 879,23 |
| 6. | Drogi i place | 4.457,98 | 2,62 | 4.341,18 | 116,80 |
| 7. | Ogrodzenie | 2.200,00 | 1,45 | 2.168,10 | 31,90 |

| Lp. | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 UL. CZĘSTOCHOWSKA W OSTROWACH | Wartość początkowa na dzień 07.07.2005 [zł] | Amorty-zacja [%] | Wartość po amortyzacji na dzień 30.04.2006 [zł] | Kwota amortyzacji [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepompownia ścieków P2 – ul. Częstochowska w Ostrowach | 121.412,14 |  | 113.887,58 | 7.524,56 |
| 1. | Zbiornik | 33.000,00 | 5,81 | 31.082,70 | 1.917,30 |
| 2. | Pompy 2 szt. | 31.500,00 | 8,12 | 28.942,20 | 2.557,80 |
| 3. | Wciągnik | 2.500,00 | 5,81 | 2.354,75 | 145,25 |
| 4. | Sterowanie i automatyka | 28.000,00 | 5,81 | 26.373,20 | 1.626,80 |
| 5. | Instalacja elektryczna i linia kablowa | 19.158,11 | 5,81 | 18.045,02 | 1.113,09 |
| 6. | Drogi i place | 5.054,03 | 2,62 | 4.921,61 | 132,42 |
| 7. | Ogrodzenie | 2.200,00 | 1,45 | 2.168,10 | 31,90 |

K A N A L I Z A C J A     S A N I T A R N A

G R A W I T A C Y J N A    I    T Ł O C Z N A

|  | KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCIACH - MIEDŹNO UL. WYZWOLENIA, CZĘSTOCHOWSKA, JAGIEŁŁY, OGRODOWA - OSTROWY UL. ZADWORNA, KOŚCIUSZKI, WĄSKA | Wartość początkowa na dzień 30.06.2001 [zł] | Amorty-zacja [%] | Wartość po amortyzacji na dzień 30.04.2006 [zł] | Kwota amortyzacji [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizacja sanitarna w miejscowości Miedźno, ul. Wyzwolenia, Częstochowska, Jagiełły, Ogrodowa. - kanał grawitacyjny Ø 200 – 2939,60 mb - kanał tłoczny Ø 180 – 9,15 mb - przyłącza – 153 szt. / 1240,40 mb | 1.508.761,76 | 4,5 | 1.207.910,88 | 300.850,80 |
| Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ostrowy ul. Zadworna, Kościuszki, Wąska - kanał grawitacyjny Ø 200 – 2050,00 mb - kanał tłoczny Ø 180 – 0,00 mb - przyłącza – 93 szt. / 743,00 mb | 976.617,91 | 4,5 | 781.877,85 | 194.740,06 |
|  | KANALIZACJA TŁOCZNA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | Wartość początkowa na dzień 21.12.2001 [zł] | Amorty-zacja [%] | Wartość po amortyzacji na dzień 30.04.2006 [zł] | Kwota amortyzacji [zł] |
| Kanalizacja tłoczna z miejscowości Miedźno do oczyszczalni ścieków - kanał tłoczny Ø 180 – 4150,70 mb | 716.670,00 | 4,5 | 587.057,66 | 129.612,34 |
| Kanalizacja tłoczna miejscowości Ostrowy do oczyszczalni ścieków - kanał tłoczny Ø 125 – 1936,20 mb | 187.510,22 | 4,5 | 153.598,32 | 33.911,90 |

|  | KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY UL. KASZTANOWA, KRÓTKA, SZKOLNA PARKOWA | Wartość początkowa na dzień 28.06.2001 [zł] | Amorty-zacja [%] | Wartość po amortyzacji na dzień 30.04.2006 [zł] | Kwota amortyzacji [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ostrowy, ul. Kasztanowa, Krótka, Szkolna, Parkowa - kanał grawitacyjny Ø 200 – 819,65 mb - kanał tłoczny Ø 90 – 76,20 mb - kanał tłoczny Ø 100 – 98,70 mb - przyłącza – 32 szt. / 289,40 mb | 390.916,27 | 4,5 | 312.966,59 | 77.949,68 |
|  | KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCIACH MIEDŹNO I WAPIENNIK UL. FILIPOWICZA, KSIĘŻYCOWA, SZKOLNA, GWIEZDNA, RÓMMLA, UŁAŃSKA, SŁOWACKIEGO, LEŚNA | Wartość początkowa na dzień 24.05.2004 [zł] | Amorty-zacja [%] | Wartość po amortyzacji na dzień 30.04.2006 [zł] | Kwota amortyzacji [zł] |
| Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Miedźno i Wapiennik ul. Filipowicza, Księżycowa, Szkolna, Gwiezdna, Rómmla, Ułańska, Słowackiego, Leśna - kanał grawitacyjny Ø 200 – 4.875,63 mb - kanał tłoczny Ø 180 – 0,00 mb - przyłącza – 193 szt. / 1434,20 mb | 3.404.082,00 | 4,5 | 3.128.989,62 | 275.092,38 |
| Lp. | KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCIACH MIEDŹNO I WAPIENNIK | Wartość początkowa na dzień 30.09.2004 [zł] | Amorty-zacja [%] | Wartość po amortyzacji na dzień 30.04.2006 [zł] | Kwota amortyzacji [zł] |
| Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Miedźno i Wapiennik - kanał grawitacyjny Ø 200 – 96,00 mb - kanał tłoczny Ø 90 – 147,00 mb - przyłącza – 4 szt. / 39,00 mb | 67.676,67 | 4,5 | 62.937,88 | 4.738,79 |

| Lp. | KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY UL. CZĘSTOCHOWSKA, KOŚCIUSZKI | Wartość początkowa na dzień 07.07.2005 [zł] | Amorty-zacja [%] | Wartość po amortyzacji na dzień 30.04.2006 [zł] | Kwota amortyzacji [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ostrowy ul. Częstochowska, Krótka - kanał grawitacyjny Ø 200 – 1772,50 mb - kanał tłoczny Ø 90 – 147,00 mb - kanał tłoczny Ø 63 – 75,00 mb - przyłącza – 77 szt. / 508,25 mb | 1.673.331,94 | 3,37 | 1.616.940,65 | 56.391,29 |
| Lp. | KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY UL. STAWOWA, DĘBOWA, LIPOWA, BRZEŹNICKA, ZAKŁADOWA, SZKOLNA, PARKOWA, KASZTANOWA | Wartość początkowa na dzień 30.06.2005 [zł] | Amorty-zacja [%] | Wartość po amortyzacji na dzień 30.04.2006 [zł] | Kwota amortyzacji [zł] |
| Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ostrowy ul. Stawowa, Dębowa, Lipowa, Brzeźnicka, Zakładowa, Szkolna, Parkowa, Kasztanowa - kanał grawitacyjny Ø 200 – 3033,50 mb - kanał tłoczny Ø 180 – 0,00 mb - przyłącza – 104 szt. / 801,45 mb | 1.860.825,16 | 2,25 | 1.798.022,31 | 62.802,85 |

RAZEM                                                                                       15.195.599,58               12.936.402,94     2.259.196,64