PROJEKTOWANIE  I  NADZÓR  BUDOWLANY

42 – 120  MIEDŻNO  UL.  SŁONECZNA  18  TEL. (34) 317 – 80  88

P R O J E K T PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

PROEKT  BUDOWLANY

CZĘŚĆ ŚWIETLICOWA

Obiekt:                REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI

WŁADYSŁAWÓW,  gmina MIEDŻNO

Inwestor:            URZĄD GMINY MIEDŻNO

21 -120  MIEDŻNO ul. UŁAŃSKA 25

Opracował:                Ryszard Wolny

Projektował:              Jan Praski

Miedźno październik 2010 r.

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT.

Z B I O R C Z Y

| L.p. | KOD numeryczny wspólnego słownika zamówień „CPV” | D z i a ł p r z e d m i a r u r o b ó t | S t r o n y |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od | do |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. 2. 3. | 45212170 – 8 45212170 – 8 45212170 - 8 | Roboty budowlane. Roboty sanitarne. Roboty elektryczne. | 3. 10. 13. | 9. 12. 14. |

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT.

1. 0   ROBOTY BUDOWLANE.

| L.p. | KOD numeryczny wspólnego słownika zamówień „CPV” | D z i a ł p r z e d m i a r u r o b ó t | S t r o n y |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od | do |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. 2. 3. 4. 5. | 45212170 – 8 45212170 – 8 45212170 – 8 45212170 – 8 45212170 – 8 | Wykucia, rozbiórki, zamurowania. Uzupełnienie ścianek działowych. Posadzki i podłogi. Wymiana stolarki drzwiowej. Naprawa tynków, malowanie, okładziny | 4. 5. 6. 6. 7. | 4. 5. 6. 7. 8. |

TABELA  PRZEDMIARU  ROBÓT - ŚWIETLICA

| L.p. | Podstawa wyceny | Specyfikacja techniczna | Opis kosztorysowy robót, wyliczenia. | Jednostka miary | ILOŚCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 0354-04 0428-03 0428-04 0609-01 02 0313-02 0703-02 1011-02 |  | WYKUCIA, ROZBIÓRKI, ZAMUROWANIA. Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2 Rozebranie podłóg drewnianych z desek. 1/8 6,80x5,00= 1/9 6,70x5,00= 1/10 8,25x3,80= 1/11 3,15x3,80= Rozebranie legarów podłogowych drewnianych. 13,50x5+11,40x4= Usunięcie podsypki grubości około 15 cm Przesklepienie nadproży z belkami stalowymi, z wykuciem bruzd. 1,30x0,12x0,30x2+1,30x0,12x0,45= Owinięcie belek stalowych siatką cięto ciągnioną. 13,00mbx0,50= Rozebranie pieców kaflowych pokojowych. | szt m2 m2 m2 m2 m2 mb m2 m3 m2 m3 | 5,00 34,00 33,50 31,35 11,97 110,82 131,10 110,82 0,17 6,50 4,00 |
| 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | KNR 4-01 0106-02 0108-06 KNR 2-02 0201-01 0290-01 0290-02 0604-02 KNR 4-01 0303-01 0304-01 0711-03 |  | 1.2 UZUPEŁNIENIE ŚCINEK DZIAŁOWYCH. Wykop pod fundamenty uzupełnienia ścianek działowych bez względu na kategorie i głębokość, wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach 2,35x0,5x0,3= 2,55+1,25+1,30+0,4=5,5x0,3x0,5= Usunięcie nadmiaru ziemi z budynku.wywóz nadmiaru ziemi samochodem wywrotką 5 t na odl. 1 km, miejsce wskazane przez inwestor Ławy fundamentowe żelbetowe, z betonu klasy B-15 pod uzupełnienie ścianek działowych. 15,32x0,5x0,3= Stal zbrojeniowa d=6 mm 7,85mbx0,222kg= Stal zbrojeniowa d=12 mm 7,85mbx4x0,888kg= Izolacja pozioma ław i murów fundamentowych 2 x papa na lepiku. 2,35x03x2+5,5x0,1x2= Uzupełnienie ścianek działowych grubości 6 cm, murowane z cegły, na zaprawie cementowo wapiennej. 5,5x3,05 = Uzupełnienie ścianek działowych grubości 30 cm, murowane z cegły, na zaprawie cementowo wapiennej. (2,35x3,05 – 1,00x2,00)x0,30= Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych kat III na ścianach. 21,95m2x2= | m3 m3 m3 m3 m3 kg kg m2 m2 m3 m2 | 0,35 0,83 1,18 1,18 1,18 1,74 27,88 2,51 16,78 1,55 43,90 |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | KNR 2-02 1101-01 0604-03 04 0609-03 1102-02 03 0290-01 1118-01 1118-06 1120-01 1120-02 |  | 1.3 POSADZKI I PODŁOGI. Warstwa chudego betonu grubości 10 cm klasy B-10 pod posadzki. 103,70m2x0,10= Izolacja pozioma przeciwwilgociowa papa na lepiku, z wywinięciem na ściany wysokości 15 cm. Ocieplenie posadzki warstwą styropianu grubości 10 cm Wylewka cementowa grubości 5 cm zatarta na gładko, w pomieszczeniach 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14. Wzmocnienie wylewki cementowej siatką z prętów stalowych d=4 mm, o oczkach 10x10 cm. (103,70 : 0,10)x2=2338,40mbx0,145kg= Przygotowanie podłożą pod ułożenie posadzki z płytek ceramicznych GRES na klej. Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych GRES na klej, W pomieszczeniach 1/8, 1/9, 1/10,1/11,1/12, 1/13, 1/14. Przygotowanie podłoża pod ułożenie cokolik do płytek ceramicznych GRES na klej. Ułożenie cokolik wysokości 10 cm na klej do posadzki z płytek ceramicznych GRES. | m3 m2 m2 m2 kg m2 m2 mb mb | 10,37 110,82 103,70 103,70 300,73 103,70 103,70 73,50 73,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | KNR 2-02 1040-01 1040-01 |  | 1.4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ Zabudowanie drzwi zewnętrznych, w kolorze mahoń 80/210. Zabudowanie drzwi wewnętrznych pełnych drewnianych Foliowanych, w kolorze mahoń wraz z zamkami. | szt szt. | 1,00 8.00 |

| 1. 2. 3. 4. 5. | KNR 4-01 1210-06 KNR 4-01 0711-03 0333-21 KNR 2-02 1215-01 KNR 4-01 0310-05 |  | 1.5 NAPRAWA TYNKÓW, MALOWANIE, OKŁADZINY. Uzupełnienie istniejących tynków cementowo wapiennych kat III na ścianach, w ilości około 25% Uzupełnienie istniejących tynków cementowo wapiennych kat III na sufitach, w ilości około 10% 171,78m2x10%= Wykonanie otworów pod kratki wentylacyjne na istniejących kominach. Zabudowanie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej na otworach wentylacyjnych i kominach na dachu. Sprawdzenie, odgruzowanie przewodów spalinowych, dostosowując do przewodów wentylacyjnych. | m2 m2 szt szt mb | 150,00 12,80 4,00 7,00 64,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 7. 8. 9. 10. 11. | KNR 4-01 1202-09 1204-08 1204-01 1204-02 KNR 2-02 0829-01 0829-02 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby, na ścianach i sufitach. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowan powierzchni tynku. Malowanie 2 x farbą emulsyjną powierzchni tynków sufitów. Malowanie 2 x farbą emulsyjną powierzchni tynków i ścian. Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ściennych ceramicznych na klej, do wysokości 2,10 m, w kuchni, 8,40 m2 ,w łazience i wc 44,52 m2. Ułożenie płytek ściennych ceramicznych na klej do wysokości 2,10 m. | m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 330,00 330,00 103,70 223,30 24,78 24,78 |

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT.

2.0  ROBOTY  SANITARNE.

| L.p. | KOD numeryczny wspólnego słownika zamówień „CPV” | D z i a ł p r z e d m i a r u r o b ó t | S t r o n y |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od | do |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. 2. | 45212170 – 8 45212170 - 8 | Rurociągi wodno kanalizacyjne. Przybory wodno kanalizacyjne. | 11. 12. | 12. 12. |

TABELA  PRZEDMIARU  ROBÓT

| L.p. | Podstawa wyceny | Specyfikacja techniczna | Opis kosztorysowy robót, wyliczenia. | Jednostka miary | ILOŚCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | KNR 2-15 0104-01 02 0107-02 0107-07 0110-04 KNNR 4 0128-02 KNR 2-15 0205-01 0205-04 0208-02 0208-05 |  | 2.1 RUROCIĄGI WODNO KANALIZACYJNE. Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych d=15/20/32 mm ułożone w bruzdach. Podejścia wodociągowe d=15 mm Podejścia do płuczek ustępowych d=15 mm Próba szczelności instalacji wodociągowej. Płukanie instalacji wodociągowej. Rurociągi sanitarne z rur PCV do 40 mm Rurociągi sanitarne z rur PCV d=100 mm Podejścia odpływowe z PCV d=do 40 mm Podejścia odpływowe d=100 mm | mb szt szt mb mb mb mb szt szt | 14,00 4,00 2,00 14,00 14,00 5,00 20,00 2,00 2,00 |
| 10. 11. 12. 13. 14. 15. | KNR 2-15 0213-02 KNR 0-31 0113-12 KNR 4-01 0342-03 0342-07 0327-03 0327-10 |  | Syfon ustępowy PCV d=100 mm Izolacja, ocieplenie rurociągów ciepłej wody pianką poliuretanową. Wykucie bruzd pod rurociągi wodociągowe. Wykucie bruzd pod rurociągi sanitarne. Zamurowanie bruzd z rurociągami wodociągowymi. Zamurowanie bruzd z rurociągami sanitarnymi. | szt mb mb mb mb mb | 2,00 24,00 14,00 25,00 14,00 25,00 |
| 1. 2. 3. | KNR 2-15 0221-02 0224-01 0115-02 |  | 2.2 PRZYBORY WODNO KANALIZACYJNE. Umywalka. Ustępy. Bateria umywalkowa, zmywakowa. | szt kpl szt | 2,00 2,00 2,00 |

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT.

3.0  ROBOTY  ELEKTRYCZNE.

| L.p. | KOD numeryczny wspólnego słownika zamówień „CPV” | D z i a ł p r z e d m i a r u r o b ó t | S t r o n y |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od | do |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. |
| 1. | 45212170 - 8 | Przebudowa instalacji elektrycznych. | 14. | 14. |

TABELA  PRZEDMIARU  ROBÓT

| L.p. | Podstawa wyceny | Specyfikacja techniczna | Opis kosztorysowy robót, wyliczenia. | Jednostka miary | ILOŚCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. 2. 3. 4. 5. | KSNR 5 0303-01 0401-05 0401-06 KNR 4-01 0342-01 0327-01 |  | 3.1 PRZEBUDOWA INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH. Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem. Przebudowa oświetlenia, dobudowa nowych lamp. Przebudowa, dobudowa gniazd wtykowych. Wykucie bruzd Zamurowanie bruzd | mb szt szt mb mb | 15,00 4,00 2,00 60,00 60,00 |