PROJEKTOWANIE  I  NADZÓR  BUDOWLANY

42 – 120  MIEDŻNO  UL.  SŁONECZNA  18  TEL. (34) 317 – 80  88

P R O J E K T PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

PROEKT  BUDOWLANY

CZĘŚCI MIESZKALNEJ

Obiekt:                REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI

WŁADYSŁAWÓW,  gmina MIEDŻNO

Inwestor:            URZĄD GMINY MIEDŻNO

21 -120  MIEDŻNO ul. UŁAŃSKA 25

Opracował:                Ryszard Wolny

Projektował:              Jan Praski

Miedźno październik 2010 r.

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT.

Z B I O R C Z Y

| L.p. | KOD numeryczny wspólnego słownika zamówień „CPV” | D z i a ł p r z e d m i a r u r o b ó t | S t r o n y |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od | do |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. 2. 3. | 45212170 – 8 45212170 – 8 45212170 - 8 | Roboty budowlane. Roboty sanitarne. Roboty elektryczne. | 3. 10. 13. | 9. 12. 14. |

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT.

1. 0   ROBOTY BUDOWLANE.

| L.p. | KOD numeryczny wspólnego słownika zamówień „CPV” | D z i a ł p r z e d m i a r u r o b ó t | S t r o n y |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od | do |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 45212170 – 8 45212170 – 8 45212170 – 8 45212170 – 8 45212170 – 8 45212170 – 8 45212170 – 8 45212170 - 8 | Wykucia, rozbiórki, zamurowania. Uzupełnienie ścianek działowych. Posadzki i podłogi. Wymiana stolarki drzwiowej. Uzupełnienie i naprawa boazerii. Naprawa tynków, malowanie, okładziny. Remont pomieszczeń kotłowni. Remont zewnętrznych schodów wejściowych. | 4. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. | 4. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 9. |

TABELA  PRZEDMIARU  ROBÓT CZĘŚĆ MIESZKANIOWA

| L.p. | Podstawa wyceny | Specyfikacja techniczna | Opis kosztorysowy robót, wyliczenia. | Jednostka miary | ILOŚCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. 2 | KNR 4-01 0329-03 0354-04 |  | WYKUCIA, ROZBIÓRKI, ZAMUROWANIA. Wykucie otworów drzwiowych w ścianie murowanej z pustaków ceramicznych, na zaprawie cementowo wapiennej. 0,90x2,10x0,30= 0,90x2,10x0,15= Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2 | m3 m3 m3 szt | 0,57 0,28 0,85 5,00 |
| 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. | KNR 4-01 0106-02 0108-06 KNR 2-02 0201-01 0290-01 0290-02 0604-02 KNR 4-01 0303-01 0711-03 |  | 1.2 UZUPEŁNIENIE ŚCINEK DZIAŁOWYCH. Wykop pod fundamenty uzupełnienia ścianek działowych bez względu na kategorie i głębokość, wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach. 3,77x0,5x0,3= 1,25+2,45=3,70x0,5x0,3 Usunięcie nadmiaru ziemi z budynku wywóz nadmiaru ziemi samochodem wywrotką 5 t na odl. 1 km, miejsce wskazane przez inwestora. Ławy fundamentowe żelbetowe, z betonu klasy B-15 pod uzupełnienie ścianek działowych. 7,47x0,5x0,3= Stal zbrojeniowa d=6 mm 7,47mbx0,222kg= Stal zbrojeniowa d=12 mm 7,47x4x0,888kg= Izolacja pozioma ław i murów fundamentowych 2 x papa na lepiku. 3,77x0,3+3,70x0,3= Uzupełnienie ścianek działowych grubości 6 cm, murowane z cegły, na zaprawie cementowo wapiennej. 7,47x3,05 – (1x2,1+0,9x2,1)= Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych kat III na ścianach. 18,79m2x2= | m3 m3 m3 m3 m3 kg kg m2 m2 m2 | 0,57 0,55 1,12 1,12 1,12 1,66 26,53 2,24 18,79 37,58 |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | KNR 4-01 0811-07 0108-17 KNR 2-02 1101-01 0604-03 04 0609-03 1102-02 03 0290-01 1118-01 1118-06 1120-01 1120-02 KNNR 2. 1205-0912 KNR 2-02 1113-06 KNR 4-01 1210-06 |  | 1.3 POSADZKI I PODŁOGI. Rozebranie zniszczonej posadzki w wiatrołapie z płytek ceramicznych. Wywóz gruzu ceramicznego samochodem wywrotka 5 t na odl. 1 km miejsce wskazane przez inwestora. 3,80m2x0,04= Warstwa chudego betonu grubości 10 cm klasy B-10 pod posadzki. 9,80m2x0,10= Izolacja pozioma przeciwwilgociowa papa na lepiku, z wywinięciem na ściany wysokości 15 cm. Ocieplenie posadzki warstwą styropianu grubości 10 cm w pomieszczeniach 1/4, 1/7. Wylewka cementowa grubości 5 cm zatarta na gładko, w pomieszczeniach 1/4, 1/7. Wzmocnienie wylewki cementowej siatką z prętów stalowych d=4 mm, o oczkach 10x10 cm. (9,80m2 : 0,10)x2=196,00 mb x 0,145kg = Przygotowanie podłożą pod ułożenie posadzki z płytek ceramicznych GRES na klej. Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych GRES na klej, W pomieszczeniach 1/4 , 1/5, 1/6, 1/7. Przygotowanie podłoża pod ułożenie cokolik do płytek ceramicznych GRES na klej. Ułożenie cokolik wysokości 10 cm na klej do posadzki z płytek ceramicznych GRES. Ułożenie podłogi z paneli podłogowych w pomieszczeniu 1/2 Listwy przyścienne do paneli podłogowych. (3,85+3,30)x2= Lakierowanie 2 x lakierem bezbarwnym podłóg drewnianych z desek, w pom. 1/1, 1/3 oraz paneli w pom. 1/2, z przetarciem kurzu 11,40+16,03+11,30= | m2 m3 m3 m2 m2 m2 kg m2 m2 mb mb m2 mb m2 | 3,80 0,16 0,98 10,31 9,80 9,80 28,42 22,13 22,13 23,50 23,50 11,40 14,30 38,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | KNR 2-02 1040-01 1040-01 |  | 1.4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ Zabudowanie drzwi zewnętrznych, w kolorze mahoń 105/210. Zabudowa drzwi pełnych drewnianych foliowanych, w kolorze mahoń wraz z zamkami, - 80/210 szt 5, - 100/210 szt 1. | szt szt | 1,00 6,00 |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | KNR 4-01 1210-06 KNR 4-01 0711-03 0333-21 KNR 2-02 1215-01 KNR 4-01 0310-05 06 0303-01 0711-03 KNR 2-02 0830-01 0830-05 |  | 1.5 NAPRAWA TYNKÓW, MALOWANIE, OKŁADZINY. Uzupełnienie istniejących tynków cementowo wapiennych kat III na ścianach, w ilości około 25% Uzupełnienie istniejących tynków cementowo wapiennych kat III na sufitach, w ilości około 10% 171,78m2x10%= Wykonanie otworów pod kratki wentylacyjne na istniejących kominach. Zabudowanie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej na otworach wentylacyjnych i kominach na dachu. Sprawdzenie, odgruzowanie przewodów spalinowych, dostosowując do przewodów wentylacyjnych. Obudowa ścianką z cegły pionu wod-kan, w pomieszczeniu 1/11 1,50x0,60= Wykonanie tynku cementowo wapiennego kat III na obudowie pionu. Przygotowanie podłoża na obudowie pionu pod ułożenie płytek ceramicznych na klej. Ułożenie na obudowie pionu płytek ceramicznych na klej, w kolorze i wzoru istniejących płytek. | m2 m2 szt szt mb m2 m2 m2 m2 | 60,92 4,38 4,00 7,00 62,00 1,20 1,20 1,20 1,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. 11. 12. 13. 14. 15. | KNR 4-01 1202-09 1204-08 1204-01 1204-02 KNR 2-02 0829-01 0829-02 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby, na ścianach i sufitach. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierówności sfalowan powierzchni tynku. Malowanie 2 x farbą emulsyjną powierzchni tynków sufitów. Malowanie 2 x farbą emulsyjną powierzchni tynków i ścian. Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ściennych ceramicznych na klej, do wysokości 2,10 m, w kuchni, 8,40 m2 ,w łazience i wc 44,52 m2. Ułożenie płytek ściennych ceramicznych na klej do wysokości 2,10 m. | m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 205,47 205,47 68,08 140,60 28,14 28,14 |

| 1. 2. 3. | KNR 4-01 0354-04 0108-17 KNR 2-02 1203-01 |  | 1.6 WYMIANA DRZWI W KOTŁOWNI Demontaż drzwi Wywóz zdemontowanych drzwi. Zabudowa nowych drzwi stalowych do kotłowni. | m2 m3 m2 | 1,80 0,07 1,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | KNR 4-01 0212-02 0101-19 KNR2-31 KNR 2-31 0103-01 0404-05 kalkulacja |  | 1.7 REMONT ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH. Rozebranie ziszczonych schodów betonowych. 3,60x1,80x0,15= Wywóz gruzu betonowego samochodem wywrotka 5 t na odl. 1 km miejsce wskazane przez inwestora. Wykonanie schodów z kostki brukowej betonowej, kolorowej, na podsypce cementowo piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo piaskową. 3,60x1,80= (7,20+6,00+4,00+2,89)x0,15= Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod schody. Obramowanie schodów. Krata metalowa, wycieraczka do obuwia. | m3 m3 m2 m2 m2 m2 mb m2 | 0,98 0,98 6,48 3,00 9,48 9,48 20,00 0,50 |

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT.

2.0  ROBOTY  SANITARNE.

| L.p. | KOD numeryczny wspólnego słownika zamówień „CPV” | D z i a ł p r z e d m i a r u r o b ó t | S t r o n y |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od | do |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. 2. 3. | 45212170 – 8 45212170 – 8 45212170 - 8 | Kotłownia. Rurociągi wodno kanalizacyjne. Przybory wodno kanalizacyjne. | 11. 11. 12. | 11. 12. 12. |

TABELA  PRZEDMIARU  ROBÓT

| L.p. | Podstawa wyceny | Specyfikacja techniczna | Opis kosztorysowy robót, wyliczenia. | Jednostka miary | ILOŚCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | kalkulacja KNR 4-02 0417-01 kalkulacja kalkulacja KNNR 4 0503-01 KNR 0-35 0121-01 0112-01 KNR -031 0218-03 0218-04 0218-05 |  | 2.1 KOTŁOWNIA. Demontaż istniejącego kotła wraz z wywozem. Demontaż podgrzewacz wody. Sprawdzenie i wykorzystanie istniejących rurociągów i armatury. Drobne uzupełnienia rurociągów i armatury. Montaż nowego kotła o mocy do 38 kW Montaż zasobnika podgrzewacza ciepłej wody. Montaż pompy obiegowej. Płukanie instalacji co. Próba ciśnieniowa instalacji co na gorąco. Regulacja instalacji co. | kpl szt r-g kpl kpl kpl szt mb mb szt | 1,00 1,00 32,00 1,00 1,00 1,00 1,00 150,00 150,00 15,00 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | KNR 2-15 0104-01 02 0107-02 0107-07 0110-04 KNNR 4 0128-02 KNR 2-15 0205-01 0205-04 0208-02 0208-05 0209-06 0213-01 |  | 2.2 RUROCIĄGI WODNO KANALIZACYJNE. Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych d=15/20/32 mm ułożone w bruzdach. Podejścia wodociągowe d=15 mm Podejścia do płuczek ustępowych d=15 mm Próba szczelności instalacji wodociągowej. Płukanie instalacji wodociągowej. Rurociągi sanitarne z rur PCV do 40 mm Rurociągi sanitarne z rur PCV d=100 mm Podejścia odpływowe z PCV d=do 40 mm Podejścia odpływowe d=100 mm Rura wywiewna PCV d=100 mm Syfon zlewowy i wannowy PCV d=50 mm | mb szt szt mb mb mb mb szt szt szt szt | 50,00 6,00 1,00 50,00 50,00 5,00 20,00 3,00 1,00 1,00 2,00 |

| 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | KNR 2-15 0213-02 0222-02 KNR 0-31 0113-12 KNR 4-01 0342-03 0342-07 0327-03 0327-10 |  | Syfon ustępowy PCV d=100 mm Rewizja na pionie PCV d=100 mm Izolacja, ocieplenie rurociągów ciepłej wody pianką poliuretanową. Wykucie bruzd pod rurociągi wodociągowe. Wykucie bruzd pod rurociągi sanitarne. Zamurowanie bruzd z rurociągami wodociągowymi. Zamurowanie bruzd z rurociągami sanitarnymi. | szt szt mb mb mb mb mb | 1,00 1,00 24,00 50,00 25,00 50,00 25,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | KNR 2-15 0220-05 0221-02 0222-02 0224-01 0115-02 0115-05 informacja |  | 2.3 PRZYBORY WODNO KANALIZACYJNE. Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej na szafce. Umywalka. Wanna kąpielowa. Ustępy. Bateria umywalkowa, zmywakowa. Bateria wannowa. Szafka kuchenna pod zlewozmywak . | szt szt szt kpl szt szt szt | 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 |

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT.

3.0  ROBOTY  ELEKTRYCZNE.

| L.p. | KOD numeryczny wspólnego słownika zamówień „CPV” | D z i a ł p r z e d m i a r u r o b ó t | S t r o n y |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od | do |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. |
| 1. | 45212170 - 8 | Przebudowa instalacji elektrycznych. | 14. | 14. |

TABELA  PRZEDMIARU  ROBÓT

| L.p. | Podstawa wyceny | Specyfikacja techniczna | Opis kosztorysowy robót, wyliczenia. | Jednostka miary | ILOŚCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | KSNR 5 0303-01 0401-05 0401-06 KNR 4-01 0342-01 0327-01 |  | 3.1 PRZEBUDOWA INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH. Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem. Przebudowa oświetlenia, dobudowa nowych lamp. Przebudowa, dobudowa gniazd wtykowych. Wykucie bruzd Zamurowanie bruzd. Rozdzielenie zasilania – osobny licznik do części mieszkalnej i części świetlicowej. | mb szt szt mb mb | 10,00 2,00 2,00 50,00 50,00 |