Miedźno dn. 19.03.2012r.

GOK.271.1.2012

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr GOK.271.1.2012

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, ul. gen. Juliana Filipowicza 5,                         42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655   z 2007r. tekst jednolity z poźniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Zapytanie dotyczące TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIEDŹNIE sprawa GKO.271.1.2012

- czasie wizji lokalnej w dniu 15.03.2012 nie stwierdzono istnienia przewodu przyłączeniowego wyprowadzonego z rozdzielni do kotłowni mającego zasilać Tablicę Kotłowni o parametrach podanych na schemacie instalacji elektrycznej oraz w opisie technicznym

- w spisie materiałów do przedmiaru robót brak przewodów YDYżo 4x1,5mm2, YDYżo 5x2,5mm2, YDYżo 5x4mm2 które są wymienione w opisie technicznym

- w opisie technicznym instalacji elektrycznej jest punkt Instalacja Odgromowa i Uziemiająca co niema żadnego odzwierciedlenia w książce przedmiarów oraz zestawienia materiałów

Odpowiedź:

- W wycenie oferty należy uwzględnić doprowadzenie przewodu zasilającego            z istniejącej rozdzielni do Tablicy Kotłowni zasilającej kotłownie o parametrach podanych na schemacie instalacji elektrycznej i w opisie technicznym.

- W wycenie oferty należy uwzględnić przewody YDYżo 4x1,5mm2, YDYżo 5x2,5mm2, YDYżo 5x4mm2

- W wycenie oferty należy uwzględnić odtworzenie zdemontowanej podczas ocieplenia ścian instalacji odgromowej. Należy uwzględnić zamontowanie instalacji odgromowej w warstwie ocieplenia w niepalnej rurze ochronnej.

W wycenie oferty należy uwzględnić wykonanie instalacji uziemiającej.

Dyrektor Gminnego

Ośrodka Kultury

w Miedźnie

mgr Justyna Pośpiech