Miedźno: Przebudowa chodnika w ulicy Jagiełły w Miedźnie cz.1
Numer ogłoszenia: 176958 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

| V | zamówienia publicznego |
| --- | --- |
|  | zawarcia umowy ramowej |
|  | ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) |

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miedźno , ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, woj. śląskie, tel. 34 3178010, faks 34 3178030.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika w ulicy Jagiełły w Miedźnie cz.1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wytyczenie punktów głównych linii krawężnika ( według osi współrzędnych i istniejącej trasy krawężnika). 2. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe - rozbiórka istniejących przepustów, krawężników, zjazdów z kostki brukowej, asfaltobetonu, płytek chodnikowych, wpustów ulicznych z transportem na odległość 3 km. 3. Rozbiórka chodnika z krawężnikiem - strona wschodnia : od km 0 + 000,00 do km 0 + 009,00, - rozbiórka krawężników - strona wschodnia : od km 0 + 000,00 do km 0 + 800,00, - rozbiórka zjazdów z kostki : ul. Jagiełły - materiał - zwrot właścicielom pos. nr 16, ( dojście nr 24 ),pos. nr 42, 54, 56, 58. 4. Roboty ziemne poprzez wykonanie zdjęcia humusu gr. do 10 cm i korytowanie z transportem na odległość 5 km, 5. Wykonanie nasypu z piasku wraz z uformowaniem i zagęszczeniem na odcinku od km 0 + 663,00 do km 0 + 763,00. 6. Oczyszczenie i skropienie między warstwami asfaltobetonu na odcinku sfrezowanym emulsją asfaltową szybko - rozpadową 0,5 kg/m2. 7. Wykonanie chodnika przyjezdniowego ze zjazdami po stronie wschodniej drogi powiatowej nr 2027 S : - od km 0 + 000,00 do km 0 + 615,00 o szer. zmiennej do ogrodzeń od 1,80 m - 2,70 mb, - od km 0 + 615,00 do km 0 + 837,41 o szer. 2,00 mb. 8. Chodnik ograniczony obrzeżem betonowym 6*20 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, spadek jednostronny poprzeczny 2 % w kierunku jezdni, nawierzchnia z kostki brukowej ( kolor czerwony ) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15 cm. UWAGA: w miejscach, gdzie jest wysokie ogrodzenie z płyt oraz wysoki cokół chodnik wykonywać bez obrzeży betonowych. 9. Zjazdy do posesji do granicy własności ( ogrodzenia ), szer. zjazdów wg istniejących bram tj. od 4,0 m do 6,00, spadki zjazdów zgodnie ze spadkiem chodnika - 2 %, skosy na zjeździe 1:1 ( 2,0*2,0 m ), nawierzchnia z kostki brukowej ( kolor grafitowy ) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm. 10. Upłynnienie niwelety chodnika w rejonie zjazdów. 11. Przy przejściach dla pieszych przez jezdnię pochylenia wykonać z kostki brukowej betonowej integracyjnej - koloru żółtego gr. 8 cm ( 4,00*1,20 m - światło 2 cm ). 12. Uzupełnienie betonem C 12/15 nawierzchni po zabudowie krawężnika tj. wypełnienie szczeliny około 20 cm na głębokość 25 cm między nowo ułożonym krawężnikiem, a istniejącą konstrukcją jezdni - do spodu istniejącej podbudowy stosując przerwy dylatac. 13. Naprawa zniszczonej nawierzchni bitumicznej na szer. 20 cm poprzez rozebranie istniejącego asfaltu gr. 8 cm, skropieniu emulsją szybkorozpadową i ponownemu ułożeniu warstwy ścieralnej gr. 8 cm. 14. Na całej długości jezdni połączenie zabezpieczyć asfaltem D - 70 na szer. 5 cm i zasypać drobnym kruszywem 15. Zjazdy od strony bram zabezpieczone krawężnikiem najazdowym typu lekkiego K - 15 o wym 22*15 cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 ( 0,065m3/mb) - krawężnik na zjazdach zaznaczono na planie. Zjazdy od strony zieleni ( po bokach ograniczyć obrzeżem typ ciężki 8*30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - ( 0,063m3/ mb ). UWAGA : w miejscach gdzie występuje cokół nie stosować krawężnika - bezpośrednio nawiązać kostkę brukową . 16. Zabudowa krawężnika betonowego typu lekkiego 15*30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - ( 0,065m3/mb) na całej długości chodnika, na zjazdach zastosować krawężniki najazdowe i skosowe. 17. Cięcie istniejącego asfaltobetonu gr. ok. 6 - 10 cm w celu wyrównania krawędzi jezdni. 18. Krawężnik najazdowy ze swiatłem 2 cm przy bocznych drogach, na przejściu dla pieszych. 19. Wykonanie utwardzenia zjazdów - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15 cm na istniejących zjazdach od km 0 + 663 do km 0 + 800,00 na szer. zjazdów, ( 5,0 + 4,0 + 6,2 + 4,0 + 4,0 + 4,0) na głęb. 2,0 mb. . 20. Na skrzyżowaniu ul. Jagiełły z ul. Leśną wzdłuż krawędzi jezdni po stronie wschodniej od km 0 + 776,00 do km 0 + 810,00 na szer. 2,5m i od km 0 + 810,00 do km 0 + 838,00 na szer. 1,00 m występuje zniszczona nawierzchnia asfaltowa, którą należy sfezować na gr. ok. 4 cm i ułożyć warstwę ścieralną gr. 5 cm ( KR - 3 - 4 ) po uprzednim skropieniu. 21. Regulacja istniejącego uzbrojenia - zasuwy, hydranty i włazy. 22. Demontaż istniejących przepustów pod zjazdami z rur fi 500 mm, fi 400 mm i fi 300 mm . 23. Ułożenie pod zjazdami rur przepustowych - PVC typ ciężki S fi 400/11,7 mm lub równoważnych na długości L = 21,00 m + 6,00+ 6,00 + 6,00m na podsypce żwirowej gr. 15 cm wraz z murkami czołowymi. 24. Umocnienie skarp nasypu płytami ażurowymi gr. 6 cm za projektowanym chodnikiem po stronie wschodniej od km 0 + 633,00 do km 0 + 790,00 z wyłączeniem zjazdów płyty na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem otworów humusem i obsianiem trawy. 25. Ręczne i mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu o gr. 20 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu przydrożnego od km 0 + 633,00 do km 0 + 790,00 z wyłączeniem przepustów . 26. Wymagane jest zabezpieczenie uzbrojenia : kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi typu PVC o śr. o 140 mm - wykaz według przedmiaru robót . 27. Ustawienie krawężników o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 zatrzyma możliwość odprowadzenia wód z nawierzchni jezdni na przyległy teren po stronie chodnika w związku z powyższym przewiduje się wpusty uliczne jezdniowe w ilości 5 kpl z uchylną kratą i klapą z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu biegnącego za chodnikiem i po przeciwnej stronie jezdni od km 0 + 553,0 do km 0 + 800,00. 28. Wpusty uliczne z kratką jezdniową, odprowadzenie wód opadowych rurami PVC o 200/5,9 mm ( typ ciężki - S ) . 29. Łączenie przykanalika o 200 mm do rowu zakończone obudową z płyt ażurowych - płyty ażurowe na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem otworów betonem. 30. Rozbiórka i naprawa nawierzchni z konstrukcją dla wykonania wpustów ulicznych i przykanalików - konstrukcja KR - 3 -4 - warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego w dwóch warstwach gr. 20 cm ( frakcja 31,5/63 mm) i 10 cm ( frakcja 0/31,5 mm ), oczyszczenie i skropienie , wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC - 22 P 50/70 o gr. 7 cm dla KR - 3 - 4 , oczyszczenie i skropienie, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC - 8 S 50/70 o gr. 5 cm dla KR - 3 - 4 . 31. Rozbiórka istniejących wpustów ulicznych wraz z montażem nowych wpustów z uwagi na złe usytuowanie kratek i nieprawidłowe odwodnienie jezdni. - w ilości 2 kpl. 32. Demontaż i ponowny montaż słupków bramowych wraz z bramą L = 6,20 mb. 33. Istniejącą balustradę na przepuście na długości L = 4,70 mb należy przespawać do normatywnej wys. tj. 1,10 mb w stosunku do chodnika. 34. Demontaż istniejącej balustrady L = 3,00. 35. Oczyszczenie istniejących kratek ściekowych z namułu i zanieczyszczeń w ilości 11 szt. 36. Demontaż istniejącego oznakowania i ponowny montaż w nowym miejscu. 37. Ukształtowanie przyległego terenu, humusowanie i obsianie trawą. 38. Inwentaryzacja powykonawcza. (kostkę brukową, krawężniki i obrzeża betonowe dostarcza Zamawiający) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.5)

|  | przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających |
| --- | --- |

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.27.00-2, 45.23.24.00-6, 45.23.32.00-1, 45.11.12.20-6, 45.11.27.30-1, 45.23.24.50-1, 45.23.32.20-7, 45.23.32.50-6, 45.23.32.90-8, 45.23.32.22-1, 45.23.32.52-0, 45.23.24.52-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym przed terminem złożenia oferty do godz. 10.00 w wysokości: 10 000,00 PLN Wadium można wnieść: - w pieniądzu przelewem bankowym na konto: B.S. Popów z/s Zawady Oddz. Miedźno 73 8259 1014 2001 0000 0550 0006 (konto nieoprocentowane) - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póź. zmian.). 2. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. - w tym okresie minimum 1 robota budowlana związana z budową lub przebudową chodnika, parkingu, placu manewrowego o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN brutto

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że, dysponuje w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami drogowymi lub uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń;

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz ofertowy, szczegółowy i uproszczony kosztorys ofertowy, w przypadku podwykonawców - wskazanie w jakiej części będą wykonywać zamówienie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 98

- 2 - Termin wykonania robót - 2

IV.2.2)

|  | przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: |
| --- | --- |

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia wyłącznie z powodu działania siły wyższej lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzno.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie