Miedźno dn. 19.11.2015 r.

RI.272.10.2015

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr RI.271.10.2015

Wójt Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655   z 2007r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ:

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający potwierdza, że należy zastosować studnie betonowe prefabrykowane z elementów łączonych za pomocą uszczelek, z kinetą w wykonaniu monolitycznym (dennica wykonana z wyprofilowaną kinetą podczas jednego cyklu produkcyjnego, z jednorodnego materiału), z osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi dla odpowiedniego systemu rur i były wykonane z PVC-U, PE lub z PP, posiadały sztywność obwodową SN12 SDR34 SLW60 oraz nastawne kielichy do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację sferycznie – w każdym kierunku min. 7,5° (zgodnie z odpowiedzią zamieszczoną w dniu 17.11.2015r.

Odpowiedź nr 2.

Tak. Należy zastosować studnie z betonu o klasie minimum C35/45.

Odpowiedź nr 3.

Zamawiający dopuszcza realizację studni z betonu klasy min. C35/45 i klasie ekspozycji XA3 w środowisku silnie agresywnym chemicznie. W tym przypadku, ze względu na zastosowanie betonu (łącznie z wodoszczelnością W-4, nasiąkliwością <5% i mrozoodpornością F-150) o wysokich parametrach, które zapewnią studni wymaganą szczelność, nie będzie konieczne wykonywanie izolacji wskazanych w SWTiORB na zewnętrznych ścianach studni.

Wójt Gminy Miedźno

(-) Piotr Derejczyk