SPIS ZAWARTOŚCI

TOM I

| L.p. | Nazwa | Strona |
| --- | --- | --- |
|  | Strona tytułowa | 1 |
|  | Spis zawartości i rysunków | 2 |
|  | Opis techniczny – sieć kanalizacji sanitarnej | 4 |
|  | Opis techniczny – część konstrukcyjna i drogowa | 28 |
|  | Opis techniczny – przyłącza | 29 |
|  | Warunki techniczne wydane przez PWiK SA w Częstochowie znak TT/874/201 z dn. 13.05.2010r. | 35 |
|  | Postanowienie Wójta Gminy Miedźno ZP.7226.17.2011 z dn. 11.04.2011r. – zgoda na lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym | 42 |
|  | Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku PZD-BZ-2211/7/2011 z dn. 28.01.2011r. | 43 |
|  | Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku PZD-BZ-2211/7/2011 z dn. 10.08.2011r. | 45 |
|  | Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego WDU/JMAS/5425/L-400.10/8486/11 z dn. 29.06.2011r. zezwalająca na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 492 | 46 |
|  | Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego WDU/JMAS/5425/L-400.10/9702/11 z dn. 25.07.2011r. w sprawie zmiany decyzji | 52 |
|  | Uzgodnienie projektu - Zarząd Województwa Śląskiego WDU/JMAS/5425/L-400.10/13624/11 z dn. 12.10.2011r. | 54 |
|  | Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie z dn. 28.06.2011r. | 56 |
|  | Decyzja Starosty Kłobuckiego (pozwolenie wodnoprawne) nr ROŚ.6341-2.11.2011.IV z dn. 07.07.2011r. | 58 |
|  | Uzgodnienie Śląski Zarząd Melioracji u Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział w Częstochowie z dn. 17.01.2011r. | 60 |
|  | Pismo – uzgodnienie – ENION SA OCZ/RD5/ZS/MW/37/279/2011 z dnia 01.02.2011r. | 62 |
|  | Pismo – uzgodnienie – TP SA TOTSSCU/JB.215-4/50779/2011 z dnia 14.02.2011r. | 63 |
|  | Oświadczenie - Rzymskokatolicka Parafia Stygmatów św. Franciszka z Asyżu | 64 |
|  | Opinia sanitarna – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku z dn. 05.10.2011r. | 65 |
|  | Opinia ZUDP nr 298/2011 z dn. 22.06.2011r. | 66 |
|  | Rysunki wg spisu rysunków |  |

SPIS RYSUNKÓW

| L.p. | Tytuł rysunku | Nr rysunku | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Orientacja | 1.0 |  |
|  | Projekty zagospodarowania terenu – sieć i przyłącza | 1.1 - 1.11 | 1:1000 |
|  | TOM II |  |  |
|  | Profile podłużne sieci grawitacyjnej | 2.1 – 2.13 | wg rys. |
|  | Profile podłużne sieci grawitacyjnej – przykanaliki | 2.14 – 2.30 | wg rys. |
|  | Profile podłużne sieci – rurociągi tłoczne | 2.31 | wg rys. |
|  | Profile podłużne przyłączy wodociągowych | 2.32 | wg rys. |
|  | Branża sanitarna i drogowa: |  |  |
|  | Projekt zagospodarowania terenu przepompowni P1 | 3.1 | 1:20 |
|  | Projekt zagospodarowania terenu przepompowni P2 | 3.2 | 1:20 |
|  | Projekt zagospodarowania terenu przepompowni P3 | 3.3 | 1:20 |
|  | Branża sanitarna – rysunki szczegółowe: |  |  |
|  | Schemat pompowni P1 | 4.1 | 1:25 |
|  | Schemat pompowni P2 | 4.2 | 1:25 |
|  | Schemat pompowni P3 | 4.3 | 1:25 |
|  | Studnia betonowa DN1200 – schemat rozwiązań | 4.4 | --- |
|  | Schemat rozwiązań studni tworzywowej – połączeniowej i rozprężnej | 4.5 | --- |
|  | Schemat studni czyszczakowych | 4.6 | --- |
|  | Studnia z punktem czerpalnym | 4.7 | --- |
|  | Schemat połączeń trójnikowych i siodłowych | 4.8 | --- |
|  | Schemat montażowy przyłączy wodociągowych | 4.9 | --- |
|  | Schemat węzła wodomierzowego | 4.10 | --- |
|  | Schemat zabezpieczeń istniejących sieci | 4.11 | --- |
|  | Branża konstrukcyjna - drogowa: |  |  |
|  | Rzut i przekrój fundamentu kontenera | D1.1 | 1:25 |
|  | Konstrukcja drogi i placu | D1.2 | 1:20 |
|  | TOM III |  |  |
|  | Profile podłużne przyłączy | 2.1 – 2.11 | wg rys |
|  | Schemat rozwiązań studni tworzywowej DN600 dla przyłączy | 3.1 | --- |

- Dane ogólne

  - Inwestor i zamawiający

Gmina Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

  - Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta w Miedźnie pomiędzy Gminą Miedźno a firmą projektową ELJOT BL Jarosz z/s ul. Tomasza Edisona 66, 80-172 Gdańsk na realizację opracowania projektowego dla inwestycji pn.:

„Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości: Ostrowy nad Okszą w ulicach Sosnowa, Sportowa, Akacjowa, Tartakowa, Brzeźnicka, Cmentarna, Słoneczna, Szkolna, Topolowa, Piaskowa, Brzozowa, Cicha, Leśna, Łąkowa, Kościuszki, Ogrodowa”

  - Zakres opracowania

Projekt przewiduje budowę:

- 3 przepompowni ścieków (w tym 2 z nadbudową)

- sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN12 DN200,

- sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur kamionkowych przeciskowych V4A DN200,

- sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN8 DN160,

- sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur kamionkowych DN150,

- sieci kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) PEHD-PE100 DN90,

- tworzywowe studnie rozprężne DN1000 (SR1, SR2, SR3) z filtrami antyodorowym,

- studnie kanalizacyjne betonowe DN1200 z włazami kl.D400,

- tworzywowe studnie systemowe połączeniowe DN1000 z włazami kl. D400,

- studnie czyszczakowe DN1200,

- 3 przyłącza wodociągowe (technologiczne) do przepompowni ścieków,

- drogi dojazdowe do przepompowni,

- utwardzenia terenu przepompowni,

- fundamentu pod nadbudowy kontenerowe.

  - Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gm. Miedźno, powiat kłobucki.

  - Materiały wykorzystane

- aktualne plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000

- wizje przeprowadzone na tym terenie

- projekt budowlany z 2003r. wykonany przez Miastoprojekt Częstochowa Sp. z o.o.

- materiały przekazane przez Inwestora

- istniejące przepisy i normy branżowe

- Opis rozwiązań projektowych.

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja wraz z uzupełnieniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Ostrowy nad Okszą.

Przy realizacji zakresu wskazanego w przedmiotowym opracowaniu przewiduje się następującą kolejność realizacji obiektów i prac:

- czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiałów do strefy montażowej,

- roboty ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczenia ścian,

- odwodnienie wykopów,

- montaż przewodów i studni kanalizacyjnych jak: tyczenie trasy, ustalenie spadków, przygotowanie podłoża, układanie rur, studni kanalizacyjnych, łączenie rur, kształtek i armatury, płukanie, próby hydrauliczne,

- montaż przepompowni ścieków wraz z nadbudową, armaturą, zasilaniem i innymi obiektami, próby ciśnieniowe,

- roboty wykończeniowe jak: zasypka, zagęszczanie zasypki, rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów, obetonowanie uzbrojenia i uporządkowanie placu budowy;

- odtworzenie nawierzchni, budowa drogi.

  - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla projektowanej inwestycji przez firmę maGeo-Usługi Geologiczne Andrzej Keczmerski z/s ul. Bohaterów Monte Cassino 3, 63-700 Krotoszyn, ustala się zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, drugą kategorię geotechniczną.

W/w dokumentacja geotechniczna stanowi odrębne opracowanie i została przekazana Inwestorowi. Wykonawca robót bezwzględnie zobowiązany jest do zapoznania się z nią przez rozpoczęciem robót budowlanych.

CZĘŚĆ SANITARNA - SIEĆ

  - Warunki realizacji kanalizacji sanitarnej

- Kanały należy budować od najniższego punktu i układać zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, na całej długości w wykopie wąsko przestrzennym szalowanym,

- Prace budowlane należy prowadzić w odwodnionych wykopach suchych w powiązaniu z profilami podłużnymi projektowanych kanałów oraz planami zagospodarowania,

- Rury należy układać w wykopie a następnie zasypywać zgodnie z normami branżowymi oraz z instrukcjami dostarczonymi przez ich producenta,

- Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna przylegać na całej swej długości na co najmniej 1/4 obwodu,

- W miejscach łączenia rur (pod kielichami i łącznikami), w podłożu należy wykonać niecki montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej szerokości złącza,

- Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 5 cm,

- Przewiduje się, że w miejscach występowania wody gruntowej odwodnienie za pomocą drenażu w dnie wykopu,

- W obrębie dróg wykopy i przejścia poprzeczne należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez ich administratorów,

- W przypadku, gdy w poziomie posadowienia kanałów wystąpią grunty nie budowlane należy je wymienić - aż do warstwy gruntu nośnego,

- Prace w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących przewodów, budowli i drzew prowadzić ręcznie,

- Podwieszenia przewodów istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, realizować z chwilą ich odkrycia w trakcie głębienia wykopu budowlanego. Nie pozostawiać tych przewodów bez koniecznego podparcia. Zaleca się czasowe wyłączenie z eksploatacji przewodów na czas realizacji prac związanych z ubezpieczaniem ścian wykopu. Wykopy pod rurociągi usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych prowadzić krótkimi odcinkami i zabezpieczyć na całej długości wykopu zwartą obudową. Wszystkie prace specjalistyczne, wyszczególnione w tej dokumentacji należy prowadzić pod stałym nadzorem osób uprawnionych.

- Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050. Należy stosować elementy obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków.

  - Projektowana sieć kanalizacyjna.

Projektowane kanały zostaną włączone do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą poprzez 11 istniejących studni kanalizacyjnych oznaczonych od 1 do 11.

Na odcinkach grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej projektuje się przykanaliki (odcinki od głównego kanału do granicy działki) przeznaczone pod docelowe podłączenie do zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej budynków.

Zaprojektowano 3 przepompownie ścieków i jedno przekroczenie rzeki Biała Oksza kanałem tłocznym.

Trasy sieci kanalizacyjnych projektuje się wyłącznie w granicach działek będących własnością publiczną. Projektowane przepompownie ścieków zlokalizowano na działkach należących do Gminy Miedźno.

Podstawowy zakres projektu obejmuje budowę:

- 1 przepompowni ścieków komunalnych (P1) z oświetleniem, z przewidzianym punktem do podłączenia przenośnego agregatu prądotwórczego, utwardzeniem, studnią czyszczakową i studnią z punktem czerpalnym oraz zagospodarowaniem terenu wokół przepompowni,

- 2 przepompowni ścieków komunalnych (P2 i P3) wraz z nadbudową kontenerową, oświetleniem, przepływomierzem, stacjonarnym agregatem prądotwórczym, utwardzeniem i studnią czyszczakową oraz zagospodarowaniem terenu wokół przepompowni,

- 6008,4 mb sieci kanalizacyjnej - grawitacyjnej PVC-U SN12 DN200,

- 613,6 mb sieci kanalizacyjnej – grawitacyjnej z rur kamionkowych przeciskowych V4A DN200,

- 1291,3 mb sieci kanalizacyjnej – grawitacyjnej PVC-U SN8 DN160,

- 45,0 mb sieci kanalizacyjnej – grawitacyjnej z rur kamionkowych DN150,

- 625,1 mb kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) PEHD-PE100 DN90,

- 3 kpl. tworzywowej studni rozprężnej DN1000 (SR1, SR2, SR3) wraz z podwłazowymi filtrami antyodorowymi typu EMF-600/10/B zawieszonym na ramie włazu,

- 210 kpl. studni kanalizacyjnych betonowych DN1200 z włazami kl.D400,

- 18 kpl. tworzywowych studzienek systemowych połączeniowych DN1000 z włazami kl. D400

- 4 kpl. studni czyszczakowych DN1200 (montaż na rurociągach tłocznych PE90) na terenie każdej przepompowni oraz na trasie RT2,

- 2 kpl. zespołu odpowietrzająco-napowietrzającego do ścieków do bezpośredniego montażu w ziemi na rurociągach tłocznych wraz z zasuwami odcinającymi DN80,

- 156 szt. trójników (151 połączeń siodłowych na kanały PVC-U oraz 5 połączeń trójnikowych na kanałach kamionkowych)

- 3 przyłącza wodociągowe (technologiczne) do przepompowni ścieków i 3 kpl. zasuwy do przyłączy z obustronnym złączem rur PE, DN40.

- Kanalizacja grawitacyjna.

    - Kanalizacja grawitacyjna PVC-U.

Kanały grawitacyjne kanalizacji DN 200mm (kolektory główne i boczne) projektuje się z rur, kształtek z PVC-U wykonanych z litego materiału. System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną montowaną przez producenta. Szczelność min. 2,5 bara. System o średnicach i grubości ścianek: DN/OD 200x6,6 – rury bezkielichowe, łączone na złączki dwukielichowe produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Sztywność rur i kształtek SN 12kN/m²;   SDR 34; SLW 60. UWAGA! Kształtki DN/OD 200 muszą być produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i  być produkowane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania). Możliwość układania systemu rur i kształtek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone kryształkiem lodu ). Przykrycie rur i kształtek SN 12  SDR 34 min. 0,5 m., przy obciążeniu kołowym SLW 60. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 240 bar. Badanie musi być przeprowadzone przez niezależny instytut i potwierdzone przez producenta.

Kanalizacja zostanie ułożona z minimalnym spadkiem ok. 5‰ na głębokości 1,5-4,3m. Zmiany kierunków i spadków kanałów realizowane będą za pomocą studzienek połączeniowych, rewizyjnych, kaskadowych z elementów prefabrykowanych o średnicy DN1200mm łączonych na uszczelki. Zaprojektowano wykonanie kanalizacji sanitarnej w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych, w przypadku wystąpienia wody gruntowej - odwodnionych.

W celu umożliwienia docelowego przyłączenia istniejącej zabudowy do projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U klasy S, typoszereg SDR34, kielichowych, łączonych za pomocą uszczelek zintegrowanych o klasie wytrzymałości min. SN8, zapewniające szczelność połączeń min. 0,5 bara. Minimalny spadek przykanalika wynosi 1,5%.

Kanały i studzienki kanalizacyjne należy układać i posadowić w wykopie zgodnie z „Instrukcją

montażową ...” producenta rur i studzienek.

    - Kanalizacja grawitacyjna kamionkowa.

W pasie drogi wojewódzkiej nr 492 (ul. Kościuszki i ul. Brzeźnicka) zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur kamionkowych przeciskowych, glazurowanych (zgodnie z normą PN EN 295) metodą bezwykopową za pomocą przewiertów sterowanych zgodnie z wymaganiami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W celu zapewnienia jak najniższej awaryjności systemu w pasie drogi wojewódzkiej, a więc szczelności połączeń rur i zwiększonej odporności na środki odladzające zaprojektowano rury kamionkowe odznaczające się wodoszczelnością połączeń na złączach 2,4 bara potwierdzone Aprobatą Techniczną IBDiM.  Na odcinku kolektora głównego zaprojektowano rury kamionkowe przeciskowe DN200 typu V4A 200mm, o dopuszczalnej sile wcisku 350kN, łączone na mufę V4A Typ 1- ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukowo-elastomerową natomiast na przykanalikach (podejściach do granic nieruchomości) zaprojektowano przewody z rur kamionkowych DN150 – 34kN/m, system F, rura kamionkowa glazurowana z uszczelką L. Połączenia przykanalików z kolektorem głównym wykonać za pomocą trójników wg wytycznych dostawcy technologii.

Opis trzystopniowej technologii bezwykopowej:

Etap 1 - przeciskany ciąg żerdzi stalowych pilotowanych przez operatora w kierunku studni końcowej

Etap 2 - poszerzenie wykonanego odcinka do średnicy odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury przewodowej za pomocą rur stalowych

Etap 3 - wprowadzenie w przewiert rur przewodowych kamionkowych na miejsce rury stalowych

Kanał w ulicy Kościuszki:

- Kanał prowadzony wzdłuż drogi wojewódzkiej od studni istniejącej Sist 4 do S75, a także na odcinku S71 i S71a projektuje się metodą bezwykopową z rur kamionkowych przeciskowych o średnicy DN200 wykonanych zgodnie z normą PN EN 295 oraz odznaczających się w/w charakterystyką

- Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie włączona do istniejącej studni znajdującej się w pasie jezdni drogi wojewódzkiej metodą bezwykopową opisaną powyżej, zgodnie z załączonym planem i profilem. Ze studni startowej S68 zlokalizowanej w poboczu drogi (przy działce ewid. 2111) wyprowadzony będzie przewiert w kierunku istniejącej studni. Do istniejącej studni włączenie nastąpi powyżej kinety, co pozwoli na mniejszą ingerencję w konstrukcję studni i szybsze zakończenie prac w pasie drogowym.

Kanały w ulicy Brzeźnickiej:

- Zaprojektowano przeprowadzenie kanału grawitacyjnego na skraju pobocza drogi wojewódzkiej i pasa zieleni metodą bezwykopową. Jako studnię startową przewiertu przyjęto S56 w rejonie skrzyżowania ulicy Brzeźnickiej i Akacjowej. W związku z tym konieczne będzie prowadzenie prac na skraju jezdni asfaltowej i wjazdu w utwardzoną drogę gruntową (ulica Akacjowa), dla której przewiduje się bezwzględnie odtworzenie nawierzchni jezdni zgodnie z klasą drogi.

- Przekroczenie kanałami grawitacyjnymi pod drogą wojewódzką nastąpi na odcinku między studniami: S59 i S60, S65 i S66 oraz S67 i S67.1.

    - Przykanaliki sanitarne.

W celu umożliwienia docelowego przyłączenia istniejącej zabudowy poprzez przyłącza kanalizacyjne do projektowanej kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano przykanaliki z rur spełniających wymagania jak określono w pkt. 2.5.1. i 2.5.2. Przykanaliki zaprojektowano od studzienki (lub trójnika) na kanale głównym do granicy kanalizowanej nieruchomości i zaślepiono korkiem systemowym PVC-U DN160 SN8 lub korkiem kamionkowym DN150 na rurze kamionkowej w przypadku prowadzenia przykanalika w pasie drogi wojewódzkiej

    - Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studzienki z elementów prefabrykowanych betonowych, o średnicy Ø1200mm, łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. Dla kanałów, gdzie różnica poziomów między wlotem i wylotem jest większa niż 0,50m należy stosować studnie kaskadowe z zewnętrzną rurą spadową o średnicy 160mm. Studzienki kanalizacyjne przyjęto zgodnie z normą PN-B-10729 z kręgów betonowych z betonu wodoszczelnego (W-4) i mrozoodpornego (F-150) o klasie wytrzymałości nie niższej niż C40/45, jako włazowe z prefabrykowanych elementów. Podstawowymi elementami wyposażenia studzienki jest komora robocza, komin włazowy, właz, stopnie złazowe i przejścia kanałów przez ściany studzienki. Posadowienie studzienek na podsypce piaskowej i 10cm warstwie betonu C8/10. Elementy prefabrykowane łączone będą za pomocą uszczelek gumowych. Zwieńczenie studni zgodnie z normą PN-EN/124:2000 włazem z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowym Ø600 z wypełnieniem betonowym dwu- lub czterootworowe. Należy stosować włazy szczelne (z fabrycznie montowaną uszczelką). Ze względu na lokalizację sieci w pasach drogowych, wszystkie studnie zaprojektowano z włazami klasy D400.

Górna powierzchnia płyty stropowej na poziomie 30cm poniżej projektowanego poziomu nawierzchni drogi a właz typu ciężkiego wtopiony w konstrukcję drogi (górna krawędź włazu zlicowana z poziomem nawierzchni drogi) z wykorzystaniem pierścieni dystansowych. W ścianach w osi projektowanych kanałów należy osadzić króćce, stanowiące systemowe rozwiązania przejść szczelnych rur. Montaż studzienek zgodnie z wytycznymi producenta.

Zaprojektowano 3 studnie rozprężne z polietylenu typu LW1000 z kulistym dnem i włazami D400 oraz antyodorowym filtrem podwłazowym typu EMF-600/10/B zawieszonym na ramie włazu.

- Kanalizacja tłoczna.

Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD SDR17 klasy PE100 do ścieków o średnicy DN90 zgrzewanych doczołowo. Średnia głębokość rurociągu tłocznego 1,5-1,7 m.

Swobodne wyloty ścieków zaprojektowano do studzienek rozprężnych na kanałach grawitacyjnych.

W najwyższych punktach rurociągów tłocznych zaprojektowano zawory odpowietrzająco-napowietrzające do ścieków, służące do automatycznego odprowadzania powietrza z instalacji tłocznych. Zawory należy montować na trójnikach żeliwnych DN100x80 (z żeliwa sferoidalnego) i bezwzględnie zamontować w pozycji pionowej możliwie blisko odpowietrzanego rurociągu. Przed zaworami, na odejściu DN80 trójnika, wymagane jest zamontowanie armatury odcinającej umożliwiającej przeprowadzenie prac konserwacyjnych.

Z uwagi na możliwość odprowadzania wraz z powietrzem niewielkich ilości wody należy przewidzieć możliwość jej odprowadzenia poprzez podłączenie do zaworu przewodu odprowadzającego prowadzonego ze spadkiem do miejsca odwodnienia. Przewód na całej długości musi posiadać średnicę minimum równą średnicy wyjścia z zaworu i nie posiadać zasyfonowań uniemożliwiających odprowadzenie powietrza do atmosfery. Istotna sprawa dla prawidłowego działania zaworu jest odpowiednio duża średnica odejścia na trójniku (min. 1/2 DN) umożliwiająca zbieranie, gromadzenie się, powietrza przed zaworem.

Części składowe zaworów obejmują:

1. Kolano wylotowe z sitem PE 100 / St 1.4301

2. Membrana z pierścieniem (POM) elastomer zabezpieczającym

3. Odbój PE

4. Korpus St 1.4571, epoksydowany

5. Pływak POM

6. Zawór kulowy 1" stal nierdzewna

7. Drążek pływaka St 1.4301

8. Nakrętka korpusu z sitem POM / St 1,4301

9. Uchwyt membrany POM

10. Pierścień dociskowy St 1.4571

11. Korpus zaworu POM

12. Śruby, nakrętki i sprężyny z A2

    - Przepompownie ścieków.

Przepompownie projektuje się jako dwupompowe, z pompami zatapialnymi pracującymi naprzemiennie o swobodnym przelocie. W każdej przepompowni przewidziano soft-start. Średnica wewnętrzna zbiornika wykonanego z polimerobetonu 1500mm.

Na terenie każdej przepompowni zlokalizowano maszt radiowy, oświetlenie, dwie przepompownie są z nadbudową kontenerową i zespołami prądotwórczymi.

Do każdej przepompowni zaprojektowano technologiczne przyłącze wodociągowe DN40 z zasuwą.

Teren przepompowni utwardzony kostką betonową typu Polbruk o grubości 8 cm., miejscowo obsiany trawą zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Wymaga się aby Wykonawca dostarczył pompy zanurzalne, odśrodkowe z wolnym przelotem wg poniższej podstawowej specyfikacji, która określa minimalne wymagane parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne pompy. Przykładowa pompa spełniająca wymagania specyfikacji to S3HRCY firmy HYDROMATIC.

Minimalne wymagania stawiane zastosowanym pompom:

- pompa musi być nieprzeciążalna w całym zakresie swojej pracy wraz z uwzględnieniem współczynnika (SF) rezerwy mocy silnika pompy, umożliwiającym okresowe zwiększenie obciążenia pompy, przy którym jej silnik może działać bez przeciążenia lub uszkodzenia. Wymagana minimalna wartość współczynnika SF wynosi 1,2.

- wszystkie zewnętrzne połączenia muszą posiadać uszczelnienia o-ringowe NBR układane na fazowanych brzegach. Nie dopuszcza się stosowania innego rodzaju uszczelek.

- pompa musi posiadać wodoszczelny wlot kablowy z minimum dwoma barierami epoksydowymi, zdjęta izolacja z żył przewodu zasilającego i zabudowanie ich w złączu kablowym w barierach epoksydowych co zapewnia długoletnią szczelność,

- śruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompy mające kontakt z medium - stal      kwasoodporna,

- silnik musi mieć możliwość naprawy i przewinięcia poza fabryką pomp. Zastosowanie silnika, który może być naprawiany wyłącznie w fabryce pomp jest niedopuszczalne,

- pompa musi być wyposażona w bi-metaliczne czujniki (w uzwojeniach silnika) temperatury wyłączające pompę przy temperaturze 1200C i załączające pompę przy różnicy temperatury 30-350C,

- na wale dwa niezależne uszczelnienia mechaniczne podzielone komorą olejową,

- wypełnienie komory olejowej musi być olejem nie groźnym dla środowiska,

- zastosowane łożyska muszą być smarowane olejem z komory olejowej, co zapewnia stałe smarowanie i wydłuża czas ich eksploatacji, minimalna trwałość łożysk: 50 tys. godzin pracy,

- pompa musi być wyposażona w czujnik obecności wody w komorze olejowej,

- pompa musi być wyposażona w system stopy sprzęgającej typu M-T-M (lub równoważnej) wyposażonej w fabryczny system autozłącza i dwie prowadnice, który umożliwia szybkie odłączenie i wyjęcie pompy ze zbiornika bez użycia narzędzi (bez zastosowania śrub, nakrętek czy uszczelek) i bez konieczności schodzenia do zbiornika.

Konstrukcja pompy:

Średnica wylotu – 3”

Min. swobodny przelot wirnika – 2”

Wirnik: półotwarty typu VORTEX, utrzymywany w równowadze, wbudowany, 8-łopatkowy.

Korpus pompy: żeliwo (ASTM A-48 CLASS 30)

Obudowa silnika: żeliwo (ASTM A-48 CLASS 30)

Materiał wirnika: żeliwo sferoidalne (ASTM A-536)

Wał silnika: stal nierdzewna (ASTM 416)

Maksymalna temperatura tłoczonej cieczy: 600C

Maksymalna temperatura silnika: 1550C

Minimalna temperatura zapłonu oleju: 1990C

Czujniki temperatury:

Otwarcie: 125°C MAX./115°C MIN.

Zamknięcie: 90°C MAX./48°C MIN.

Przepompownia ścieków P1.

Projektowana przepompownia ścieków P1 jest bez nadbudowy, znajduje się na działce gminnej nr 1550/2. Na terenie przepompowni zlokalizowano studnię wodomierzową z punktem czerpalnym  i studnię czyszczakową na rurociągu tłocznym. Zgodnie z ustaleniami z Wodociągami Częstochowskimi nie zaprojektowano przepływomierza oraz stacjonarnego agregatu prądotwórczego, przewidziano natomiast punkt włączenia przenośnego agregatu.

Teren przepompowni oświetlony – punkt oświetleniowy przewidziano na słupie antenowym.

Zbiornik przepompowni P1 wyposażony jest w dwie pompy o specyfikacji podanej powyżej oraz w przewody wentylacyjne zakończone tak, aby uniemożliwić wrzucanie przedmiotów do przepompowni.

Warunki eksploatacyjne

Moc każdej pompy powinna wynosić 2,2 kW, średnica wirnika 109,71 mm, zasilanie 3-fazowe 400V 50Hz, prędkość obrotowa 2900 obr./min. Pompa powinna mieć wydajność 4,28 l/s przy całkowitej wysokości strat 9,48m i sprawności pompy min. 36% oraz maksymalnym poborze mocy 1,1kW.

Wymagany minimalny wolny przelot wirnika pompy to 2” (50,8mm).

Przepompownia ścieków P2.

Projektowana przepompownia ścieków P2 jest z nadbudową kontenerową i znajduje się na działce 2651 należącej do Gminy Miedźno. Na rurociągu tłocznym, na terenie przepompowni, zlokalizowano studnię czyszczakową, a przed nią przepływomierz magnetyczny. Przewiduje się przebudowę studni wodomierzowej zlokalizowanej poza terenem przepompowni ścieków w zakresie likwidacji węzła wodomierzowego i punktu czerpalnego i ich przeniesienie do projektowanego kontenera przepompowni. Teren przepompowni oświetlony – punkt świetlny na kontenerze.

Zbiornik przepompowni P2 wyposażony w dwie pompy o specyfikacji podanej powyżej. Zaprojektowano przewody wentylacyjne zakończone tak, aby uniemożliwić wrzucanie do przepompowni przedmiotów.

Warunki eksploatacyjne

Moc pompy powinna wynosić 2,2 kW, średnica wirnika 109,71 mm, zasilanie 3-fazowe 400V 50Hz, prędkość obrotowa 2900 obr./min. Pompa powinna mieć wydajność 4,28 l/s przy całkowitej wysokości strat 9,48m i sprawności pompy min. 36% oraz maksymalnym poborze mocy 1,1kW.

Wymagany minimalny wolny przelot wirnika pompy to 2” (50,8mm).

Przepompownia ścieków P3.

Projektowana przepompownia ścieków P3 jest z nadbudową kontenerową znajduje się na działce 2594 należącej do Gminy Miedźno. Na rurociągu tłocznym, na terenie przepompowni, zlokalizowano studnię czyszczakową, a przed nią przepływomierz magnetyczny.

Z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu przewiduje się jego wyrównanie.

Teren przepompowni oświetlony – punkt świetlny na kontenerze.

Zbiornik przepompowni P2 wyposażony w dwie pompy o specyfikacji podanej powyżej. Zaprojektowano przewody wentylacyjne zakończone tak, aby uniemożliwić wrzucanie do przepompowni.

Warunki eksploatacyjne

Moc pompy powinna wynosić 1,5 kW, średnica wirnika 93,81 mm, zasilanie 3-fazowe 400V 50Hz, prędkość obrotowa 2900 obr./min. Pompa powinna mieć wydajność 4,1 l/s przy całkowitej wysokości strat 5,08m i sprawności pompy min. 33% oraz maksymalnym poborze mocy 0,61kW.

Wymagany minimalny wolny przelot wirnika pompy to 2” (50,8mm).

    - Zbiorniki przepompowni.

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni o średnicy wewnętrznej 1500mm, prefabrykowane z polimerobetonu posadowione na płycie żelbetowej ø2300 x 250mm (dopuszcza się zastosowanie płyty 2300x2300x250mm), zbrojonej podwójną siatką zbrojeniową z prętów żebrowanych ze stali St3SY-b-500 wg AT-15-2498/97, rozmiar oczek 100/100mm, beton klasy min. C35/45. Płytę należy posadowić na przygotowanym podłożu z piasku grub. 0,15m i chudego betonu o grub 0,15m. Zbiornik polimerobetonowy przepompowni należy zakotwić w płycie żelbetowej zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.

Elementy zbiornika winny być opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodności produkcji wg norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EWG i winny posiadać aprobatę techniczną oraz być przystosowane do montażu w środowisku słabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zbiornik przepompowni musi spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie.

Przejścia króćców tłocznych przez ściany zbiornika powinny być zaopatrzone w uszczelnienia gumowe  i elastyczne tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego osiadania studni i rurociągu.

Dno przepompowni powinno być tak wyprofilowane, aby w żadnym jego miejscu nie następowało gromadzenie się piasku i zawiesin - dno zbiornika wyposażone w skosy.

Pokrywy włazowe ze stali nierdzewnej spełniające następujące wymagania: szczelne, zabezpieczające przed dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do zbiornika.

Przykrycie przepompowni winno (po otwarciu) zapewniać swobodne wyciąganie pomp - uchwyty górne prowadnic pompy powinny znajdować się w świetle włazu.

Pokrywa włazowa powinna być zabezpieczona przed możliwością wpadnięcia do komory pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane przy pomocy zamka (dot. P1).

Zbiornik przepompowni musi być wyposażony w drabinki zejściowe ze stali kwasoodpornej. Drabinka powinna umożliwić zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm).

Do mocowania wyposażenia stałego w zbiornikach (konstrukcje nośne lub wsporcze) należy stosować kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej.

    - Armatura i podstawowe wyposażenie przepompowni.

Średnice rurociągów (pionów tłocznych) wewnątrz pompowni muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej wg. PN – EN 10088-1 oraz łączone przy wykorzystaniu kołnierzy ze stali kwasoodpornej.

Wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC).

Elementy wyposażenia przepompowni wykonać z materiałów odpornych na działanie środowiska agresywnego. Rury, kształtki należy połączyć z armaturą na kołnierze, śruby z nakrętkami i podkładkami – stal kwasoodporna AISI 304. Uszczelki między kołnierzami NBR.

Do połączenia rurociągów tłocznych pomp powinien być zastosowany trójnik spawany dający niewielkie straty ciśnienia przy przepływie ścieków.

Do połączeń kołnierzowych należy stosować kołnierze luźne odporne na warunki panujące w przepompowni o wierceniu PN10. Kołnierze luźne montować na fabrycznie wykonanych wywijkach wykonanych ze stali kwasoodpornej.

W projektowanych przepompowniach z nadbudową kontenerową (P2 i P3), armatura zaporowo-zwrotna wyniesiona na wysokość ok. 1,0 metra nad poziom posadzki w pomieszczeniu obsługi.

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe żeliwne lub mosiężne - kula powleczona gumą, obudowa z żeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o pełnym otwarciu przelotu przy prędkości 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,

- armatura odcinająca - zasuwy odcinające żeliwne lub mosiężne klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- armatura zwrotna i odcinająca z pompowni bez nadbudowy - P1 - powinna być tak umiejscowiona, aby możliwe było jej otwieranie i zamykanie z poziomu podestu lub bez konieczności wchodzenia do komory pompowni, studzienki przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw,

- w pomieszczeniach nadbudowy powinna być zapewniona sprawna wentylacja dla obsługi przepompowni oraz przewiduje się ogrzewanie pomieszczeń nadbudowy grzejnikami elektrycznymi,

- montaż urządzeń elektronicznych przewiduje się w pomieszczeniu, nie zlokalizowanym bezpośrednio nad zbiornikiem,

- na dopływie grawitacyjnym do zbiornika przepompowni przewiduje się montaż kolana DN200, 90º lub deflektora w celu zapobiegnięciu napływu ścieków bezpośrednio na pompy oraz armaturę w zbiorniku

- w pomieszczeniu nad zbiornikiem należy zamontować węzeł wodomierzowy wraz z punktem czerpalnym, umywalką ze stali nierdzewnej oraz odprowadzeniem ścieków do zbiornika pompowni, a także suwnicę do wyciągania pomp,

- w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), należy zastosować połączenia wyrównawcze,

- przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

- należy przewidzieć możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury w przypadku konieczności jej wymiany.

Na dopływie grawitacyjnym do każdej z przepompowni nie przewiduje się montażu zasuw odcinających ze względu na bliską odległość do studzienek i możliwe zamknięcie kanału poprzez poduszki zamykające.

Przepompownia P1 musi zostać wyposażona w stopę żurawika.

    - Pomiar ilości tłoczonych ścieków i ich ciśnienia.

Przepływomierz

W przepompowniach P2 i P3 zaprojektowano punkty pomiaru ilości tłocznych ścieków z zastosowaniem przepływomierza elektromagnetycznego typu Promag 50W80, DN80 3" (lub równoważny o nie gorszych parametrach technicznych i eksploatacyjnych) do montażu podziemnego.

Przepływomierze zainstalowane będą na rurociągach tłocznych przed studniami czyszczakowymi na terenie przepompowni P2 i P3. Czytnik urządzenia pomiarowego umieszczony zostanie natomiast w szafce rozdzielczej zasilania energetycznego (projekt zasilania wg odrębnego opracowania).

Obudowa czujnika standardowo jest zabezpieczona antykorozyjnie poprzez pokrycie farbą Amerlock 400, jednak aby całkowicie zabezpieczyć przyrząd przed korozyjnym działaniem warunków otoczenia wymaga się aby kołnierz i obudowa czujnika zostały pokryte farbą bitumiczną. Główkę podłączeniową należy dodatkowo owinąć samowulkanizującą taśmą, np. DENSOLEN Primer HT.

Po zamontowaniu przepływomierza na rurociągu zalecamy dodatkowe uszczelnienie/zabezpieczenie przyłączy procesowych, które należy wypełnić specjalną masą, np. DENSOPLAST Compound oraz owinąć taśmą uszczelniającą, np. DENSOPLAST – Tape.

Dopuszczalne jest również użycie innych materiałów zabezpieczających o podobnych właściwościach do

zaproponowanych w niniejszym opracowaniu.

Montaż przepływomierza należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta w tym zakresie.

Ciśnieniomierz

We wszystkich przepompowniach (P1, P2 i P3) zaprojektowano punkty pomiaru ciśnienia tłoczonych ścieków, które zostały zlokalizowane na rurociągu tłocznym powyżej powierzchni terenu (w przepompowniach z nadbudową tj. P2 i P3) oraz w zbiorniku pompowni ścieków (P1). Dobrano przetwornik ciśnienia z czujnikiem pojemnościowym i membraną ceramiczną typu Cerabar M PMC51

Uwaga! Należy zapewnić montaż czujnika uniemożliwiający ścierne działanie medium na membranę czujnika.

    - Ogrodzenie przepompowni

W projekcie przyjęto ogrodzenie h=1,8m i długości L1=33,0m dla P1, L2=32,5m dla P2 i L3=31,0m dla P3 wykonane z siatki ocynkowanej na linkach stalowych, słupki narożne z rur stalowych o przekroju 88.9/8 mm, słupki pośrednie z teownika 100/8 mm. Ogrodzenie osadzone na podmurówce betonowej.

Furtka stalowa o szer. 1,0m, brama wjazdowa stalowa i szer. 3,5m.

Furtkę, bramę oraz słupki należy zabezpieczyć malowaniem ochronnym farbami podkładowymi i nawierzchniowymi.

    - Maszt antenowy

Projektuje się skomunikowanie przepompowni ścieków sanitarnych drogą radiową z systemem monitoringu obiektów wod-kan, których właścicielem są Wodociągi Częstochowskie. W tym celu projektuje się w bezpośrednim sąsiedztwie szafki sterującej typowy maszt antenowy z zamontowaną anteną kierunkową, skierowaną w kierunku stacji bazowej. System przesyłu danych (rodzaj anteny oraz typ sterownika, układy automatyki) powinien być zgodny z istniejącym systemem automatyki i telemetrii i jest przedstawiony w części elektrycznej i AKPiA.

    - Nadbudowa kontenerowa przepompowni.

Zgodnie z ustaleniami z Wodociągami Częstochowskimi zaprojektowano dwie przepompownie ścieków (P2 i P3) z nadbudową kontenerową oraz jedną (P1) bez nadbudowy.

Kontener składa się z dwóch pomieszczeń z oświetleniem z oddzielnymi wejściami: pierwsze pomieszczenie to sterownia z agregatem prądotwórczym (typu ZERD210/3 o mocy znamionowej 12kVA / 9,6kW do pracy awaryjnej z układem SZR) i szafą sterowniczą, drugie to zbiornik pompowni z pompami, armaturą i wciągarką oraz umywalka z przepływowym podgrzewaczem wody o mocy 2.0 – 3.5kW. W każdym pomieszczeniu znajduje się punkt świetlny, grzejnik elektryczny, wentylator kanałowy i gniazda 230V i 400V.

Nadbudowę kontenerową zaprojektowano o wymiarach długość Lz=5000mm, szerokość Sz=2438mm i wysokość Hw=2500mm (Hz=2800mm.)

Konstrukcja nośna kontenerów: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi w kolorze RAL 5010 (niebieski), odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych.

Podłoga: brak wypełnienia konstrukcji podłogi, ze względu na spawaną ramę modułów konieczne jest zachowanie profilu obwodowego. Profil podłogi 120. Wykonanie posadzki betonowej wyłożonej płytkami gresowymi, po posadowieniu kontenera.

Stropodach: blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna o grubości 100 mm, blacha

lakierowana RAL 9010 (system kaset).

Ściany zewnętrzne: blacha lakierowana RAL 9010 (biały), poliuretan 80mm, blacha lakierowana biała RAL9010.

Ściany wewnętrzne: blacha lakierowana RAL 9010 (biały), styropian gr. 75mm, blacha lakierowana RAL9010.

Okna: brak

Drzwi: zewnętrzne jednoskrzydłowe, białe, stalowe o wymiarach 900x2000 mm.

Instalacja elektryczna:

- instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych – zgodnie z rysunkiem.

- rozdzielnia główna bez wyposażenia w zabezpieczenia dla urządzeń dodatkowych kontenera takich jak: wciągnik, pompy, zespoł prądotworczy, itp.

Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny 2kW.

Instalacja wentylacyjna: wentylator elektryczny o wydajności 150m3/h w każdym pomieszczeniu oraz przewód wentylacyjny odprowadzający spaliny z agregatu prądotwórczego (na wyposażeniu agregatu).

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

- instalacja wodna wykonana z rur PP

- instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV,

- wyposażenie (umywalka ze stali nierdzewnej, elektryczny podgrzewacz wody)

Wyposażenie dodatkowe:

- belka poprzeczna przymocowana do konstrukcji kontenera pod montaż wciągnika łańcuchowego - dobrano wciągnik typu WŁ-10P z ręcznym napędem z łańcuchami nierdzewnymi i udźwigiem do 700 kg z zakresem toru jezdnego 66-106 mm.

W nadbudowie zlokalizowano zespół prądotwórczy typu ZERD210/3 o mocy znamionowej 12kVA/9,6kW lub równoważny dostarczany wraz z szafką samoczynnego zasilania rezerwy SZR wraz z odprowadzeniem spalin na zewnątrz kontenera.

    - Wytyczne bhp przy obsłudze przepompowni.

Przepompownia jest wyposażona w następujące elementy umożliwiające jej bezpieczną pracę:

  - właz montażowo – obsługowy dostosowany do wymiarów pomp i zapewniający łatwy dostęp do wnętrza studni

  - pompy zatapialne, których zasprzęglenie i rozsprzęglenie hydrauliczne można prowadzić z powierzchni terenu (bez konieczności schodzenia do studni)

  - wentylację grawitacyjną.

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie ogólnych przepisów BHP, powinni zostać przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystępowanie do pracy bez odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej w zbiorniku czerpalnym przepompowni.

Pracownicy obsługi przepompowni powinni być wyposażeni w:

  - szelkowe pasy bezpieczeństwa z linkami asekuracyjnymi,

  - przenośną lampę gazoszczelną i wodoodporną,

  - maskę z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz,

  - aparat tlenowy lub aparat powietrzny,

  - wykrywacz występowania szkodliwych i palnych gazów,

  - przewoźny agregat wentylacyjny o wydajności 10 wymian/godz.,

  - apteczkę pierwszej pomocy.

Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni ścieków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

  - konieczność mechanicznego przewentylowania przepompowni przed każdorazowym wejściem człowieka (nadmuch powietrza kierować na dno komory za pomocą elastycznego węża, minimalny czas wietrzenia 30 min.,

  - sprawdzenie po zakończeniu wietrzenia – lampą Davy’ego albo innym specjalistycznym przyrządem, braku występowania w zbiorniku duszących lub palnych gazów,

  - stosowanie przez pracowników schodzących do wnętrza zbiornika – szelkowych pasów bezpieczeństwa, zaleca się opuszczanie pracownika do studni z wykorzystaniem trójnoga,

  - bezwzględna konieczność asekuracji pracownika przebywającego w studni przez co najmniej dwie osoby znajdujące się przy włazie studni i utrzymujące z pracownikiem przebywającym w studni łączność głosową; jeden z pracowników musi być przeszkolony w zakresie obsługi aparatu powietrznego’

  - wyposażenie pracownika pracującego w zbiorniku w wykrywacz gazów szkodliwych lub palnych, w przypadku stwierdzenia obecności w/w gazów w stężeniach niedopuszczalnych, należy natychmiast opuścić studzienkę.

- Zestawienia.

Zaprojektowano głównie kanały sanitarne z włączeniem do istniejących studni oznaczonych od Sist1 do Sist 11.

A. Studnia włączeniowa Sist1

| Kanał K1 - ul. Sportowa | charakterystyka | Ilość / długość |
| --- | --- | --- |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 962,8m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 76 przykanalików |
| studzienki |  | 31 bet DN1200, 5 pe DN1000 |
| trójniki/siodła |  | 39 |
| Kanał K1A - ul. Sportowa |  |  |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 12,2m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 2 przykanaliki |
| studzienka |  | 1 bet DN1200 |
| Kanał K6 - ul. Akacjowa |  |  |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 256,8 |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 9 przykanalików |
| studzienki |  | 7 bet DN1200, 1 pe DN1000 |
| trójniki/siodła |  | 3 |

B. Studnia włączeniowa Sist2

| Kanał K2 - ul. Sosnowa | charakterystyka | Ilość / długość |
| --- | --- | --- |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 192,3m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 9 przykanalików |
| studzienka |  | 5 bet DN1200, 2 pe DN1000 |
| trójniki/siodła |  | 4 |

C. Studnia włączeniowa Sist3

| Kanał K3 - ul. Tartakowa i Brzeźnica | charakterystyka | Ilość / długość |
| --- | --- | --- |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 404,3m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 20 przykanalików |
| oraz bezwykopowo: |  |  |
| grawitacja DN200 kamionka | przecisk/przewiert | 163,0m |
| grawitacja DN160 kamionka | do granicy działki | 4 przykanaliki |
| studzienka |  | 16 bet DN1200 |
| trójniki/siodła |  | 12 |
| rury osłonowe | 1 szt, DN323 stal | 15,0m |
| Kanał K4 - Cmentarna i Brzeźnicka | charakterystyka | Ilość / długość |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 126,8m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 3 przykanaliki |
| oraz bezwykopowo |  |  |
| grawitacja DN200 kamionka | przecisk/przewiert | 40,7m |
| grawitacja DN160 kamionka | do granicy działki | 3 przykanaliki |
| studzienki |  | 7 bet DN1200 |
| trójniki/siodła |  | 1 |
| rury osłonowe | 1 szt, DN457 stal | 14,0m |
| Kanał RT1 - Cmentarna i Brzeźnicka | charakterystyka | Ilość / długość |
| przepompownia ścieków | P1 bez nadbudowy | 1 szt – DN1500 polimerobeton |
| przyłącze wody HDPE 100 SDR17 | DN40 | 22,8m + zasuwa ze złączem ISO |
| studnia czyszczakowa | DN1200 | 1 szt. + wyposażenie |
| tłoczny DN90 PE100 SDR17 | RT1 | 235,3m |
| w tym bezwykopowo | przewiert sterowany | 110,6m |
| studnia bet. rozprężna | z podwł. filtrem antyodorowym | 1 szt. DN1000 pe |
| rury osłonowe | 1 szt. DN168 stal | 14,0m |

D. Studnia włączeniowa Sist4

| Kanał K5 - ul. Kościuszki | charakterystyka | Ilość / długość |
| --- | --- | --- |
| grawitacja DN200 kamionka | przecisk/przewiert | 385,8m |
| grawitacja DN160 kamionka | do granicy działki | 7 przykanalików |
| studzienki |  | 8 bet DN1200 |
| trójniki/siodła |  | 4 |
| rury osłonowe | 1szt. DN457 stal | 10,5m |
| Kanał K5A - ul. Kościuszki | charakterystyka | Ilość / długość |
| grawitacja DN200 kamionka | przecisk/przewiert | 8,1m |
| studzienka |  | 1 bet DN1200 |
| Kanał K5B - ul. Kościuszki | charakterystyka | Ilość / długość |
| grawitacja DN200 kamionka | przecisk/przewiert | 16,0m |
| studzienka |  | 1 bet DN1200 |
| rury osłonowe | 1 szt, DN457 stal | 13,5m |
| Kanał K7 – ul. Ogrodowa | charakterystyka | Ilość / długość |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 231,0m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 14 przykanalików |
| studzienki |  | 6 bet DN1200 |
| trójniki/siodła |  | 10 |
| rury osłonowe | 1 szt. DN323 stal | 8,5m |

E. Studnia włączeniowa Sist5

| Kanał K8 – ul. Graniczna | charakterystyka | Ilość / długość |
| --- | --- | --- |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 295,2m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 8 przykanalików |
| studzienki |  | 7 bet DN1200 |
| trójniki/siodła |  | 1 |

F. Studnia włączeniowa Sist6

| Kanał K9 – ul. Słoneczna | charakterystyka | Ilość / długość |
| --- | --- | --- |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 208,1m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 14 przykanalików |
| studzienki |  | 5 bet DN1200, 1 pe DN1000 |
| trójniki/siodła |  | 4 |

G. Studnia włączeniowa Sist7

| Kanał K10 – ul. Topolowa | charakterystyka | Ilość / długość |
| --- | --- | --- |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 370,5m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 21 przykanalików |
| studzienki |  | 10 bet DN1200, 1 pe DN1000 |
| trójniki/siodła |  | 13 |
| rury osłonowe | 1 szt, DN323 stal | 27,0m |

H. Studnia włączeniowa Sist8

| Kanał K10A – ul. Zakładowa | charakterystyka | Ilość / długość |
| --- | --- | --- |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 28,8m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 1 przykanalik |
| studzienki |  | 2 bet DN1200 |

I. Studnia włączeniowa Sist9

| Kanał RT3 – ul. Brzozowa | charakterystyka | Ilość / długość |
| --- | --- | --- |
| przepompownia ścieków | P3 Brzozowa z nadbudową | 1 szt. DN1500 polimerobeton |
| przyłącze wody HDPE 100 SDR17 | DN40 | 58,8m + zasuwa ze złączem ISO |
| studnia czyszczakowa | DN1200 | 1 szt + wyposażenie |
| tłoczny DN90 PE100 SDR17 | RT3 | 109,3m |
| w tym bezwykopowo | pod rzeką Okszą | ~38,0m |
| studnia bet. rozprężna | z podwł. filtrem antyodorowym | 1 szt. DN1000 pe |
| rury osłonowe | DN225 PE 36,0m oraz DN110 PE 11,5m na przyłączy wody |
| Kanał K11 - ul. Piaskowa i Brzozowa | charakterystyka | Ilość / długość |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 399,5m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 9 przykanalików |
| studzienki |  | 13bet DN1200, 1 pe DN1000 |
| trójniki/siodła |  | 5 |
| rury osłonowe | 1 szt. na przykanaliku | 5,5m |
| Kanał K11A - ul. Topolowa | charakterystyka | Ilość / długość |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | wykopowo | 7,7m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 1 przykanalik |
| studzienki |  | 1 pe DN1000 |
| Kanał K11B - ul. Częstochowska | charakterystyka | Ilość / długość |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 32,0m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 1 przykanalik |
| studzienki |  | 1 bet DN1200 |
| Kanał K12 – ul. Zakładowa i Topolowa | charakterystyka | Ilość / długość |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 149,1m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 4 przykanaliki |
| studzienki |  | 7 bet DN1200 |
| trójniki/siodła |  | 1 |
| Kanał K12A – ul. Zakładowa | charakterystyka | Ilość / długość |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 41,2m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 1 przykanalik |
| studzienki |  | 2 bet DN1200 |
| Kanał K13 – ul. Piaskowa/Kocińska | charakterystyka | Ilość / długość |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 75,3m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 2 przykanaliki |
| studzienki |  | 3 bet DN1200 |
| trójniki/siodła |  | 1 |
| Kanał K14 – ul. Kocińska | charakterystyka | Ilość / długość |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 151,5m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | + rury osłonowe | 3 przykanaliki |
| studnia bet. |  | 5 bet DN1200 |
| trójniki/siodła |  | 1 |
| rury osłonowe | 3 szt na przykanalikach | 18,5m |

J. Studnia włączeniowa Sist10

| Kanał RT2 – ul. Brzozowa | charakterystyka | Ilość / długość |
| --- | --- | --- |
| przepompownia ścieków | P2 Brzozowa z nadbudową | 1 szt |
| przyłącze wody HDPE 100 SDR17 | DN40 | 9,3m + zasuwa ze złączem ISO |
| studnia czyszczakowa | DN1200 | 2 szt + wyposażenie |
| tłoczny DN90 PE100 SDR17 | RT2 | 280,5m |
| studnia bet. rozprężna | z podwł. filtrem antyodorowym | 1 szt. DN1000 pe |
| Kanał K15 - ul. Brzozowa cz.1 | charakterystyka | Ilość / długość |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 579,4m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 37 przykanalików |
| studzienki |  | 20 bet DN1200,1 pe DN1000 |
| trójniki/siodła |  | 23 |
| Kanał K16 - ul. Brzozowa cz.2 | charakterystyka | Ilość / długość |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 231,8m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 18 przykanalików |
| studzienki |  | 8 bet DN1200 |
| trójniki/siodła |  | 8 |
| Kanał K17 - ul. Cicha, Brzozowa, Leśna | charakterystyka | Ilość / długość |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 713,8 |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 36 przykanalików |
| w tym bezwykopowo |  | ~8,0m |
| studzienka |  | 23bet DN1200, 2 pe DN1000 |
| trójniki/siodła |  | 15 |
| rury osłonowe | 1szt, DN323 stal | 7,5m |
| Kanał K18 – ul. Bór | charakterystyka | Ilość / długość |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 91,3m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 5 przykanalików |
| studzienki |  | 3 bet DN1200 |
| trójniki/siodła |  | 3 |

K. Studnia włączeniowa Sist11

| Kanał K19 – ul. Łąkowa | charakterystyka | Ilość / długość |
| --- | --- | --- |
| grawitacja DN200 PVC-U SN12 | wykopowo | 444,9m |
| grawitacja DN160 PVC-U SN8 | do granicy działki | 16 przykanalików |
| studzienki |  | 16 bet DN1200 |
| trójniki/siodła |  | 8 |

ZESTAWIENIE STUDNI

- Skrzyżowania z obcymi sieciami.

Z uwagi na występujące na trasie projektowanej kanalizacji liczne uzbrojenie podziemne wszystkie odkopane sieci należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami użytkowników podanymi w uzgodnieniach  branżowych zawartych w projekcie. W miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury wykopy należy prowadzić ręcznie.

Wzdłuż całej trasy projektowane sieci krzyżują się z istniejącymi;

- przewodami telekomunikacyjnym, zabezpieczenie rurą ochronną typu AROT DVK dn110;

- kablami i słupami elektroenergetycznymi, zabezpieczenie rurą ochronną typu AROT DVK dn110;

- rurociągami sieci wodociągowej

- Skrzyżowania z drogami.

Roboty budowlane w obszarze dróg należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami właścicieli dróg tj. postanowieniami Wójta Gminy Miedźno i Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku oraz zgodnie z Decyzjami Zarządu Województwa Śląskiego nr WDU/JMAS/5425/L-400.10/8486/11 i nr WDU/JMAS/5425/L-400.10/9702/11 załączonymi do projektu.

W pasie drogi wojewódzkiej DW492 zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z rur kamionkowych zgodnie z pkt. 2.5.2. i 2.5.3. opisu technicznego oraz rurociąg tłoczny DN90 przebiegający od przepompowni ścieków P1 zlokalizowanej za cmentarzem do studni rozprężnej oznaczonej jako SR1.

Projektowana kanalizacja tłoczna wzdłuż drogi wojewódzkiej zostanie wykonana metodą bezwykopową, przekroczenie drogi wojewódzkiej nastąpi metodą poziomego przewiertu sterowanego w stalowej rurze ochronnej, na głębokości minimum 1,5 metra poniżej nawierzchni drogi i min. 0,7m od dna rowu przydrożnego licząc od górnej krawędzi rury ochronnej.

- Wykonawstwo robót.

  - Trasowanie kanału.

Trasowanie sieci powinien przeprowadzić uprawniony geodeta.

  - Wykopy- roboty ziemne.

Projektowane kanały układane będą w wykopach otwartych o ścianach pionowych szalowanych. Jedynie na przekroczeniach dróg i cieków wodnych oraz w pasie drogi wojewódzkiej (ul. Brzeźnicka i Kościuszki) przewiduje się wykonanie kanałów i rurociągów tłocznych metodą przewiertu/przecisku w rurach ochronnych DN125-DN323,8 mm. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć w terenie trasę projektowanych sieci kanalizacyjnych oraz wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w porozumieniu z jego właścicielem.

Rurociągi należy układać na wyrównanej na podsypce z gruboziarnistego piasku o grubości min 15 cm zagęszczanej minimum do 95 %. W warunkach dużego napływu wód gruntowych należy stosować podłoże z pospółki sortowanej o granulacji 2-20mm.

Roboty ziemne należy prowadzić sprzętem mechanicznym, a w pobliżu uzbrojenia ręcznie. Zabezpieczenie ścian wykopów budowlanych należy dostosować do istniejących warunków gruntowo-wodnych podłoża, średnicy i długości montażowych rur, głębokości i szerokości wykopów. Układanie kanałów rurociągów należy prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych obudową, metodą pogrążania do wymaganej głębokości. Zabezpieczenie wykopów profilami stalowymi do pionowego umacniania ścian, rozpartymi rozporami z obudową pełną - wykopy głębokości do 3.5÷4.0m grodzicami GZ4 a wykopy głębokości >4.0m grodzicami G62.

Ze względu na usytuowanie poszczególnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i rurociągów tłocznych przyjęto trzy podstawowe sposoby wykonywania i zabezpieczania ścian wykopów:

- na odcinkach, w których układane będą pojedyncze rurociągi minimalne szerokości wykopów  umocnionych przy dnie winny wynosić odpowiednio:

  - dla rur średnicy Dn< 200mm - 900mm

  - dla rur średnicy Dn 200mm - 1000mm

- na odcinkach, w których dwie sieci usytuowane są równolegle obok siebie i na porównywalnych głębokościach minimalne szerokości wykopów należy przyjąć równe rozstawowi zewnętrznych krawędzi skrajnych rur +80cm (po ok. 40cm z obu stron rur) – równoczesne układanie obu rurociągów we wspólnym wykopie;

- na odcinkach, w których dwie sieci usytuowane są równolegle obok siebie na różnych głębokościach minimalne szerokości wykopów należy przyjąć równe rozstawowi zewnętrznych krawędzi skrajnych rur +80cm (po ok. 40cm z obu stron rur) - w pierwszej kolejności należy wykonywać kanał posadowiony głębiej w wykopie wewnętrznym szerokości jak dla rury pojedynczej umocnionym palami szalunkowymi poziomymi a po jego zasypaniu wykonać rurociąg płytszy.

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu wykopów w gruntach nawodnionych tj., gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad dnem wykopu podane wymiary szerokości należy zwiększyć o min. 10cm.

W miejscach usytuowania studzienek kanalizacyjnych i przepompowni, wykopy należy poszerzyć do wymiarów umożliwiających ich montaż, pozostawiając minimalny prześwit pomiędzy ścianami komory i ścianami wykopu 0,5m. Poszerzenia wykonać również w miejscach usytuowania studzienek zbiorczych w

przypadku realizacji odwodnienia powierzchniowego.

  - Odwodnienie wykopów.

Na odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje się powyżej posadowienia kanałów przewiduje się bezpośrednio z wykopu lub za pomocą zestawu igłofiltrów.  Metodę odwadniania wykopu oraz czas odwadniania Inspektor nadzoru powinien określić w oparciu o opinię uprawnionego geologa na podstawie rzeczywistych warunków jakie wystąpią w trakcie realizacji.

  - Montaż kanałów sanitarnych.

Rury z PVC-U należy łączyć za pomocą uszczelek systemowych zgodnie z instrukcjami producenta. Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać zasad określonych w instrukcjach producenta. Przewody należy układać, tak aby możliwe było odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych rur.

  - Montaż rurociągów tłocznych z rur PEHD.

Rurociągi tłoczne z PEHD należy łączyć przez zgrzewanie doczołowe dla rur o średnicy 90mm i większych, dla mniejszych średnic zaleca się zgrzewanie za pomocą kształtek elektrooporowych.

Pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu jest obligatoryjny. Przy odbiorze sieci należy m.in. przedłożyć dokumentację techniczną łączenia rur, zawierającą protokoły zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek. Rury należy układać na wyrównanym podłożu piaskowym, a po wykonanym odbiorze i próbie ciśnienia zasypywać gruntem piaszczystym. Przewody należy układać, tak aby możliwe było odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych rur.

  - Odbiór techniczny

Kanalizację grawitacyjną należy wykonać i odebrać zgodnie z normą PN-EN-1610:2002.

Przy odbiorze należy zwrócić szczególną uwagę na:

-  posadowienie kanałów

-  szczelność kanałów i studni

Kanalizację ciśnieniową należy wykonać i odebrać zgodnie z normą PN-EN-805:2002.

Na czas wykonania próby końcówki rurociągu należy zaślepić za pomocą kołnierzy zaślepiających.

Rurociągi do próby ciśnienia muszą być rozparte, po próbach zamontować zasuwy odcinające oraz czyszczaki.

  - Zasypka wykopu.

Po technicznym i geodezyjnym odbiorze należy wykonać zasypkę kanałów. Do wysokości 50cm ponad rurę zasypkę prowadzić piaskiem gruboziarnistym. Zasypkę wykonywać i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Dalej zasypywanie wykopów gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16 mm z zagęszczeniem gruntów nasypowych w drogach 10÷20cm warstwami do wskaźnika zagęszczenia IS 1.0 wg Proctora. Po zakończeniu robót w miejscu występowania rowów na trasie kanalizacji należy wyprofilować ich powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntów z wykopów i ścięć poboczy należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub Zarządcę drogi).

W trakcie zasypywania kanałów na wysokości obsypki tj. 50cm nad wierzchem rur kanalizacyjnych ułożyć taśmę ostrzegawczą (nad kanalizacją tłoczną należy zastosować taśmę ostrzegawczą z drutem oznacznikowym).

  - Inspekcje kamerą TV.

Wybudowane kanały należy włączyć do istniejącej kanalizacji zgodnie z Dokumentacją Projektową. Po wyczyszczeniu kanałów metodą hydrodynamiczną przeprowadzić inspekcję kamerą video. W czasie inspekcji TV należy zarejestrować i udokumentować:

- połączenia rur,

- miejsca wykonania przyłączy, rozgałęzienia kanałów,

- sposób uszczelnienia przejść przez ściany studni

Z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej należy wykonać i przekazać Zamawiającemu dokumentację, która obejmie:

- zapis na nośniku danych z opisem miejsca inspekcji,

- zdjęcia złącz

- sprawozdanie z przeglądu (zawierające m.in.: pomiar spadków kanałów, bieżący pomiar odległości, wykres poziomy rurociągu, ocenę wykonania kanału )

  - Ogólne warunki realizacji obiektów sieciowych.

  - Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wytyczyć i trwale oznaczyć charakterystyczne punkty obiektów zgodnie z planami realizacyjnymi (plany zagospodarowania obiektów), usunąć warstwę humusu i wykonać elementy związane z zagospodarowaniem placu budowy.

  - Następnie wykonać wykopy.

  - Montaż kanałów i rurociągów tłocznych wykonać zgonie z dokumentacją projektową. Zarówno wykopy, jak i prace montażowe wykonać zgodnie z przepisami BHP.

  - Montaż rurociągów i urządzeń w pompowni przeprowadzić przy pomocy przenośnych wciągników

  - Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem służb nadzoru inwestorskiego i budowlanego.

  - W trakcie realizacji konstrukcji obiektów należy osadzić i trwale zabezpieczyć przejścia rurociągów przez ściany oraz wykonać fundamenty, podparcia, podwieszenia rurociągów i urządzeń.

  - Przed rozpoczęciem montażu dokonać sprawdzenia stanu urządzeń i armatury przeznaczonej do wbudowania .

  - Sprawdzeniu podlegają silniki i pompy armatura zwrotna i odcinająca oraz sondy pomiarowe

  - Sprawdzenia urządzeń dokonać zgodnie z DTR dostarczonymi przez producentów.

  - Przejścia przez ściany pompowni należy wykonać jako szczelne za pomocą fabrycznie osadzonych króćców dostosowanych do rur z PEHD i PVC-U

  - Badania szczelności rurociągów wewnętrznych uzbrojonych w armaturę dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami stosując ciśnienia:

    - 1,0 MPa dla rurociągów ciśnieniowych

    - 0,2 MPa dla rurociągów grawitacyjnych .

  - Po przeprowadzeniu ww czynności dokonać końcowego odbioru prac budowlano-montażowych oraz przeprowadzić rozruch wszystkich elementów pompowni

  - Rozruch i eksploatację obiektów i urządzeń technologicznych należy prowadzić zgodnie z DTR oraz zgodnie ze szczegółową instrukcją obsługi i eksploatacji dostosowaną do zaprojektowanego systemu AKP (odrębne opracowanie).

Kolejność realizacji prac przy realizacji przepompowni:

- W granicach zaprojektowanego ogrodzenia wytyczyć w terenie granice planowanej zabudowy.

- Z wytyczonej powierzchni usunąć warstwę humusu na miejsce czasowego składowania wskazanego przez Inwestora

- Wykonać makroniwelację terenu w dostosowaniu do warunków docelowych

- Wykonać wymagane elementy związane z zagospodarowaniem placu budowy tj zasilanie elektroenergetyczne, przygotowanie zaplecza socjalnego i sanitarnego.

- Dokonać projektowanego głębienia wykopów dla pompowni i kanałów w rejonie pompowni

- Należy posadowić zbiornik pompowni zgodnie z wytycznymi producenta.

- Wykonać odcinki przewodów zewnętrznych

- Zamontować nadbudowę (P2 i P3)

- Wykonać docelowe ogrodzenie i obiektów .

- Obsługa komunikacyjna Inwestycji.

Obsługę kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewiduje się z w/w dróg.

  - Organizacja ruchu zastępczego.

Na czas realizacji inwestycji zostaną opracowane przez wykonawcę robót budowlanych projekty organizacji ruchu zastępczego na podstawie harmonogramów realizacji robót, zatwierdzonych przez Inwestora.

  - Odtworzenie nawierzchni.

Po zakończeniu inwestycji należy teren przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami użytkowników terenu i projektem odtworzenia nawierzchni.

- Uwagi końcowe.

- Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami BHP.

- Wytyczenie sieci w terenie należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym i należy dokonać sprawdzenia zgodności wykonywanych sieci z projektem pod względem usytuowania w pionie i poziomie. Odstępstwa od projektu wykraczające poza tolerancję dopuszczoną przepisami winny uzyskać akceptację Użytkownika.

- Przed zgłoszeniem do odbioru należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i przedłożyć dokumenty pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branżowego.

- Włączenie do czynnej sieci kanalizacyjnej należy wykonywać pod nadzorem użytkownika. Termin i sposób włączenia należy uzgodnić z Użytkownikiem.

Opracował

Mariusz Kowalski

11.08.2011r.

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA I DROGOWA

- Droga dojazdowa i plac.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano odcinki drogi dojazdowej do przepompowni ścieków o szerokości ~3,5m oraz plac stanowiący teren przepompowni.

Powierzchnię zaprojektowano z kostki betonowej, wolne przestrzenie projektuje się umocnić tłuczniem.

Konstrukcję drogi zaprojektowano w następujący sposób (zgodnie z rysunkiem):

| - kostka betonowa | gr. 8 cm; |
| --- | --- |
| - podsypka z miału kamiennego 0/5 | gr. 3 cm; |
| - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa | gr. 20 cm; gr. 15 cm |

Σ       46  cm.

Grunt należy dogęścić do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00 na głębokości do 1,20m i Is = 0,97 na głębokości poniżej 1,20m. Jednocześnie zasypywać warstwami wykop (zagęszczając każdą warstwę) do momentu osiągnięcia rzędnej spodu konstrukcji.

Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

Wody opadowe z jezdni drogi  zostaną odprowadzone spadkiem poprzecznym na pobliski teren.

Drogę obramowano krawężnikiem betonowym wtopionym 15x30x100 na ławie betonowej C15/20.

Teren projektowanych przepompowni ścieków należy ukształtować poprzez zepchnięcie spycharką z terenu robót ziemi roślinnej (gleby) warstwę gr. 0,2 m i tymczasowe spryzmowanie jej ukształtowanie terenu przy pomocy spycharki i koparki z gruntu pochodzącego z wykopu pod przepompownię. Następnie zagęszczać nasyp warstwami gr. 20 – 25 cm i splantować powierzchnię placu (nasypu i skarp).

Ziemię roślinną (humus + gleba) wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty drogowe o nawierzchni docelowej z polbruku oraz ogrodzenie z bramą i furtką stanowić winny ostatni etap budowy przepompowni.

Teren pod przepompownie ukształtować nadając odpowiedni spadek zapewniający odwodnienie powierzchniowe.

Powierzchnia i długość:				P1		P2		P3

- drogi place [m2]				100		75		50

- zieleń (trawa, humus) [m2]			22		43		25

- krawężnik i ława [mb]				34		53		35

- Fundament pod kontener

Zaprojektowano fundament betonowy pod kontener i pod zespół prądotwórczy zlokalizowany wewnątrz nadbudowy kontenerowej.

Płyta fundamentowa pod kontener o powierzchni 9,0m2 wykonana z betonu C12/15 o grubości 8cm na bitym piasku o gr. 45 cm., zaizolowana folią budowlaną pokrytą gładzią cementową o gr. 4cm na powierzchni, której należy ułożyć płytki gresowe – zgodnie z rysunkiem (przekrojem).

Fundament pod agregat o powierzchni 1m2 należy wykonać z betonu C20/25 o grubości 20 cm, zbrojony siatką (zbrojenie dolne i górne Ø8 co 15cm).

Ściany fundamentowe z betonu C20/25  gr. 25cm zgodnie z częścią graficzną.

Opracował

11.08.2011

CZĘŚĆ SANITARNA - PRZYŁĄCZA

- Przedmiot i zakres opracowania

Projektowane przyłącza zlokalizowane są w granicach przyłączanych działek i będą połączone z przykanalikami DN160 stanowiącymi część sieci kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano 215 przyłączy.

- Charakterystyka techniczna przyłącza kanalizacyjnego.

Zaprojektowano przyłącza do posesji z lokalizacją studzienek przyłączeniowych w zależności od warunków około 2,0m od ogrodzenia (lub granicy posesji), które będą realizowane od przykanalików na granicy działek (zakończonych korkiem DN160 PVC-U lub DN150 kamionka, realizowanych w ramach budowy sieci kanalizacyjnej) do studzienek przyłączeniowych na posesjach.

Zaprojektowano przyłącza z rur PVC-U klasy S, typoszereg SDR34, kielichowych, łączonych za pomocą uszczelek zintegrowanych o klasie wytrzymałości min. SN8, zapewniające szczelność połączeń min. 0,5 bara. W celu utrzymania jednorodności materiałowej dla kanałów  wzdłuż ulicy Brzeźnickiej i Kościuszki zaprojektowano przyłącza z rur kamionkowych DN150 o wytrzymałości FK 34kN/m w systemie F i uszczelce KD.

Podczas połączenia z kanałem realizowanym wg odrębnego opracowania, należy:

- wykonać przekop kontrolny w celu zlokalizowania rury przewodowej

- zdjąć korek zaślepiający kanał na granicy działek i oczyścić koniec rury kanału

- sprawdzić jednolitość materiałową rury kanału i projektowanego przyłącza

- dostosować włączenie przyłącza do kanału za pomocą kielichów lub manszet do bosych końców rur

Minimalny spadek przyłącza wynosi 1,5%.

W trzech przypadkach – ze względu na lokalizację studzienek na wjeździe lub drodze dojazdowej do posesji - projektowane przyłącza zakończono studzienką z kręgów betonowych DN1200, łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. Studzienki kanalizacyjne przyjęto zgodnie z normą PN-B-10729 z kręgów betonowych z betonu wodoszczelnego (W-4) i mrozoodpornego (F-150) o klasie wytrzymałości nie niższej niż C40/45, jako włazowe z prefabrykowanych elementów.

W pozostałych przypadkach przyłącza na działce prywatnej zakończono studzienką tworzywową monolityczną DN600 w kształcie walca wykonaną metodą formowania rotacyjnego z polietylenu PE LLD w jednej formie bez spawania, które w dolnej części posiadają otwory do zamocowania kinety, wykonanej metodą wtryskową z polietylenu PEHD.

Komora studzienki posiada ożebrowanie poziome i pionowe wzmacniające konstrukcję oraz przeciwdziałające wyporowi. Monolityczna konstrukcja studzienki zapewnia absolutną szczelność zabezpieczając przed in- i eksfiltracją wód przez ścianki, a wysoka udarność oraz odporność na pęknięcia gwarantuje zabezpieczenie przed rozszczelnieniem Wewnętrzne gładkie woskopodobne ścianki zabezpieczają przed osadzaniem się i nawarstwianiem zanieczyszczeń.

Dobrano studzienki o wysokości 1,5 i 2,0m. zależnie od warunków terenowych - m.in kolizje z istniejącym uzbrojeniem oraz odległościami budynków - zachowanie spadków. Dostosowanie do poziomu terenu następuje za pomocą nasady teleskopowej z płynną regulacją wysokości w zakresie 5 do 55 cm, przystosowaną do zwieńczenia włazem żeliwnym lub żeliwno- betonowym typu BEGU. Nasada ta pozwala na regulację wysokości nawet w przypadku zmiany poziomu nawierzchni (np. przy renowacji).

W studzience przyłączeniowej wyprowadzić należy króciec o długości ok. 0,5m zakończony zaślepką, który umożliwi w przyszłości wykonanie instalacji łączącej budynek ze studzienką przyłączeniową.

Zastosowano włazy D400 na wjazdach i C250 w innych miejscach.

Rozpoczęcie robót należy zgłosić w PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien uregulować wszystkie sprawy formalno-prawne związane z przejęciem terenu. Trasę przyłącza powinien wytyczyć uprawniony geodeta na podstawie projektu budowlanego. Wytyczenie trasy powinno odbywać się przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru ze strony Inwestora. Równolegle do wytyczonej trasy przyłącza powinien być wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod budowę.

O terminie rozpoczęcia robót, wykonawca poinformuje zainteresowane strony.

- Zestawienie przyłączy.

| Lp. | Nr działki | Właściciel / Władający | Adres nieruchomości | Nr przyłącza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obręb Ostrowy nad Okszą |
| 1 | 1107/2 |  | Akacjowa | P-78 |
| 2 | 491 |  | Akacjowa 1 | P-74 |
| 3 | 492 |  | Akacjowa 1A | P-75 |
| 4 | 493 |  | Akacjowa 1C | P-77 |
| 5 | 1095 |  | Akacjowa 2 | P-73 |
| 6 | 494 |  | Akacjowa 3 | P-79 |
| 7 | 1107/1 |  | Akacjowa 4 | P-76 |
| 8 | 495/2 |  | Akacjowa 5 | P-80 |
| 9 | 496 |  | Akacjowa 7 | P-60 |
| 10 | 2752 |  | Bór 1 | P-184 |
| 11 | 2788 |  | Bór 2 | P-201 |
| 12 | 1129 |  | Brzeźnicka 13 | P-69 A |
| 13 | 1131 |  | Brzeźnicka 15 | P-69 B |
| 14 | 1552 |  | Brzeźnicka 14 | P-68 |
| 15 | 1132 |  | Brzeźnicka 17 | P-67 |
| 16 | 1133 |  | Brzeźnicka 19 | P-59 |
| 17 | 483 |  | Brzeźnicka 21 | P-61 |
| 18 | 482 |  | Brzeźnicka 23 | P-62 |
| 19 | 2615 |  | Brzozowa | P-135 |
| 20 | 2499 |  | Brzozowa | P-138 |
| 21 | 2597 |  | Brzozowa | P-151 |
| 22 | 2625 |  | Brzozowa | P-154 |
| 23 | 2591 |  | Brzozowa 1 | P-117 |
| 24 | 2590 |  | Brzozowa 1 | P-118 |
| 25 | 2584/1 |  | Brzozowa 10 | P-153 |
| 26 | 2584/2 |  | Brzozowa 12 | P-152 |
| 27 | 2467 |  | Brzozowa 21 | P-150 |
| 28 | 2470 |  | Brzozowa 25 | P-147 |
| 29 | 2599 |  | Brzozowa 26 | P-149 |
| 30 | 2471 |  | Brzozowa 27 | P-145 |
| 31 | 2602/2 |  | Brzozowa 28 | P-146 |
| 32 | 2457 |  | Brzozowa 3 | P-119 |
| 33 | 2601 |  | Brzozowa 30 | P-148 |
| 34 | 2480 |  | Brzozowa 31 | P-143 |
| 35 | 2606 |  | Brzozowa 34 | P-144 |
| 36 | 2608 |  | Brzozowa 36 | P-142 |
| 37 | 2611 |  | Brzozowa 38 | P-141 |
| 38 | 2612 |  | Brzozowa 40 | P-140 |
| 39 | 2502/1 |  | Brzozowa 41 | P-136 |
| 40 | 2613 |  | Brzozowa 42 | P-139 |
| 41 | 2614 |  | Brzozowa 44 | P-137 |
| 42 | 2552 |  | Brzozowa 47 | P-157 |
| 43 | 2616 |  | Brzozowa 48 | P-134 |
| 44 | 2553 |  | Brzozowa 51 | P-159 |
| 45 | 2554 |  | Brzozowa 53 | P-161 |
| 46 | 2556 |  | Brzozowa 57 | P-163 |
| 47 | 2557 |  | Brzozowa 59 | P-165 |
| 48 | 2629 |  | Brzozowa 60 | P-155 |
| 49 | 2559 |  | Brzozowa 61 | P-166 |
| 50 | 2630 |  | Brzozowa 62 | P-156 |
| 51 | 2560 |  | Brzozowa 63 | P-168 |
| 52 | 2631 |  | Brzozowa 64 | P-158 |
| 53 | 2632 |  | Brzozowa 66 | P-160 |
| 54 | 2563 |  | Brzozowa 67 | P-174 |
| 55 | 2633 |  | Brzozowa 68 | P-162 |
| 56 | 2634/2 |  | Brzozowa 70 | P-167 |
| 57 | 2634/1 |  | Brzozowa 70A | P-164 |
| 58 | 2566/1 |  | Brzozowa 71 | P-175 |
| 59 | 2635/2 |  | Brzozowa 72 | P-169 |
| 60 | 2567/1 |  | Brzozowa 73 | P-178 |
| 61 | 2568 |  | Brzozowa 75A | P-179 |
| 62 | 2571/2 |  | Brzozowa 79 | P-180 |
| 63 | 2570 |  | Brzozowa 81 | P-181 |
| 64 | 2573/7 |  | Brzozowa 83 | P-182 |
| 65 | 2635/3 |  | Cicha 1 | P-173 |
| 66 | 2642/2 |  | Cicha 2 | P-171 |
| 68 | 2635/1 |  | Cicha1A | P-172 |
| 69 | 1555 |  | Cmentarna 1 | P-65 |
| 70 | 1554 |  | Cmentarna 1 | P-66 |
| 71 | 1562 |  | Cmentarna 2 | P-64 |
| 72 | 2644 |  | Częstochowska | P-176 |
| 73 | 2653 |  | Częstochowska 11 | P-132 |
| 74 | 2643 |  | Częstochowska 55 | P-170 |
| 75 | 2645 |  | Częstochowska 59 | P-177 |
| 76 | 2786 |  | Częstochowska 71 | P-199 |
| 77 | 2787 |  | Częstochowska 73 | P-200 |
| 78 | 1754 |  | Kocińska/Piaskowa | P-131 |
| 79 | 2102 |  | Kościuszki 4 | P-71 |
| 80 | 2105 |  | Kościuszki 6 | P-70 |
| 81 | 2744 |  | Leśna | P-196 |
| 82 | 2573/8 |  | Leśna 1 | P-183 |
| 83 | 2745 |  | Leśna 10 | P-195 |
| 84 | 2573/6 |  | Leśna 11 | P-190 |
| 85 | 2574 |  | Leśna 13 | P-192 |
| 86 | 2743 |  | Leśna 14 | P-197 |
| 87 | 2577 |  | Leśna 15 | P-193 |
| 88 | 2742 |  | Leśna 16 | P-198 |
| 89 | 2578 |  | Leśna 17 | P-194 |
| 90 | 2751/7 |  | Leśna 2 | P-186 |
| 91 | 2573/9 |  | Leśna 3 | P-185 |
| 92 | 2750 |  | Leśna 4 | P-187 |
| 93 | 2573/4 |  | Leśna 5/7 | P-188 |
| 94 | 2749 |  | Leśna 6 | P-191 |
| 95 | 2573/5 |  | Leśna 9 | P-189 |
| 96 | 2954 |  | Łąkowa 1 | P-202 |
| 97 | 2971 |  | Łąkowa 10 | P-209 |
| 98 | 2972/3 |  | Łąkowa 11 | P-210 |
| 99 | 2973 |  | Łąkowa 12 | P-211 |
| 100 | 2958 |  | Łąkowa 2 | P-203 |
| 101 | 2959 |  | Łąkowa 3 | P-204 |
| 102 | 2962 |  | Łąkowa 5 | P-205 |
| 103 | 2965 |  | Łąkowa 6 | P-206 |
| 104 | 2966 |  | Łąkowa 8 | P-207 |
| 105 | 2970 |  | Łąkowa 9 | P-208 |
| 106 | 2909 |  | Ogrodowa | P-87 |
| 107 | 2887 |  | Ogrodowa 2 | P-81 |
| 108 | 2895 |  | Ogrodowa 3 | P-82 |
| 109 | 2897 |  | Ogrodowa 3a | P-83 |
| 110 | 2903 |  | Ogrodowa 3b | P-84 |
| 111 | 2904 |  | Ogrodowa 3c | P-85 |
| 112 | 2905 |  | Ogrodowa 4 | P-86 |
| 113 | 2912 |  | Ogrodowa 5 | P-88 |
| 114 | 2985 |  | Ogrodowa 7 | P-89 |
| 115 | 2984 |  | Ogrodowa/Kościuszki | do granicy dz |
| 116 | 1753/1 |  | Piaskowa | P-129 |
| 117 | 1741 |  | Piaskowa 1 | P-122 |
| 118 | 1740 |  | Piaskowa 1A | P-124 |
| 119 | 1700 |  | Piaskowa 2 | P-120 |
| 120 | 1744 |  | Piaskowa 3 | P-121 |
| 121 | 1699 |  | Piaskowa 4 | P-128 |
| 122 | 1753/2 |  | Piaskowa 5 | P-130 |
| 123 | 1670 |  | Słoneczna | P-96 |
| 124 | 1669 |  | Słoneczna 11 | P-98 |
| 125 | 1681/2 |  | Słoneczna 14 | P-97 |
| 126 | 1667 |  | Słoneczna 15 | P-99 |
| 127 | 1672/2 |  | Słoneczna 5 | P-95 |
| 128 | 386 |  | Sosnowa 14 | P-40 |
| 129 | 374/3 |  | Sosnowa 3 | P-42 |
| 130 | 373 |  | Sosnowa 5 | P-43 |
| 131 | 372 |  | Sosnowa 5 | P-44 |
| 132 | 385 |  | Sportowa | P-14 |
| 133 | 476 |  | Sportowa | P-15 |
| 134 | 447/1 |  | Sportowa | P-28 |
| 135 | 361 |  | Sportowa | P-29 |
| 136 | 416 |  | Sportowa | P-30 |
| 137 | 355 |  | Sportowa | P-32 |
| 138 | 410 |  | Sportowa | P-33 |
| 139 | 407 |  | Sportowa | P-35 |
| 140 | 347 |  | Sportowa | P-36 |
| 141 | 314/1 |  | Sportowa | P-37 |
| 142 | 314/2 |  | Sportowa | P-38 |
| 143 | 313 |  | Sportowa | P-39 |
| 144 | 1087 |  | Sportowa 1 | P-4 |
| 145 | 1091 |  | Sportowa 10 | P-72 |
| 146 | 387 |  | Sportowa 11 | P-12 |
| 147 | 486 |  | Sportowa 14 | P-7 |
| 148 | 384 |  | Sportowa 15 | P-17 |
| 149 | 485 |  | Sportowa 16 | P-8 |
| 150 | 383 |  | Sportowa 17 | P-18 |
| 151 | 480 |  | Sportowa 18 | P-11 |
| 152 | 382 |  | Sportowa 19 | P-20 |
| 153 | 382 |  | Sportowa 19 | P-41 |
| 154 | 478/1 |  | Sportowa 20 | P-13 |
| 155 | 381 |  | Sportowa 21 | P-22 |
| 156 | 380 |  | Sportowa 23 | P-24 |
| 157 | 474 |  | Sportowa 24 | P-16 |
| 158 | 470 |  | Sportowa 28 | P-19 |
| 159 | 395 |  | Sportowa 3 i 3a | P-5 |
| 160 | 465 |  | Sportowa 30 | P-21 |
| 161 | 370 |  | Sportowa 31 | P-26 |
| 162 | 452 |  | Sportowa 32 | P-25A |
| 163 | 451 |  | Sportowa 34 | P-25B |
| 164 | 463 |  | Sportowa 32A | P-23 |
| 165 | 358/1 |  | Sportowa 33 | P-31 |
| 166 | 1096 |  | Sportowa 4 | P-1 |
| 167 | 448 |  | Sportowa 40 | P-27 |
| 168 | 348 |  | Sportowa 43 | P-34 |
| 169 | 393 |  | Sportowa 5 | P-6 |
| 170 | 1093 |  | Sportowa 6 | P-2 |
| 171 | 391 |  | Sportowa 7 | P-9 |
| 172 | 1092 |  | Sportowa 8 | P-3 |
| 173 | 388 |  | Sportowa 9 | P-10 |
| 174 | 1103 |  | Tartakowa | P-48 |
| 175 | 1102 |  | Tartakowa 1 | P-45 |
| 176 | 1126 |  | Tartakowa 10 | P-52 |
| 177 | 1128 |  | Tartakowa 12 | P-55 |
| 178 | 1110 |  | Tartakowa 13 | P-58 |
| 179 | 1109 |  | Tartakowa 13A | P-57 |
| 180 | 1130 |  | Tartakowa 14 | P-56 |
| 181 | 1113 |  | Tartakowa 2 | P-46 |
| 182 | 1122 |  | Tartakowa 4 | P-47 |
| 183 | 1123 |  | Tartakowa 6 | P-49 |
| 184 | 1105 |  | Tartakowa 7 | P-51 |
| 185 | 1125 |  | Tartakowa 8 | P-50 |
| 186 | 1106 |  | Tartakowa 9 | P-53 |
| 187 | 1108 |  | Tartakowa 9A | P-54 |
| 188 | 1706 |  | Topolowa | P-115 |
| 189 | 1736 |  | Topolowa 10 | P-102 |
| 190 | 1683 |  | Topolowa 11 | P-108 |
| 191 | 1734 |  | Topolowa 12 | P-103 |
| 192 | 1682 |  | Topolowa 13 | P-109 |
| 193 | 1733 |  | Topolowa 14 | P-105 |
| 194 | 1681/1 |  | Topolowa 15 | P-110 |
| 195 | 1723 |  | Topolowa 16 | P-107 |
| 196 | 1679 |  | Topolowa 19 | P-112 |
| 197 | 1697 |  | Topolowa 2 | P-126 |
| 198 | 1713/1 |  | Topolowa 20 | P-111 |
| 199 | 1678 |  | Topolowa 21 | P-114 |
| 200 | 1711 |  | Topolowa 22 | P-113 |
| 201 | 1702 |  | Topolowa 30 | P-116 |
| 202 | 1687 |  | Topolowa 5 | P-101 |
| 203 | 1695 |  | Topolowa 6 | P-125 |
| 204 | 1685 |  | Topolowa 7 | P-104 |
| 205 | 1738 |  | Topolowa 8 | P-123 |
| 206 | 1684 |  | Topolowa 9 | P-106 |
| 207 | 1620 |  | Zakładowa 20 | P-127 |
| 208 | 1691 |  | Zakładowa 21 | P-100 |
| 209 | 1692 |  | Zakładowa 23 | P-133 |
| Obręb Mazówki |
| 210 | 521 |  | Brzeźnicka | P-63 |
| 211 | 667 |  | Graniczna 15 | P-90 |
| 212 | 670/3 |  | Graniczna | P-92 |
| 213 | 670/4 |  | Graniczna | P-91 |
| 214 | 672 |  | Graniczna | P-93 |
| 215 | 674 |  | Graniczna 25 | P-94 |

- Uwagi końcowe.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów używane w Dokumentacji Projektowej służą określeniu minimalnego standardu wykonania i określeniu minimalnych: właściwości, wymogów technicznych i eksploatacyjnych dla założonych i przyjętych rozwiązań. Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań oraz zamiennych materiałów i urządzeń innych producentów pod warunkiem: spełnienia tych samych lub wyższych parametrów technicznych oraz eksploatacyjnych materiałów i urządzeń oraz przedstawienia rozwiązań zamiennych na piśmie z podaniem opisu rozwiązań, danych technicznych, atestów, dopuszczeń do stosowania i uzyskania pisemnej akceptacji autorów (tj. Projektanta i Sprawdzającego) dokumentacji projektowej na zastosowanie proponowanych rozwiązań. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej, w szczególności proponowanie pomp o odmiennej charakterystyce pracy i parametrach eksploatacyjnych niż te w niej określone, mają istotny wpływ na parametry hydrauliczne i eksploatacyjne zaprojektowanych sieci kanalizacji tłocznej, dlategoteż bezwzględnie muszą być poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegółowymi rysunkami technicznymi pozytywnie uzgodnionymi w formie pisemnej przez autorów przedmiotowej dokumentacji technicznej.

Opracował:

mgr inż. Mariusz Kowalski,

# Text boxes

mgr inż. Piotr Kamiński

upr. nr 181/88/UW