Dodatek nr 2 do Zapytania

Formularz cenowy

tabela nr 1

| LP | Nazwa towaru | Opis towaru (wykonawca może zaoferować towary równoważne – nie gorsze niż opisane przez Zamawiającego | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto (Ilość x cena jednostkowa brutto) | Opis Wykonawcy ( w przypadku gdy Wykonawca oferuje towary: - o opisie zgodnym z podanym przez Zamawiającego w kolumnie nr 3 , wówczas wystarczy, że wpisze „ Zgodnie z opisem Zamawiającego” - towary równoważne – zobowiązany jest wykazać , że oferowane towary spełniają wymagania określone przez zamawiającego ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Elektroskop | Zestaw elektroskopów : a) Elektroskop w kształcie kwadratu umieszczony na stopce, obudowa: ścianka boczna metalowa, z przodu i z tyłu szklane, przeźroczyste szybki. Wewnątrz obudowy na odizolowanym metalowym pręcie zawieszona obrotowa wskazówka. W dolnej części, wewnątrz obudowy przymocowana skala z minimalną podziałką od min. 0 do max. 4 kV. Minimalna wysokość: 37 cm. b) Elektroskop w kształcie walca osadzony na dwóch nóżkach, obudowa – ścianka boczna metalowa, z przodu szklana szybka przeźroczysta, z tyłu szklana szybka mleczna z narysowaną podziałką. Wewnątrz obudowy na odizolowanym metalowym pręcie zawieszona obrotowa wskazówka. Minimalna wysokość: 27 cm. | 2 |  |  |  |
| 2 | Mikroskop z podłączeniem do komputera i kamerą | Kamera: min. 2 Mpikseli. Zasilanie kablem USB. Podświetlenie diodami LED z możliwością płynnej regulacji. Możliwość zapisywania zdjęć i nagrywania filmów. Kompatybilność z systemem Windows .Oprogramowanie do przetwarzania obrazu. | 3 |  |  |  |
| 3 | Palnik spirytusowy | Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 150 ml. | 7 |  |  |  |
| 4 | Probówki ze statywem | Zestaw zawierający: min. 12 próbówek, stojak, statyw. Stojak na min. 6 probówek + min. 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonany z plastiku, średnica otworów: min. 20 mm. Statyw z drutu, powlekany, minimum 20-miejscowy, średnica min. 20 mm. | 7 |  |  |  |
| 5 | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka (część 1) | W zestawie min. 20 preparatów np.: rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny lub poprzeczny ), mózg człowieka przekrój, skóra ludzka przekrój, tkanka wątroby . | 1 |  |  |  |
| 6 | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka (część 2) | W zestawie min. 20 preparatów np.: rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny lub poprzeczny ), mózg człowieka przekrój, skóra ludzka przekrój, tkanka wątroby . | 1 |  |  |  |
| 7 | Zestaw preparatów mikroskopowych - Preparaty zoologiczne | W zestawie min. 30 preparatów, np.: pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby (rozmaz), jednokomórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko złożone owada, glista (przekrój), dżdżownica (przekrój poprzeczny), aparaty gębowe kilku owadów. | 1 |  |  |  |
| 8 | Zestaw preparatów mikroskopowych - bezkręgowce | W zestawie min. 5 preparatów, np.: dżdżownica, wirek, mrówka. | 3 |  |  |  |
| 9 | Zestaw preparatów mikroskopowych-co żyje w kropli wody | W zestawie min. 10 preparatów np.: okrzemki (różne formy), euglena zielona, pantofelki (orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka. | 3 |  |  |  |
| 10 | Zestaw preparatów mikroskopowych -przyroda | W zestawie min. 10 preparatów, np.: odnóże muchy, skrzydło ptaka, skrzydło motyla, rozmaz krwi ludzkiej. | 1 |  |  |  |
| 11 | Zestaw preparatów mikroskopowych -tkanki człowieka zmienione chorobowo | W zestawie min. 10 preparatów, np.: gruźlica (prosówka) wątroby, pylica węglowa płuc, malaria (zaatakowana krew). | 2 |  |  |  |
| 12 | Zestaw preparatów biologicznych | Zestaw min. 50 preparatów mikroskopowych na szkiełkach o wym. około 7,6 x 2,5 x 0,1 cm | 1 |  |  |  |
| 13 | Apteczka z wyposażeniem | Apteczka przeznaczona m.in. dla szkół pozwalająca na prawidłowe zabezpieczenie poszkodowanego w przypadku urazów i obrażeń przed przybyciem pogotowia. Apteczka usztywniana, z uchwytem. | 3 |  |  |  |
| 14 | Atlas ptaków w Polsce | Ilustrowana encyklopedia zawierająca zdjęcia i opisy większości gatunków ptaków występujących w Polsce, zalecany format około: 21 x 27,5 cm, oprawa twarda, dołączona płyta CD z głosami ptaków. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. | 1 |  |  |  |
| 15 | Barometr (przenośna stacja pogodowa) | Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa. | 1 |  |  |  |
| 16 | Ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć min. 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie „AA” 1,5 V. | 1 |  |  |  |
| 17 | Fartuch laboratoryjny | Fartuch laboratoryjny, płócienny min. 50 % bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch, rozmiar S, M,L,XL | 4 |  |  |  |
| 18 | Lornetka | Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. | 2 |  |  |  |
| 19 | Model szkieletu człowieka – wielkość naturalna 1:1 | Szkielet człowieka naturalnej wielkości z tworzywa sztucznego na stojaku z kółkami. Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. Zalecana wysokość: min.. 170 cm. | 3 |  |  |  |
| 20 | Model serca | Model, dwuczęściowy model serca człowieka, naturalnej wielkości, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawce. Wewnątrz modelu uwidoczniono zastawki serca, które wykonane są z miękkiego tworzywa sztucznego. | 1 |  |  |  |
| 21 | Model skóry człowieka | Model przedstawiający mikroskopową strukturę skóry człowieka w czterech różnych odsłonach: skórę owłosioną i nieowłosioną (różne warstwy komórkowe, gruczoły potowe, receptory dotyku, naczynia krwionośne, nerwy, budowę włosa z jego korzeniem), przekrój przez płytkę paznokciową (wraz z jego łożyskiem i korzeniem), korzeń włosa ze wszystkimi warstwami komórkowymi. Model na plastikowej podstawie. Wym. min. 10 x 12,5 x 14 cm | 1 |  |  |  |
| 22 | Model budowy antynomicznej człowieka- tułów | Naturalnej wielkości model tułowia ludzkiego. Częściowo otwarte plecy (od móżdżku do kości ogonowej). Korpus o wys. min. 85 cm min. 40 ruchomych elementów | 1 |  |  |  |
| 23 | Proste klucze do oznaczania roślin Prac.-biologiczna | Pozycja książkowa pozwalająca rozpoznać i oznaczyć roślinę. Dychotomiczne klucze do oznaczania paprotników oraz nago- i okrytonasiennych obejmujące około 2 000 gatunków rodzimych i blisko 1 00 0 zawlekanych lub uprawianych i dziczejących. Klucze pomocnicze do roślin drzewiastych i wodnych. Ilustrowane omówienie organów roślin oraz słownik terminów botanicznych. Gatunki zaopatrzono w metryczki informujące m.in. o środowisku, formie życiowej, czasie kwitnienia, stopniu zadomowienia i zagrożenia lub 7ekspansji. | 8 |  |  |  |
| 24 | Przewodnik – las Prac przyrod. | Przewodnik zawiera opisy min. 450 gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz ich zdjęcia. Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. | 1 |  |  |  |
| 25 | Zestaw magnesów | Min. 28 magnesów | 2 |  |  |  |
| 27 | Skalpel, nożyczki Prac. Biologiczna | Skalpel do precyzyjnego cięcia ze stali szlachetnej | 8 |  |  |  |
| 28 | Tace laboratoryjne | Taca laboratoryjna, wykonana z polipropylenu, wielofunkcyjna. | 5 |  |  |  |
| 29 | Termometr laboratoryjny | Szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o zakresie pomiaru temperatury min. od -20 do +110 °C, wykonany techniką całoszklaną. | 3 |  |  |  |
| 30 | Termometr z sondą | Elektroniczny termometr z wyświetlaczem LCD i sondą na kablu. Długość przewodu: min. 90cm Zakres pomiaru temperatury: min. od -50 st.C do 110 st.C. Rozdzielczość wyświetlacza/pomiaru 0,1 °C Dokładność pomiaru temperatury nie gorsza niż +/- 1 °C Zasilanie: baterie w zestawie | 1 |  |  |  |
| 31 | Waga elektroniczna co najmniej 600 gramów | Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. | 3 |  |  |  |
| 32 | Waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1 g | Precyzyjna waga elektroniczna do pracowni chemicznej - Zakres od 0 do 500g; minimalna średnica szalki 100 mm; szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy; wyświetlacz LCD; dokładność odczytu 0,01 g | 3 |  |  |  |
| 33 | Szafa metalowa z odciągiem na odczynniki chem. dla nauczyciela | Szafa przeznaczona do przechowywania odczynników chemicznych. Wykonana z blachy stalowej pomalowanej farbami proszkowymi. Drzwi posiadające wzmocnioną konstrukcje, zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami. Wyposażona w pięć minimum 4 półki z regulowaną wysokością nośności około 50 kg każda. W wyposażeniu wentylator elektryczny z płytą montażową stanowiący wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Instalacja wyciągowa wykonana jest z polistyrenu. Wymiary: min. 80x38x200 cm (z wentylacją) | 1 |  |  |  |
| 33 | Białka , albumina | Opakowanie 1kg | 2 |  |  |  |
| 34 | Modele do budowania cząsteczek | Zestaw zawierający do 454 min. 404 elementów - modeli atomów (około 240 185) oraz łączników (około 219). Elementy wykonane z mocnego tworzywa - łączniki elastyczne i umożliwiają wiązania złożone. Opakowanie z tworzywa sztucznego. | 1 |  |  |  |
| 35 | Zestaw pałeczek do elektryzowania | Zestaw min. 4 pałeczek o długości ok. 30 cm. Pałeczki wykonane z różnych materiałów: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa. | 1 |  |  |  |
| 36 | Zestaw optyczny -krążek Newtona | Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy z korbką. Średnica krążka: min. 17 cm | 1 |  |  |  |
| 37 | Lupa | Plastikowa lupa z szklanymi soczewkami i podświetleniem LED białym i UV Śr. głównej soczewki (powiększenie 2,5x): min. 90 mm Powiększenia pozostałych soczewek 25x, 55x Podświetlające diody LED ze światłem białym i 1 z UV Zasilania bateriami (w zestawie) | 15 |  |  |  |
| 38 | Mikroskopy optyczne | Mikroskop kompaktowy. Korpus mikroskopu wykonany z metalowego odlewu. Wyposażenie: PC okular (min. 640x480 pixeli) z kablem USB Oprogramowanie na płycie CD Oświetlenie LED górne i dolne Regulacja natężenia oświetlenia Stolik krzyżowy ze skalą noniuszową (opcja) Zestaw preparatów Zestaw szkiełek do przygotowywania preparatów Pęseta Gilotynka Inkubator Pokrowiec z tworzywa Zasilacz sieciowy Zasobnik na baterie Walizka lub pudło do transportu i przechowywania PC okular mikroskopu kompatybilny z systemami Windows: XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10. Typ biologiczny, cyfrowy Głowica monookularowa Powiększenie min. 40x - 400x Okulary WF 10 Średnica obsady okularu, około mm 23 Obiektywy 4x 10x 40x (S) Zasilanie sieciowe i baterie Przekazanie obrazu: zewnętrzna kamera Rozdzielczość min. 640x480 pixeli (min. 0,3 mln. pixeli) Przesuwanie preparatu ręczne Ustawianie ostrości śruba makrometryczna | 5 |  |  |  |
| 39 | Mikroskop terenowy | Przenośny kieszonkowy mikroskop cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Zasilanie na baterie. W zestawie z torbą do przenoszenia. Powiększenie optyczne min. od 1x do 3,7x i 54x. Wbudowana pamięci flash o pojemności min. 128MB lub karcie pamięci SD. Złącze USB. | 1 |  |  |  |
| 40 | Siłomierze -zestaw | Zestaw min. 6 szt. siłomierzy o następującym zakresie co najmniej : 0-1N; 0-2N; 0-5N; 0-10N; 0-20N; 0-50N. Wykonane z tworzywa sztucznego. Zaopatrzone w pokrętło skalujące oraz zaczepy i zawieszki. - Dwie skale całkowite: w Niutonach i w kg. - Dwie skale dziesiętne | 1 |  |  |  |
| 41 | Ciężarki | Zestaw min. 6 ciężarków z haczykami. Ciężarki umieszczone na podstawie z tworzywa sztucznego lub w pudełku tworzywa sztucznego. Komplet zawierający ciężarki: 10gx2,20gx2,50g,100g | 1 |  |  |  |
| 42 | Naczynia perforowane do przechowywania obiektów żywych | Zestaw składający się z min. 10 pojemników na owady, z których każdy zawiera siatkę pomiarową (5mm) oraz przykrywkę z wbudowanym szkłem powiększającym. Przykrywka posiadająca otwory wentylacyjne. Wymiary pojemników: wysokość około:62mm, średnica pokrywki 72mm | 1 |  |  |  |
| 43 | Wskaźniki lub mierniki do badania odczynu PH gleby | Zestaw przeznaczony do profesjonalnego oznaczania pH gleby (metoda kolorymetryczna), umożliwiający wykonanie min. 20 testów. Zestaw zawiera: - niezbędne wyposażenie laboratoryjne(cylindry, szalki, zlewki, pipeta, pęseta, fiolki, lejki, sito, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby itp.) - roztwór wskaźnikowy ze skalą kolorymetryczną - karty pracy dla prowadzącego zajęcia | 1 |  |  |  |
| 44 | Mapa ścienna Europy: ogólnogeograficzna, polityczna | Ścienna mapa ogólnogeograficzna Europy przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Europy. Mapa wykonana techniką pozwalającą na uzyskanie efektu trójwymiarowego. Format i skala: około 160 cm x 120 cm - 1 : 4 000 000 Ścienna mapa polityczna Europy zawierająca układ państw i ich granice, główne miasta i regiony pokazane są na tle reliefu powierzchni ziemi a także sieć głównych dróg, ważne linie promowe, największe lotniska i porty morskie, granice sektorów ekonomicznych na Morzu Północnym. Dodatkowo na mapie umieszczone zestawienie najważniejszych danych o wszystkich państwach europejskich: powierzchnia, ludność, waluta, język oficjalny oraz flaga. Format i skala: około 160 cm x 120 cm - 1 : 4 000 000 Każda mapa: -laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie - oprawiona w drewniane półwałki lub z profilu aluminiowego z zawieszeniem sznurkowym. | 1 |  |  |  |
| 45 | Mapa ścienna ogólnogeograficzna Australii | Ścienna mapa ogólnogeograficzna Australii ( w tym Oceanii) prezentująca ukształtowanie powierzchni lądu i hydrosfery w tym krainy geograficzne, wody, najważniejsze miasta na tle rzeźby terenu. Format i skala: około 150 cm x 170 cm - 1 : 8 300 000 Materiał banerowy matowy Dwustronnie laminowana, Oprawiona w wałki PCV z zawieszeniem sznurkowym | 1 |  |  |  |
| 46 | Mapa ścienna płyt litosfery, mapa ścienna zjawisk wulkanicznych, mapa ścienna obszarów sejsmicznych lub wspólna mapa dla wszystkich trzech elementów (tektoniki płyt litosfery) sztuka | Ścienna mapa świata (lub mapy) przedstawiająca podstawowe zagadnienia z geologii i tektoniki płyt litosfery oraz wulkanizmu. Format i skala: - około 120 x 160 cm - 1:37 000 000 Oprawa: -laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie -oprawa w drewniane półwałki lub z profilu aluminiowego z zawieszeniem sznurkowym. | 1 |  |  |  |
| 47 | Mapa ścienna Polski hipsometryczna ( ukształtowanie powierzchni) | Mapa administracyjna Polski / Polska fizyczna z elementami ekologii - dwustronna mapa ścienna | 1 |  |  |  |
| 48 | Globus w większej skali | Globus średnica min. 420mm mapa fizyczna, stopka drewno lub plastik , cięciwa aluminiowa lub plastik. Wysokość: min.62cm | 1 |  |  |  |
| 49 | Okazy skał i minerałów oraz przykłady skamieniałości Prac.geogr.-1 | Próbki min. 56 skał i minerałów zapakowane w drewnianym pudełku. | 1 |  |  |  |
| 50 | Wiatromierz | Wiatromierz elektroniczny, z dużym, przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru: min. 2,5–150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20–150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne. | 1 |  |  |  |
| 51 | Szkła optyczne | Zestaw szkieł optycznych zawierający: - zwierciadło płaskie o średnicy około 6 cm, - zwierciadło wklęsłe około f = 8 cm - pryzmat z uchwytem, - soczewkę dwuwypukła około f = 4,5 - soczewkę dwuwypukła około f = 25 cm, - soczewkę płasko-wypukła około f = 7 cm, - soczewkę dwuwklęsła około f = 10 cm, - min. 3 szt. uchwytów uniwersalnych do soczewek | 2 |  |  |  |
| 52 | Maszyna elektrostatyczna | Maszyna elektrostatyczna umożliwiająca wytwarzanie napięcia elektrycznego oraz ładunków elektrycznych o różnych znakach (dodatnich i ujemnych), które oddzielnie gromadzone są w butelkach lejdejskich (dwa charakterystyczne pojemniki). Maszyna umożliwiająca bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń z zakresu elektrostatyki. Z pasem uruchomianym korbą, regulowaną długością iskry oraz dwa wysokonapięciowe kondensatory (butelki lejdejskie). Przybliżone wymiary: min.28 x 18 x 34 cm. | 2 |  |  |  |
| 53 | Miernik uniwersalny | Miernik uniwersalny wyposażone w możliwość pomiaru temperatury | 3 |  |  |  |
| 54 | Metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, alkohole, cukry. Zestaw | Skład zestawu: - Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok. 95%) min. 200 ml - Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) min.250 ml - Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) min.100 ml - Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna)min. 250 ml - Azotan(V) amonu (saletra amonowa) min.50 g - Azotan(V) potasu (saletra indyjska) min.100 g - Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) min.100 g - Azotan(V) srebra min.10 g - Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) min.250 ml - Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) min.50 szt. - Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) min.100 ml - Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) min.100 cm2 - Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) min. 1 opak. - Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%)min. 100 ml - Chlorek potasu min.100 g - Chlorek sodu min.250 g - Chlorek wapnia min.100 g - Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) min.100 ml - Cyna (metal-granulki) min.50 g - Cynk (metal-drut Ø 2 mm) min.50 g - Dwuchromian(VI) potasu min.50 g - Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) min.100 ml - Fosfor czerwony min.25 g - Glin (metal- drut Ø 2 mm) min.50 g - Glin (metal-blaszka) min.100 cm2 - Glin (metal-pył) min.25 g - Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) min.10 ml - Krzemian sodu (szkło wodne) min.100 ml - Kwas aminooctowy (glicyna) min.50 g - Kwas azotowy(V) (ok.54 %) min.250 ml - Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) min.2 x 250 ml - Kwas cytrynowy min.50 g - Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) min.100 ml - Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) min.100 ml - Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) min.100 ml - Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) min.100 ml - Kwas oleinowy (oleina) min.100 ml - Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %)min. 2 x 250 ml - Kwas stearynowy (stearyna) min.50 g - Magnez (metal-wiórki) min.50 g - Magnez (metal-wstążki)min. 50 g - Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) min.100 g - Miedź (metal- drut Ø 2 mm) min.50 g - Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) min.200 cm2 - Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) min.100 cm2 - Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) min.100 ml - Octan etylu min. 100 ml - Octan ołowiu(II) min.25 g - Octan sodu bezwodny min.50 g - Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) min.100 cm2 - Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) min.100 ml - Parafina rafinowana (granulki) min.50 g - Paski lakmusowe obojętne min.2 x 100 szt. - Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) min.2 x 100 szt. - Ropa naftowa (minerał) min.250 ml - Sacharoza (cukier krystaliczny) min.100 g - Sączki jakościowe (średnica około 10 cm) min.100 szt. - Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka)min. 100 g - Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat min.100 g - Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) min.100 g - Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) min.250 g - Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał)min. 250 g - Siarka min.250 g - Skrobia ziemniaczanamin. 100 g - Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g - Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 7min.2 oC) min.25 g - Świeczki miniaturowe min.24 szt. - Tlenek magnezu min. 50 g - Tlenek miedzi(II) min.50 g - Tlenek ołowiu(II) (glejta)min. 50 g - Tlenek żelaza(III) min. 50 g - Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał 65-78 o C) min. 250 g - Węgiel drzewny (drewno destylowane) min. 100 g - Węglan potasu bezwodny min.100 g - Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) min. 100 g - Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) min. 100 g - Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) min. 100 g - Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) min. 100 g - Węglik wapnia (karbid ) min. 200 g - Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) min. 100 g - Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) min. 250 g - Wodorotlenek wapnia min. 250 g - Żelazo (metal- drut około Ø1 mm) min. 50 g - Żelazo (metal- proszek) min. 100 g Termin ważności odczynników chemicznych - 3- 5 lat (w zależności od substancji) | 3 |  |  |  |
| 55 | Statyw z wyposażeniem | Statyw laboratoryjny z wyposażeniem: - tłoczona, lakierowana prostokątna, ciężka podstawa - pręt o długości około 65 cm﻿ umocowany w podstawie - łączniki krzyżowe ( mocujące elementy )min. 5 szt. - łapa do kolb - łapa do chłodnic czteropalczasta - łapa do chłodnic zwykła - łapa podwójna do biuret - stojak do lampki spirytusowej - lampka spirytusowa - stojak do próbówek - łapa do próbówek - szczotka do czyszczenia próbówek - łyżko-szpatuła - szczypce laboratoryjne - pęseta - pierścień metalowy z prętem - pierścień ogumowany z prętem ﻿ ﻿Pręt i wszystkie elementy wyposażenia statywu wykonane ze stali . Elementy chwytne łap pokryte otuliną filcową lub gumową.﻿ | 4 |  |  |  |
| 56 | Terrarium | Szklane terrarium z tłem w komplecie. Drzwi otwierane z przodu, zdejmowalna pokrywa wierzchnia, zamek zapobiegający wydostaniu się zwierząt, wentylacja na frontowej szybie, pełnoekranowa wentylacja na metalowej płycie wierzchniej, podnoszone dno, zamknięte kanały na kable lub rurki. Wymiary terrarium: około 30x30x30cm. | 1 |  |  |  |
| 57 | Zestaw soczewek | Zestaw min. 6 różnych soczewek szklanych, każda soczewka o śr. około 50 mm. Soczewki umieszczone w zamykanym pudełku z miękkimi przegródkami na każdą soczewkę. Dołączony drewniany stojak umieszczania w nim soczewek także o innej średnicy. Długość ogniskowej soczewek: -100, +100, -150, +150, -200 i +200 mm | 2 |  |  |  |
| 58 | Zestaw skał i minerałów zestaw – min. 56 sztuk | Zestaw skał i minerałów min. 56 okazów w skrzynce, każdy okaz w wydzielonej przegródce/pudełeczku. Okazy wielopostaciowe lub sypkie zapakowane w foliowe woreczki. Próbki opisane i podzielone systematycznie na grupy. Okazy ułożone i ponumerowane wg wykazu. W wykazie nazwa okazu w języku polskim. | 1 |  |  |  |
| 59 | Przenośny zestaw do badania wody | Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów kolorystycznych określających zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. Zestaw zapakowany w walizkę/pudło. Walizka/pudło zawiera min.: Notatnik 2. Płyn Helliga 3. Strzykawka 5 ml 4. Strzykawka 10 ml 5. Bibuły osuszające 6. Lupa powiększająca x 5 7. Probówka okrągło denna 8. Stojak plastikowy do probówek 9. Łyżeczka do poboru próbek gleby 10. Płytka kwasomierza Helliga 11. Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich 12. Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami 13. Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników. 14. 15-cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników. 15. Siateczka do usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody | 2 |  |  |  |
| 60 | Plansza roślin trujących | Plansza naścienna o wym. min. 100 x70 cm. Krawędź górna i dolna wykończone wzmocnieniami np. stalowymi . Obustronnie foliowana. | 2 |  |  |  |
| 61 | Plansza grzybów trujących | Plansza naścienna o wym. min.90 x 120 cm przedstawiająca ok. 20 gatunków grzybów trujących i niejadalnych. Metryczka każdego gatunku składa się z polskiej oraz łacińskiej nazwy, rysunku i opisu. Laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości . Oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym lub profile z zawieszeniem | 2 |  |  |  |
| 62 | Dygestorium | Dygestorium z komorą roboczą z płyty melaminowanej wraz z montażem. Ściany boczne z otworami okiennymi wyłożone od wewnątrz szybą bezpieczną, klejoną, ściana tylna wyłożona płytą polipropylenową. Oświetlenie komory poprzez lampę jarzeniową umieszczoną ponad sufitem wykonanym ze szkła bezpiecznego. Podnoszona w systemie przeciwwagi osłona z przezroczystego tworzywa, blat wykonany z ceramiki z podniesionym obrzeżem i zlewikiem polipropylenowym. Pod blatem panel instalacyjny z dwoma gniazdkami 230V/16A IP 54 wyłącznikiem oświetlenia i wentylatora oraz zaworem wody zimnej. Szafka z płyty laminowanej z drzwiami suwanymi, wentylator wykonany z tworzywa odpornego chemicznie i wydajności nie mniejszej niż 350 m3/h umieszczony na suficie dygestorium. Wymiary min.1200x750x2200 mm | 1 |  |  |  |
| 63 | Materiały szybko-zużywalne | Zestaw artykułów biurowych: Papier ksero – 1 ryza po 500 kartek A4 80g Naklejki z buźkami - zestaw minimum 100 naklejek różnokolorowych z uśmiechniętymi buźkami do nagradzania dzieci, wielkości 30-40 mm – 1 zestaw Taśma dwustronna, szeroka – 1 szt. Długość min. 25 m Magnesy okrągłe min. 20 mm różne kolory – opakowanie (min. 10 szt. w opakowaniu) Długopisy czarne – 10 szt. Kredki grube trójkątne 24 kolory Koszulki krystaliczne na prace dzieci 100 sztuk Skoroszyty na dziurkowane kartki, A4, z folii PCV – 5 szt. Ołówki HB – 10 szt. Klipsy do papieru, różnokolorowe, min. 25 mm, 10 szt. Karteczki samoprzylepne, bloczek 100 szt. katek, około 75x75mm, różne kolory – 5 szt. Arkusze brystolu format A1: 20 x biały Nożyczki duże – 1 szt. Gumka do ścierania o długości min. 65mm – 10 szt. Temperówka do ołówków – 1 szt. Kółka do origami – 1 zestaw Kwadraty do origami – 1 zestaw Trójkąty do origami – 1 zestaw Zakreślacze tekstu - zestaw 4 kolorów Blok techniczny biały A4 (min.10 kartek) Blok techniczny szkolny biały A3 (min.10 kartek) Blok techniczny kolorowy A4 (min.10 kartek) Blok techniczny kolorowy A3 (min.10 kartek) | 56 zestawów |  |  |  |

Tabela nr 2

| Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedii |
| --- |
| LP | Nazwa towaru | Opis towaru (wykonawca może zaoferować towary równoważne – nie gorsze niż opisane przez Zamawiającego | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto (Ilość x cena jednostkowa brutto) | Opis Wykonawcy ( w przypadku gdy Wykonawca oferuje towary: - o opisie zgodnym z podanym przez Zamawiającego w kolumnie nr 3 , wówczas wystarczy, że wpisze „ Zgodnie z opisem Zamawiającego” - towary równoważne – zobowiązany jest wykazać , że oferowane towary spełniają wymagania określone przez zamawiającego ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ćwiczenia dla dzieci z autyzmem, afazją | Zestaw zawierający dwie pozycje: 1. Pozycja książkowa w postaci ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z afazją oraz dla dzieci dwujęzycznych. Ćwiczenia do uczenia się niewerbalnych zachowań komunikacyjnych i języka. Ćwiczenia pozwalające na kształtowanie prewerbalnej komunikacji jako istotnego elementu budowania w przyszłości porozumiewania się językowego, poznawania i akceptowania reguł społecznych, budowania własnej tożsamości. 2. Zestaw plansz przeznaczonych dla logopedów, neurologopedów, nauczycieli szkół powszechnych i specjalnych, lektorów języka polskiego jako obcego, rodziców i opiekunów. Plansze mają pomóc w kształtowaniu umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie. Plansze powinny składa się min. z pięciu historyjek. Każdemu obrazkowi z historyjki powinny być przyporządkowane min. cztery teksty, które ukazują narastanie słownika i gramatyki. Ilustracje mają służyć do ćwiczeń myślenia przyczynowo-skutkowego. | 3 |  |  |  |
| 2 | Ćwiczenia Logopedia. Zabawa głoskami | Zestaw 7 podręczników z ćwiczeniami do nauki, w tym zabawy logopedyczne dla najmłodszych, zabawa głoskami m.in: SZ, Ż, CZ, DŻ, S, Z, C, DZ | 3 |  |  |  |
| 3 | Domino logopedyczne | Domino logopedyczne, wsparcie wymowy głosek (K-T,SZ-S, SAMO-Pol) Przydatne w ćwiczeniach słuchu fonemowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej. Pomaga w utrwaleniu pojęć `koniec` i `początek`wyrazu. zawiera obrazy/kartoniki ilustrujące przedmioty i zwierzęta, których nazwy rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi zestawu SZ - S, K - T. | 9 |  |  |  |
| 4 | Program komputerowy do logopedii | Oprogramowanie dla szkół o następujących parametrach minimalnych: Logopedia – wersja rozszerzona zawiera ok. 560 ćwiczeń (m.in. w formie rozbudowanych gier). Moduły terapeutyczne z zakresu: artykulacji głoski k, g , mowy bezdźwięcznej, słuchu fonematycznego Terapia polega na pobudzaniu analizy słuchowej nierozróżnianych wcześniej par (lub większych grup) głosek poprzez łączenie wypowiadanych przez lektora słów z właściwymi ilustracjami, jąkania – nowatorska metoda! Terapia polega na ćwiczeniach aktywizujących dziecko do wymawiania konkretnych dźwięków o właściwym poziomie natężenia i długości, a także na regulowaniu faz oddychania poprzez wywoływanie reakcji w odpowiedzi na obrazy pojawiające się na monitorze. Obejmuje ćwiczenia spowalniające oraz rytmizujące mowę, kształtujące kontrolę nad głośnością głosu. Logopedia powinna zawierać: - szereg szumiący (poziom łatwy, średni, trudny)- szereg syczący (poziom łatwy, średni, trudny) - szereg ciszący (poziom łatwy, średni, trudny)- różnicowanie szeregów- artykulacja głosek r, k, g- dźwięczność (mowa bezdźwięczna – poziom łatwy, średni, trudny)- słuch fonematyczny (sfonem)- skuteczna terapia jąkanie (echo korektor)- różnicowanie szeregów (poziom łatwy, średni, trudny) - badanie mowy - umożliwia zdiagnozowanie budowy i sprawności narządów mowy- ćwiczenia do nauki i utrwalania kształtów liter (grafomotoryka)- min. 879 interaktywnych ćwiczeń- min. 690 kart pracy do wydruku- poradnik metodyczny- słuchawki z mikrofonem- drukarka laserowa oraz: zestaw pomocy dydaktycznych: - zestaw min. 39 kolorowych plansz – labiogramów - min. 33 karty do ćwiczeń słuchu fonemowego - memory logopedyczne (min. 40 kartoników) - naklejki – nagrody dla dzieci (zestaw min. 5 wzorów po 10 naklejek) - plansze sytuacyjne - min. 600 drukowanych kart pracy Z programem: słuchawki z mikrofonem, program do kalibracji nagrań (poprawia jakość nagrań), naklejki – nagrody dla dzieci, ćwiczenia do wydruku: karty pracy i wskazówki dla opiekunów Program działa min. na platformach MS Windows XP/Vista/7/8/10 oraz MacOS od wersji 10.5 i wyżej w górę. | 3 |  |  |  |
| 5 | Historyjki obrazkowe | Pomoc do terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, a także dla dzieci rozpoczynających naukę czytania. Zestaw min. 27 ilustracji stanowiących historyjki obrazkowe oraz etykiety z samogłoskami, wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi oraz zdaniami opisującymi obrazki. | 6 |  |  |  |
| 6 | Karty pracy do programu logopedyczego lub równoważne | Zestaw kart z programu, które będą kompatybilne z zakupionym oprogramowaniem lub oprogramowaniem równoważnym. Zestaw min. 600 kart, w którym znajdują się ćwiczenia wspomagające terapię wszystkich zaburzeń mowy, jakie znajdują się w programie multimedialnym, między innym: zaburzeń szeregu ciszącego, szumiącego, syczącego, głoski „r” oraz mowy bezdźwięcznej. Diagnoza logopedyczna w programie powinna obejmować min. takie obszary jak: Artykulacja głosek: szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący, spółgłoski dwuwargowe, spółgłoski wargowo-zębowe, spółgłoski przedniojęzykowe, spółgłoski środkowo-językowe, spółgłoski półotwarte, spółgłoski tylnojęzykowe, samogłoski ustne, samogłoski nosowe, artykulacja tekstu, mowa spontaniczna, budowa i sprawność narządów mowy. | 12 |  |  |  |
| 7 | Logopedia układanki | Zestaw Układanek np. z figur geometrycznych do opanowania umiejętności układania wg wzoru obrazów z figur geometrycznych min. 12 plansz. | 3 |  |  |  |
| 8 | Logopedyczne symultaniczno-sekwencyjne układanki | Zestaw minimum dziewięciu np. kostek oraz książeczki z wzorami uporządkowanymi według trudności. Zestaw ma pozwolić na ćwiczenie funkcji zarówno prawej jak i lewej półkuli mózgu. | 6 |  |  |  |
| 9 | Plansze dydaktyczne | Plansze dydaktyczne (różne) do logopedii. Plansze dydaktyczne to pomoc dla nauczycieli logopedii. Jedna plansza dydaktyczna rozumiana jest jako np.: -zestaw min. 15 dużych plansz 28 cm x 19 cm. wydrukowane na papierze min. 160g, zalaminowane folią. Na planszach znajdują się grafiki + podpisy do emocji. - zestaw kart demonstracyjno-edukacyjnych, wyrazów dwusylabowych do poznawania nowych wyrazów przez dzieci, min. 79 kart w formacie około 8,5x12cm, laminowane - kolorowe plansze logopedyczne z wyrazami dźwiękonaśladowczymi. Zestaw zawiera min. 60 kart laminowanych (około 9x9,5 cm) z kolorowymi obrazkami odpowiadającymi dźwiękom. - Zestaw ilustracji formatu A4, dobieranki, rozsypanki wyrazowe sylabowe, rebusy, zagadki, skojarzenia z głoskami Ć lub CZ lub C - Zestaw ilustracji formatu A4, dobieranki, rozsypanki wyrazowe sylabowe, rebusy, zagadki, skojarzenia z głoskami S, itp. -Zbiór plansz przeznaczonych do ćwiczenia głoski r Zawiera min. 15 par obrazków i 15 par podpisów o wymiarach około 5,5 x 6 cm. Znajdź pary: obrazki, wyrazy, obrazek-wyraz. - Plakaty format min. A3 30x42cm, 50 sztuk, na zajęcia logopedyczne, do nauki czytania, ortografii. Na plakacie np. trening wyobraźni – np. co jest żółte. Na plakacie rysunki żółtych owoców, przedmiotów wraz z opisami. | 3 |  |  |  |
| 10 | gra logopedyczna | Gra polegająca na Zgadnij i skojarz to logopedyczna ,gra edukacyjna. uczestnicy słuchają uważnie czytanych kolejno (z kart) rymowanych zagadek każdy z graczy, który odgadł odpowiedź stara się jak najszybciej odnaleźć właściwy dla niej obrazek leżący na stole gracz, który pierwszy położy swój żeton na odpowiednim obrazku musi głośno wymówić jego nazwę zwycięzcą w grze zostaje ten, kto wskaże i wymówi prawidłowo najwięcej trafnych odpowiedzi Gra w której dzieci ćwiczą artykulację spółgłosek szeregu syczącego sz-c-dz, ciszącego ś-ź-ć-dź i szumiącego sz-ż-cz-dż. Dzięki grze dzieci nie tylko trenują i utrwalają wymawianie głosek, ale także doskonałą koncentracje, refleks, spostrzegawczość, pamięć i umiejętność czytania, świetnie się przy tym bawiąc. Zawartość pudełka około: 55 kart zagadek 55 tabliczek z obrazkami 40 kolorowych żetonów instrukcja | 3 |  |  |  |
| 11 | gra planszowa | Gra planszowa dla 2-7 graczy , której celem jest wymyślanie słów z różnych kategorii: miasto, muzyka, zwierzę, państwo, sport, roślina, film. Wymyśl na przykład miasto z literami D i B w nazwie lub zwierzę, którego nazwa zawiera litery Ł i W . Za prawidłowe odpowiedzi gracze otrzymują karty liter, które pozwolą im zdobyć łakome stwory. Wygra gracz, któremu uda się napełnić brzuchy największej liczbie Słowo Stworów! Gra posiadająca 2 warianty – łatwiejszy (dla młodszych graczy) oraz trudniejszy (dla graczy starszych | 6 |  |  |  |
| 12 | Układanki lewopółkulowe | Zestaw Układanki lewopółkulowe pozwala przeprowadzić ćwiczenia polegające na naśladowaniu wzoru ułożonego przez terapeutę (rodzica), układaniu wzorów z pamięci oraz na układaniu wzorów prezentowanych na tablicach. Pozwala również uczyć dokonywania kategoryzacji a także ćwiczyć układanie wzorów sekwencyjnych. Zestaw zawiera około: 25 kwadratów z tworzywa w tym: 11 czerwonych, 10 zielonych, 4 niebieskie, książeczkę zawierającą wzory do układania. | 3 |  |  |  |
| 13 | Sprawność językowa Pakiet+ dziennik logopedy. | Publikacja składająca się z dwóch części: Kwestionariusza diagnostycznego (książki) i Materiałów diagnostycznych (teczki). Jest to narzędzie, które umożliwi nauczycielom przedszkolnym dokonanie oceny poziomu rozwoju mowy dzieci przed przekroczeniem przez nie progu szkolnego. Pomoc ta może być również wykorzystana przez logopedów do wstępnej diagnozy i terapii. Ocenie podlega zdolność rozumienia i nadawania mowy, posługiwanie się częściami mowy i ich prawidłowa odmiana, umiejętność budowania zdań oraz, orientacyjnie, zakres słownictwa z wybranych obszarów. Kwestionariusz został opracowany w czterech językach (polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim). Umożliwia to wstępną diagnostykę dzieci dwujęzycznych, których w przedszkolach i gabinetach logopedycznych pojawia się coraz więcej. Teczka zawiera około 31 kart, które przed przystąpieniem do badania należy rozciąć. Dzięki temu uzyskamy około 62 zdjęcia niezbędne do przeprowadzenia diagnozy. | 3 |  |  |  |
| 14 | Zbiór ćwiczeń logopedycznych do nauki czytania i poprawnej wymowy | Zbiór zawiera: zestaw do nauki, grę edukacyjną, zestaw do logopedii Zestaw do nauki umiejętności dopasowywania elementów na polecenie oraz do nauki czytania pełnymi wyrazami zdań dwuwyrazowych, rozumienie pytań: Co je?, Co pije?Co myje?, Zestaw plakietek i etykietek, który służy do przenoszenia obrazów z rzeczywistości na obrazki, uświadamianiu dziecku, że słowo (napis) oznacza konkretną rzecz, czynność czy sytuację oraz do nauki czytania. Uczy dziecko rozumienia pytań oraz udzielania odpowiedzi. W skład zestawu powinno wchodzić min: 1 plansza, 11 elementów obrazkowych, 13 etykietek opisowych, opis przykładowych ćwiczeń Grę edukacyjną dla dzieci. Materiały dostępne w grze można wykorzystać do: - ćwiczeń analizy wzrokowej, - programowania języka, budowy zdań 3 wyrazowych. Zestaw powinien zawierać napisy z pytaniem zapisanym np.: BAWI SIĘ CZYM? i odpowiedzią na pytanie np: SAMOLOTEM oraz plakietki z pytaniami. W pudełku powinno znajdować się min. : 8 plansz, 8 elementów obrazkowych (o wymiarach min. 15cm x 15 cm, z grubej tektury), 10 etykietek opisowych, opis przykładowych ćwiczeń. Zestaw do logopedii wprowadzający pojęcia dużo-mało, mniej-więcej, przy pomocy różnych zbiorów, określanie ilości, przygotowanie do określeń: mniej niż, więcej niż…, rozumienie pytania: Czego jest więcej (mniej) ?Zestaw powinien składać się min.:12 elementów obrazkowych, 4 etykietki opisowe, opis przykładowych ćwiczeń. | 3 |  |  |  |
| 15 | Szeregi ,relacje Zbiór ćwiczeń logopedycznych na logiczne myślenie, mowę | Ćwiczenia /układanki do terapii neurobiologicznej, stymulacji ogólnorozwojowej, terapii logopedycznej rozwijającej logiczne myślenie. 1. Zestaw ćwiczeniowy składający się min.: min. 300 elementów tekturowych, min. 60 pasków wzorcowych, instrukcja ćwiczeń. Zadania zawarte w grze rozwijają pamięć, analizę i syntezę wzrokową, uczą logicznego myślenia, dostrzegania nazywanych przez przyimek relacji, które dają możliwość poprawnego pod względem fleksyjnym nazywania relacji przestrzennych. Zadania te przygotowują do nauki czytania i pisania. 2.Zestawy ćwiczeń kształtujących umiejętność porządkowania (część 1 i 2) lub równoważne. Każda część zestawu zawiera min. 64 elementy o wymiarach 6x6cm. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń polegających na kontynuowaniu szeregów i uzupełnianiu szeregów. Szereg jest ciągiem elementów ustawionych obok siebie w linii prostej – przyto- czona najprostsza definicja ujmuje to, co najistotniejsze w języku mówionym i pisanym. Dzięki linearnemu porządkowi głosek w słowach i liter w wyrazach zapisanych możliwe jest budowanie znaczeń. Jakiekolwiek zakłócenie tego porządku nadaje wypowiedzeniu inny sens (kot : kto, nos : son, seton : notes). Liczne błędy w uszeregowaniu znaków języko- wych można obserwować u dorosłych osób z afazją, u dzieci z autyzmem, alalią i afazją dziecięcą, u uczniów z dysleksją, a także u osób uczących się języków obcych. Podczas konstruowania szeregów do ćwiczeń́ stymulujących muszą być́ uwzględnione następujące cechy: a) rosnącarosnąca wielkoścwielkość́ (od najmniejszego do największegonajwiększego), b) malejącamalejąca wielkoścwielkość́ (od największegonajwiększego do najmniejszego), c) stopniowe domykanie rysunku, d) rosnącarosnąca intensywnościntensywność́ barwy. | 3 zestawy |  |  |  |
| 16 | Logatomy Zbiór ćwiczeń logopedycznych z głoskami/dziennik/diagnoza/dysleksja | Pozycje książkowe będące pomocą dla terapeutów, logopedów, nauczycieli i rodziców, chcących urozmaicić monotonne ćwiczenia logopedyczne. Materiał zawarty w opracowaniach powinny zachęć dziecko do wielokrotnego powtarzania materiału słownikowego, do ćwiczeń grafomotorycznych, posługiwania się nożyczkami, dopasowywania. Ćwiczenia pozwalające na ćwiczenie głosek t, d, n. Format: karty pracy do kopiowania, A4. Ćwiczenia pozwalające na ćwiczenie głosek L, R. Format: karty pracy do kopiowania, A4. Ćwiczenia pozwalające na ćwiczenie głosek szeregu ciszącego - ś, ź, ć, dź. Format: karty pracy do kopiowania, A4. Pozycja książkowa zawierająca metody pracy z dziećmi z diagnozą dysleksji min. 100 pomysłów jak pomagać dzieciom z dysleksją. Książka powinna zawierać zbiór wypróbowanych i efektywnych metod pracy z dziećmi z diagnozą dysleksji. Zawarte w książce ćwiczenia i pomysły powinny być łatwo modyfikowane i dostosowywane do różnych rodzajów zajęć. Format książki min. 235 x 10 x 165 | 3 |  |  |  |
| 17 | Zestaw ćwiczeń logopedycznych rozwijających umiejętności analizy i syntezy słuchowej | W skład zestawu wchodzą dwie pozycje: 1. Zestaw służący do analizy i syntezy słuchowej składający się z min. 30 kart z zadaniami oraz kartę kartą z szablonem odpowiedzi) lub pozycja równoważna pozwalająca na kształtowaniu umiejętności analizy i syntezy słuchowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym lub pozycja równoważna. 2. Ćwiczenia pozwalające na rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej. W skład zestawu powinna wchodzić płyta CD z nagraniami min. 60 dźwięków w różnych konfiguracjach oraz min. 60 ilustracji obiektów generujących nagrane dźwięki lub pozycja równoważna w zakresie ćwiczeń rozwijających uwagę i pamięć słuchową. | 6 |  |  |  |
| 18 | Trenuj wzrok+ sokoli wzrok | Dwie pozycje ćwiczeniowe: 1.Ćwiczenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej z zaburzoną percepcją wzrokową. Publikacja w formie książkowej w miękkiej okładce powinna składa się z min. ośmiu kategorii ćwiczeń (np. dobieranie w pary, znajdowanie różnic, odbijanie wzoru, śledzenie labiryntu), które zawierają po min. dziesięć kart praktycznego treningu wzroku dziecka. W zależności od poziomu percepcji wzroku podopiecznego terapeuta może dobrać na zajęcia karty z poszczególnych kategorii. Ćwiczenia poprawiają, usprawniają i ćwiczą małą grafomotorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, analizę i syntezę wzrokową, koncentrację uwagi, spostrzeganie i różnicowanie, wyróżnianie i wyodrębnianie znaków, kształtów i całych układów, pamięć wzrokową i logiczne myślenie lub pozycja równoważna 2.Ćwiczenia dla uczniów z zaburzoną percepcją wzrokową. Publikacja w formie książki, w miękkiej okładce. Ćwiczenia poprawiają, usprawniają i ćwiczą: - małą grafomotorykę - koordynację wzrokowo-ruchową - analizę i syntezę wzrokową - koncentrację uwagi - spostrzeganie i różnicowanie, wyróżnianie i wyodrębnianie znaków, kształtów oraz całych układów - pamięć wzrokową i logiczne myślenie lub pozycja równoważna. | 3 |  |  |  |